目   录

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 报文结构说明	1

4 域说明	1

4.1 数据类型符号说明	1

4.2 报文域属性和数据格式	2

4.3 报文类型标识符	3

4.3.1 变量属性	3

4.3.2 域描述	3

4.4 域2  主账号	5

4.4.1 变量属性	5

4.4.2 域描述	5

4.5 域3  交易处理码	5

4.5.1 变量属性	5

4.5.2 域描述	5

4.5.3 用法	5

4.6 域4  交易金额	6

4.6.1 变量属性	6

4.6.2 域描述	6

4.7 域7  交易传输时间	6

4.7.1 变量属性	6

4.7.2 域描述	6

4.8 域11  系统跟踪号	6

4.8.1 变量属性	6

4.8.2 域描述	6

4.8.3 用法	6

4.9 域12  受卡方所在地时间	6

4.9.1 变量属性	6

4.9.2 域描述	7

4.9.3 用法	7

4.10 域13  受卡方所在地日期	7

4.10.1 变量属性	7

4.10.2 域描述	7

4.10.3 用法	7

4.11 域14  卡有效期	7

4.11.1 变量属性	7

4.11.2 域描述	7

4.11.3 用法	7

4.12 域15  清算日期	7

4.12.1 变量属性	7

4.12.2 域描述	7

4.12.3 用法	7

4.13 域18  商户类型	7

4.13.1 变量属性	7

4.13.2 域描述	7

4.13.3 用法	8

4.14 域22  服务点输入方式码	8

4.14.1 变量属性	8

4.14.2 域描述	8

4.14.3 用法	8

4.15 域23  卡序列号	8

4.15.1 变量属性	8

4.15.2 域描述	8

4.15.3 用法	9

4.16 域25  服务点条件码	9

4.16.1 变量属性	9

4.16.2 域描述	9

4.17 域26服务点PIN 获取码	9

4.17.1 变量属性	9

4.17.2 域描述	9

4.17.3 用法	9

4.18 域32 受理机构标识码	9

4.18.1 变量属性	9

4.18.2 用法	9

4.19 域33 发送机构标识码	10

4.19.1 变量属性	10

4.19.2 域描述	10

4.19.3 用法	10

4.20 域35第二磁道数据	10

4.20.1 变量属性	10

4.20.2 域描述	10

4.20.3 用法	10

4.21 域36第三磁道数据	10

4.21.1 变量属性	10

4.21.2 域描述	10

4.21.3 用法	10

4.22 域37  检索参考号	10

4.22.1 变量属性	10

4.22.2 域描述	10

4.22.3 用法	10

4.23 域38  授权标识应答码	10

4.23.1 变量属性	10

4.23.2 域描述	10

4.23.3 用法	10

4.24 域39  应答码	11

4.24.1 变量属性	11

4.24.2 域描述	11

4.24.3 用法	11

4.25 域41  受卡机终端标识码	11

4.25.1 变量属性	11

4.25.2 域描述	11

4.25.3 用法	11

4.26 域42  受卡方标识码	11

4.26.1 变量属性	11

4.26.2 域描述	11

4.26.3 用法	11

4.27 域43受卡方名称地址	11

4.27.1 变量属性	11

4.27.2 域描述	11

4.27.3 用法	11

4.28 域48 自定义域	12

4.28.1 变量属性	12

4.28.2 域描述	12

4.28.3 用法	12

4.29 域49交易货币代码	29

4.29.1 变量属性	29

4.29.2 域描述	29

4.29.3 用法	29

4.30 域52 个人标识码数据	29

4.30.1 变量属性	29

4.30.2 域描述	29

4.30.3 用法	29

4.31 域53 安全控制信息	29

4.31.1 变量属性	29

4.31.2 域描述	29

4.31.3 用法	29

4.32 域54 实际余额	30

4.32.1 变量属性	30

4.32.2 域描述	30

4.32.3 用法	30

4.33 域55基于PBOC借贷记标准的IC卡数据域	30

4.33.1 变量属性	30

4.33.2 域描述	31

4.33.3 用法	33

4.34 域59 明细查询数据	37

4.34.1 变量属性	37

4.34.2 域描述	37

4.34.3 用法说明	37

4.35 域60  自定义域	41

4.35.1 变量属性	41

4.35.2 域描述	41

4.35.3 60.1域  报文原因码	41

4.35.4 60.2域  渠道代理环境信息	41

4.35.5 60.3域  交易发生附加信息	44

4.36 域61  持卡人身份认证信息	49

4.36.1 变量属性	49

4.36.2 域描述	49

4.36.3 用法	49

4.37 域63  自定义域	57

4.37.1 变量属性	57

4.37.2 域描述	57

4.37.3 用法	57

4.38 域70  网络管理码	58

4.38.1 变量属性	58

4.38.2 域描述	58

4.38.3 用法	58

4.39 域90  原始数据元	58

4.39.1 变量属性	58

4.39.2 域描述	58

4.39.3 用法	58

4.40 域96  报文安全码	58

4.40.1 变量属性	58

4.40.2 域描述	58

4.40.3 用法	58

4.41 域100  接收机构标识码	59

4.41.1 变量属性	59

4.41.2 域描述	59

4.42 域102  账户标识1	59

4.42.1 变量属性	59

4.42.2 域描述	59

4.43 域103  账户标识2	59

4.43.1 变量属性	59

4.43.2 域描述	59

4.43.3 用法	59

4.44 域128  报文鉴别码	59

4.44.1 变量属性	59

4.44.2 域描述	59

4.44.3 用法	59

5 交易发起方报文格式说明	59

5.1 约定	59

5.2 委托类交易	60

5.2.1 建立委托关系/撤销委托关系	60

5.2.2 取消所有委托关系	61

5.2.3 修改支付密码/重置支付密码	62

5.2.4 建立/撤销终端定制关系	63

5.3 查询服务类交易	64

5.3.1 委托关系查询	64

5.3.2 银行卡余额查询	65

5.3.3 帐单费用查询交易	67

5.3.4 行业信息查询	68

5.3.5 银行卡账户验证	68

5.4 金融支付类交易	69

5.4.1 缴费	69

5.4.2 缴费撤销	71

5.4.3 现金缴费	73

5.4.4 缴费退货	74

5.4.5 消费	75

5.4.6 消费撤销	76

5.4.7 消费退货	77

5.4.8 IC卡脱机消费通知	78

5.4.9 单笔代收	80

5.4.10 单笔代收撤销	81

5.4.11 （实时）代付	82

5.4.12 代付确认	83

5.5 转账服务类交易	84

5.5.1 转账	84

5.5.2 圈存交易	86

5.6 网络管理类交易	91

5.6.1 签到	91

5.6.2 申请重置密钥	91

5.6.3 密钥重置请求	92

5.7 冲正类交易	92

5.8 辅助服务类交易	94

5.8.1 票据打印	94

5.8.2 脚本结果通知	95

5.8.3 基于PBOC借/贷记IC卡TC值上送	96

多渠道平台接入接口规范-渠道报文接口规范

范围

本标准规定了接入端（主要包括渠道接入机构）与中国银联多渠道平台之间进行联机交易时使用的报文接口，包括联机交易报文的结构、格式以及报文域。

规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

《银行卡联网联合技术规范》

《银联卡公共支付技术规范》

《中国银联POS终端规范》

《中国银联终端技术规范》

报文结构说明

接入端与多渠道平台之间的消息(Message)是根据《ISO 8583:1987 Bank Card Originated Messages — Interchange Message Specifications — Content For Finalcial Transactions》定义的。

交易报文包含两个组成部分：报文长度和应用数据。其结构如下图所示：

报文结构说明

| 报文长度 | 应用数据（ISO8583） |
| --- | --- |
| N4 | 交易数据（不定长度） |

报文长度占４个字节，是以ASCII码表示的十进制数，右靠左补‘0’。

域说明

数据类型符号说明

对于报文域中使用的数据类型、长度属性及数据格式说明如下：

| 字符 | 含义 |
| --- | --- |
| a | 字母字符，A至Z，a至z，向左靠，右边多余位填空格 |
| b | 数据的二进制表示，后跟数字表示位（bit）的个数 |
| B | 用于表示变长的二进制数，后跟数字表示二进制数据所占字节（Byte）的个数 |
| n | 数值，0至9，右靠，首位有效数字前填零。若表示人民币金额，则最右二位为角、分 |
| p | 填充字符，如空格 |
| s | 特殊符号 |
| an | 字母和数字字符，左靠，右边多余位填空格 |
| as | 字母和特殊字符，左靠，右边多余位填空格 |
| cn | 压缩数字码，即BCD码 |
| ns | 数字和特殊字符，左靠，右边多余位填空格 |
| ans | 字母、数字和特殊字符，左靠，右边多余位填空格 |
| ansb | 字母、数字、特殊字符和二进制数，左靠，右边多余位填空格 |
| MM | 月份，01至12 |
| DD | 日期，01至31 |
| YY | 年份，00至99 |
| hh | 时，00至23 |
| mm | 分，00至59 |
| ss | 秒，00至59 |
| LL | 后面跟随数据元的可变长度值，01至99 |
| LLL | 后面跟随数据元的可变长度值，001至999 |
| VAR | 可变长度数据元 |
| 3 | 3字符的固定长度 |
| ..17 | 最大17个字符的可变长度。所有可变长度字段在数据元的前面应另外包含2个或3个位置， 以表示后面到数据元结束时的位置数。 |
| X | 借贷符号，贷记为“C”，借记为“D”，并且总是与一个数字型金额数据元相连，例如， 交易费金额中X+N8含义为前缀“C”或“D”和交易费金额的8位数字。 |
| Z | ISO 4909和ISO 7813中定义的磁卡第二、三磁道的代码集，但不包含起始符、结束符和LRC符 |
| CNBCD | 压缩编码数值 |

报文域属性和数据格式

对于由长度值+数据值组成的报文域：长度值和数据值均采用ASCII的数据格式，不进行压缩；

对于由数据值组成且类型为n,an,ans的报文域：采用ASCII的数据格式，不进行压缩；

对于由数据值组成且数据值类型为”b”的报文域：采用BINARY的数据格式，不进行压缩。

| 报文域 | 属性 | 长度值字节数 | 长度值数据格式 | 数据值字节数(或最大字节数) | 数据值数据格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消息类型 | n4 |  |  | 4 | ASCII |
| 2 | n..19 | 2 | ASCII | 19 | ASCII |
| 3 | n6 |  |  | 6 | ASCII |
| 4 | n12 |  |  | 12 | ASCII |
| 11 | n6 |  |  | 6 | ASCII |
| 12 | n6 |  |  | 6 | ASCII |
| 13 | n4 |  |  | 4 | ASCII |
| 14 | n4 |  |  | 4 | ASCII |
| 15 | n4 |  |  | 4 | ASCII |
| 18 | n4 |  |  | 4 | ASCII |
| 22 | n3 |  |  | 3 | ASCII |
| 23 | n3 |  |  | 3 | ASCII |
| 25 | n2 |  |  | 2 | ASCII |
| 26 | n2 |  |  | 2 | ASCII |
| 32 | n..11 | 2 | ASCII | 11 | ASCII |
| 33 | n..11 | 2 | ASCII | 11 | ASCII |
| 35 | z..37 | 2 | ASCII | 37 | ASCII |
| 36 | z...104 | 3 | ASCII | 104 | ASCII |
| 37 | an12 |  |  | 12 | ASCII |
| 38 | an6 |  |  | 6 | ASCII |
| 39 | an2 |  |  | 2 | ASCII |
| 41 | ans8 |  |  | 8 | ASCII |
| 42 | ans15 |  |  | 15 | ASCII |
| 48 | ans…600 | 3 | ASCII | 600 | ASCII |
| 49 | an3 |  |  | 3 | ASCII |
| 52 | 64bit |  |  | 8 | BINARY |
| 53 | n16 |  |  | 16 | ASCII |
| 54 | an...040 | 3 | ASCII | 40 | ASCII |
| 55 | 最大255字节 | 3 | ASCII | 255 | 多个子域，有BINARY、BCD、ASCII |
| 59 | ans…600 | 3 | ASCII | 600 | ASCII |
| 60 | ans..100 | 3 | ASCII | 100 | ASCII |
| 61 | ans...255 | 3 | ASCII | 255 | ASCII |
| 63 | ans...512 | 3 | ASCII | 512 | ASCII |
| 70 | n3 |  |  | 3 | ASCII |
| 90 | n42 |  |  | 42 | ASCII |
| 96 | 64bit |  |  | 8 | BINARY |
| 100 | n..11 | 2 | ASCII | 11 | ASCII |
| 102 | ans..28 | 2 | ASCII | 28 | ASCII |
| 103 | ans..28 | 2 | ASCII | 28 | ASCII |
| 128 | an8 |  |  | 8 | ASCII |

报文类型标识符

变量属性

n4，4位定长数字字符

域描述

报文类型标识符的定义参见《银行卡联网联合技术规范2.0》，本节主要增加对多渠道平台部分特有交易的报文类型定义。

0100/0110         委托类请求/应答报文

建立委托关系请求/应答

取消所有委托关系请求/应答

变更委托关系请求/应答

建立/撤销终端定制关系请求/应答

修改支付密码请求/应答

重置支付密码请求/应答

账单费用查询请求/应答

行业信息查询请求/应答

委托关系查询请求/应答

0200/0210         金融类请求/应答报文

银行卡余额查询请求/应答

缴费请求/应答

缴费撤销请求/应答

现金缴费请求/应答

消费请求/应答

消费撤销请求/应答

转账请求/应答

账户验证请求/应答

单笔代收/应答

单笔代收撤销/应答

电子现金指定帐户圈存请求/应答

电子现金非指定帐户圈存请求/应答

现金充值请求/应答

现金充值撤销请求/应答

0220/0230         金融类通知/应答报文

缴费退货通知/应答

消费退货通知/应答

IC卡脱机消费通知/应答

0320/0330         借贷记应用IC卡TC值上送

0400/0410         冲正通知/应答

0620/0630         脚本结果通知/应答

0800/0810         网络管理类请求/应答报文

重置密钥请求/应答

0820/0830         网络管理类通知/应答报文

渠道签到通知/应答

申请重置密钥通知/应答

    - 域2  主账号

Primary Account Number，PAN

      - 变量属性

n..19(LLVAR) 2 个字节的长度值＋最大19 个字节（数字字符）的主账号。

      - 域描述

用户主账号，即从磁条卡的第二磁道或第三磁道上获取的账号，或在交易时输入的主账户号，或读IC卡获得的卡号。

该域用来确定发卡机构，确定交易报文的路由。如果交易的原始请求报文中存在该域，则该交易的随后相关报文中也必须有该域存在。

转账交易报文中本域为转出账户的卡号。

缴费交易报文中本域为扣费账户的卡号。

    - 域3  交易处理码

Processing Code

变量属性

n6，6位定长数字。

域描述

交易处理码（Processing-Code）由六位数字组成，用于与其他交易关键域一起标识交易种类。

用法

在交易应答中该域必须与交易请求一致。

在冲正交易中该域必须与原始交易一致。

交易处理码说明

| 3域 | 交易 |
| --- | --- |
| 委托类 |
| 900000 | 建立终端转账委托关系 |
| 910000 | 撤销终端转账委托关系 |
| 920000 | 建立终端定制关系 |
| 930000 | 建立委托关系 |
| 940000 | 撤销委托关系 |
| 950000 | 变更委托关系 |
| 960000 | 撤销终端定制关系 |
| 990000 | 取消所有委托关系 |
| 查询、辅助类 |
| 300000 | 银行卡余额查询 |
| 310000 | 账单费用查询、行业信息查询 |
| 330000 | 银行卡账户验证 |
| 340000 | 变更支付密码 |
| 350000 | 票据打印、票据打印冲正 |
| 380000 | 委托关系查询 |
| 支付类 |
| 190000 | 缴费、缴费冲正、现金缴费、现金缴费冲正、消费、消费冲正、IC卡脱机消费通知、代收 |
| 200000 | 缴费退货、消费退货 |
| 280000 | 缴费撤销、缴费撤销冲正、消费撤销、消费撤销冲正、单笔代收撤销 |
| 290000 | 代付/代付确认 |
| 转账类 |
| 400000 | 转账 |
| 圈存类 |
| 600000 | 指定帐户圈存/指定账户圈存冲正 |
| 620000 | 非指定账户圈存/非指定帐户圈存冲正 |
| 630000 | 现金充值/现金充值冲正 |
| 170000 | 现金充值撤销/现金充值撤销冲正 |

    - 域4  交易金额

Amount, Transactions

      - 变量属性

n12，12 位定长数字字符。

      - 域描述

交易金额。交易金额不包括任何服务费；本域中不带小数点。小数位根据交易币种来决定。

交易金额的币种由域49 交易币种(Currency-Code-of-Transaction) 表示，若表示人民币则单位为分。例如：终端交易金额为1000 元，则交易金额＝“000000100000”。

在查询请求中本域不出现。在代理业务的实时缴费报文中，该域的值是代缴费的交易金额。

    - 域7  交易传输时间

TRANSMISSION-DATE-AND-TIME

      - 变量属性

N10，10位定长数字字符；

格式：MMDDhhmmss

      - 域描述

交易传输时间。交易发起方的系统工作日日期和时间，同一交易日内不得重复。

    - 域11  系统跟踪号

System Trace Audit Number

      - 变量属性

n6，6 位定长数字字符。

      - 域描述

发起方赋予交易的一组数字，用于唯一标识一笔交易的编号，同一交易日内不可重复。该编号终端将循环重复使用（从000000～999999）。

      - 用法

发起方对发出的每一条请求报文，必须赋予一个系统跟踪号。对于重发的冲正报文，该系统跟踪号的值与原冲正交易一致。

此域作为多渠道平台匹配原始交易的关键域之一，平台在接收到交易应答时，将用该值匹配原始请求报文。

    - 域12  受卡方所在地时间

Time, Local Transaction

      - 变量属性

n6，6 位定长数字字符。

格式：hhmmss

      - 域描述

交易发生时，受理方所在的时间。格式为hhmmss ，其中hh=小时，mm=分，ss=秒。

      - 用法

在0100，0200的请求消息中，受理方应赋予交易发生时的受卡方所在地时间。对冲正消息中的受卡方所在地时间，即为对应原取款或消费等消息的受卡方所在地时间。

受卡方所在地时间的取值范围：

hh：00－23

mm：00－59

ss：00－59

    - 域13  受卡方所在地日期

Date, Local Transaction

      - 变量属性

n4，4 位定长数字字符。

格式：MMDD

      - 域描述

交易发生时，受卡方所在地日期。格式为MMDD，其中MM=月份，DD=日。

      - 用法

在0100，0200的请求消息中，受理方应赋予交易发生时的受卡方所在地日期。对冲正消息中的受卡方所在地日期，即为对应原取款或消费等消息的受卡方所在地日期。

    - 域14  卡有效期

Date, Expiration

      - 变量属性

n4, 4 位定长数字字符。

格式为：YYMM

      - 域描述

银行卡的有效期，域值是银行卡过期的年月。卡磁条信息中包含有卡有效期信息。其中YY ＝年份，MM＝月份。

      - 用法

由发卡行根据实际情况填入卡片的有效期。无有效期的卡填充“0”。

    - 域15  清算日期

Date, Settlement

      - 变量属性

n4，4 位定长数字字符。

格式：MMDD

      - 域描述

交易的结算日期。日期为MMDD 格式，其中MM=月份，DD=日。

      - 用法

对于重发报文的清算日期应为原报文的清算日期。

    - 域18  商户类型

变量属性

n4，4位定长数字字符

域描述

表示商户分类编码（MCC），取值请参见GB/T 20548-2006《金融零售业务 商户类别代码》。

用法

本域为可选域，本域为可选域，由交易发起方根据业务要求填写。

    - 域22  服务点输入方式码

Point Of Service Entry Mode Code

变量属性

n3，3位定长数字字符。

域描述

服务点输入方式码,即持卡人数据（如PAN 和PIN）的输入方式。服务点（point of service） 是指各种交易始发场合。

服务点输入方式码各位定义

| 第1-2位 | PAN输入方式 | 第3位 | PIN输入方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | 未指明 |  |  |
| 01 | 手工 | 1 | 交易中包含PIN |
| 02 | 磁条 | 2 | 交易中不包含PIN |
| 03 | 条形码 | 3-5 | ISO保留使用 |
| 04 | 光学字符阅读 | 6-7 | 国家保留使用 |
| 05 | 集成电路卡，磁道信息可靠 | 8-9 | 私有保留使用 |
| 06 | ISO保留使用 |  |  |
| 07 | 快速 PBOC借贷记IC卡读入（非接触式） |  |  |
| 08-60 | ISO保留使用 |  |  |
| 61-94 | 国家保留使用 |  |  |
| 90 | 磁条读入信息可靠，第二磁道信息必须出现 |  |  |
| 91 | 非接触式磁条读入（非接触式） |  |  |
| 95 | 集成电路卡，卡信息不可靠 |  |  |
| 96 | 采用非接触方式读取CUPMobile移动支付中的集成在手机中的芯片卡（适用于CUPMobile的现场支付模式） |  |  |
| 97 | 采用接触方式读取CUPMobile移动支付中的集成在手机中的芯片卡（适用于CUPMobile的远程支付模式） |  |  |
| 98 | IC卡读入（非接触式） |  |  |
| 99 | 私有保留使用 |  |  |

用法

本域第1、2位的取值与60.2.2域（终端读取能力）相关。

    - 域23  卡序列号

Card Sequence Number

      - 变量属性

n3，3位定长数字字符

      - 域描述

卡序列号。

      - 用法

用于区别具有相同PAN的不同卡。只在基于PBOC借贷记标准的IC卡交易时使用。

域25  服务点条件码

Point Of Service Condition Mode

变量属性

n2，2位定长数字字符

域描述

公共支付业务中的取值如下表所示：

服务点条件码取值

| 代码 | 含义 | 与此相关的编辑 |
| --- | --- | --- |
| 00 | 正常提交 | 建立委托关系、建立委托关系冲正、取消委托关系、取消委托关系冲正、建立终端转账委托关系、取消终端转账委托关系、建立终端定制关系、撤销终端定制关系、变更委托关系、变更委托关系冲正、变更支付密码、委托关系查询、银行卡余额查询、缴费退货、转账、票据打印、票据打印冲正、银行卡账户验证 |
| 68 | 代付类 | 适用于代付确认交易 |
| 81 | 缴费 | 缴费、缴费冲正、缴费撤销、缴费撤销冲正、代收、单笔代收撤销 |
| 82 | 消费 | 消费、消费冲正、消费撤销、消费撤销冲正、IC卡脱机消费通知、消费退货 |
| 84 | 现金缴费 | 现金缴费、现金缴费冲正 |
| 87 | 行业信息查询 | 行业信息查询交易 |
| 91 | 基于PBOC电子钱包的IC卡圈存类交易以及基于PBOC借/贷记应用的小额支付IC卡圈存类交易 | 包含指定账户圈存、非指定账户圈存、电子现金充值圈存、现金充值、现金充值撤销及其冲正交易 |
| 92 | 账单费用查询 | 账单费用查询 |
| 99 | 取消所有委托关系 | 取消所有委托关系 |

    - 域26服务点PIN 获取码

Point of Service Pin Capture Code

      - 变量属性

n2，2 位定长数字字符。

      - 域描述

服务点设备PIN 获取码

      - 用法

该域描述了服务点设备接受PIN 的最大长度。

域32 受理机构标识码

Acquiring Institution Identification Code

变量属性

n..11(LLVAR)，2个字节的长度值＋最大11个字节的受理机构标识码域描述

受理机构标识码。该机构应是已被批准入网，能为ATM提供取现服务或为商户提供收单服务的入网机构。

用法

在交易发起方上送多渠道平台的报文中，由交易发起方根据业务要求填写在银联批准入网的收单服务机构代码。

在渠道接入机构发送交易时，本域应填写渠道接入机构的受理机构代码。

域33 发送机构标识码

Forwarding Institution Identification Code

变量属性

n..11(LLVAR)，2个字节的长度值＋最大11个字节的发送机构标识码

域描述

发送机构标识码。该发送机构应是已被批准入网，发送一个交易请求或通知报文的机构。

用法

在交易发起方上送多渠道平台的报文中，由交易发起方根据业务要求填写在银联批准入网的发送机构代码。

在渠道接入机构发送交易时，本域应填写银联分配给渠道接入机构的机构代码。

    - 域35第二磁道数据

Track 2 Data

      - 变量属性

z..37(LLVAR)，2 个字节的长度值＋最大37个字节的第二磁道数据(字符)。

      - 域描述

银行卡上第二磁道的数据

      - 用法

从第二磁道开始符(；)后的第一个字符读起，包括域的分割符，但不包括结束符和LRC符。

    - 域36第三磁道数据

Track 3 Data

      - 变量属性

z...104(LLLVAR)，3 个字节的长度值＋最大104个字节的第三磁道数据(字符)。

      - 域描述

银行卡上第三磁道的数据。

      - 用法

从第三磁道开始符(；)后的第一个字符读起，包括域的分割符，不包括结束符和LRC符。

    - 域37  检索参考号

Retrieval Reference Number

      - 变量属性

an12，12 位定长的字母和数字字符。

      - 域描述

交易发起方系统给予交易的系统检索参考号。

      - 用法

本域是由发起方上送，在整个交易周期内保持不变。

    - 域38  授权标识应答码

Authorization Identification Response

      - 变量属性

an6，6个字节的定长字母或数字。

      - 域描述

发卡方对交易的授权标识应答码，在一定时间段内保持唯一。

      - 用法

对于冲正交易，如原始交易的应答中有授权码，则本域的值应来自原始交易。

    - 域39  应答码

Response Code

      - 变量属性

an2，2 位定长的字母和数字字符。

      - 域描述

交易的应答码，在回应报文中必须存在该域。

      - 用法

对每个收到的请求报文，都应将本系统处理的结果在本域中返回给终端。应答码参见本规范附录应答码的详细定义。

终端引发的冲正消息中，存放冲正原因码：

冲正原因码

| 冲正原因码 | 说明 |
| --- | --- |
| 98 | 终端在时限内未能收到多渠道平台的应答 |
| 96 | 终端收到多渠道平台的批准应答消息，但由于故障无法完成交易 |
| A0 | 终端对收到多渠道平台的批准应答消息，验证MAC出错 |
| 06 | 其他情况引发的冲正 |

域41  受卡机终端标识码

Card Acceptor Terminal Identification

变量属性

ans8，8位定长的字母、数字和特殊字符

域描述

受卡机的终端标识码。该标识码与42域的组合在代理机构的网络中必须唯一标识一个终端。

用法

本域由交易发起方填写真实终端代码，如果真实终端不存在或无法准确填写，填写与银联系统约定的虚拟终端代码。

如果终端标识码少于八位，则按左靠，右边补空格。

域42  受卡方标识码

Card Acceptor Identification Code

变量属性

ans15，15位定长的字母、数字和特殊字符。

域描述

受卡方的标识码，即商户代码。

用法

目前根据中国银联规定的“银行卡特约商户统一编码及使用规则”执行。

在渠道接入时，填写渠道接入机构商户代码。

    - 域43受卡方名称地址

Card Acceptor Name/Location

变量属性

ans40，40位定长的字母、数字和特殊字符

域描述

受卡方的名称地址，即商户的名称和所在地。

用法

由受理方或商户填入。

中国境内受理银联卡交易信息中的商户名称采用汉字，中国境外受理银联卡交易信息中的商户名称采用英文。该域用法应符合《银联卡业务运作规章》第二卷《业务规则》的要求。

该域中涉及到的中文字符编码规则需符合GB18030－2000。

域48 自定义域

Additional Data-Private

变量属性

ans…600（LLLVAR），3个字节的长度值＋最大600个字节（字母、数字和特殊字符）的公共支付业务特有信息。本域为自定义域。

域描述

本域由交易发起方发送多渠道系统，及多渠道平台处理后返回交易发起方，报文48域主要有以下作用：

1、用于确定交易类型；

2、用于交易发起方向多渠道系统上送用户号码、支付号码等与交易处理有关的关键信息；

3、用于交易发起方上送商户自定义信息。

      - 用法

        - 用法一：建立/撤销委托关系（CI、XF、KC、KX）

          - （旧）建立/撤销委托关系（CI、XF）

| 0 | 2 | ans | 用法标志 | “CI”：定向委托 “XF”：开通非定向委托时使用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2 | ans | 用户号码类型 | 详见附录 |
| 4 | 20 | ans | 用户号码 | 左对齐，后补空格 |
| 24 | 1 | n | 支付方式标志 | “0”：主动定向或非定向 “2”：委托商户 |
| 25 | 2 | ans | 支付方式类型 | 详见附录（如果支付方式标志不为“0”，则补空格） |
| 27 | 20 | ans | 支付方式号码 | 左对齐，后补空格（如果支付方式标志不为“0”，则补空格） |
| 47 | 12 | n | 最高限制金额 | 12位定长数字，最后两位为小数位 |
| 59 | 12 | n | 最低限制金额 | 12位定长数字，最后两位为小数位 |
| 71 | 8 | n | 委托关系生效日期 | 格式为YYYYMMDD，保留使用 |
| 79 | 3 | n | 委托关系限期 | 单位为月份，委托关系限期最多为999，保留使用 |
| 82 | 15 | ans | 接入渠道商ID | 保留使用，以空格填充 |
| 97 | 40 | ans | 接入渠道商名称/地址 | 左对齐，右补空格； 第35-40位：表示建立委托时，填回应终端的支付密码（6位），根据建立委托关系是否下发支付密码标志位进行判断； |
| 137 | 16 | an | 运营商方用户密码 | 左对齐，右补空格； 用法一： 开通消费功能时(用户号码类型为XF)，填回应终端的支付密码（6位）； |
| 153 | 3 | n | 附加域长度 | 如没有附加信息，可不包含该域 |
| 156 | x | ans…150 | 附加域内容 | 如没有附加信息，可不包含该域 |
| 156＋x | 1 | ans | 结束标志 | “#”，如没有附加域，结束标志紧跟运营商方用户密码 |

注1：开通非定向委托支付功能时（用户号码类型为XF），支付号码类型参照建立委托交易，但用户号码和支付号码相同，都填支付号码。

          - （新）建立/撤销委托关系（KC、KX）

| 位置 | 长度 | 格式 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2 | ans | 用法标志 | “KC”：定向委托 “KX”：开通非定向委托时使用 |
| 2 | 2 | ans | 用户号码类型 | 详见附录 |
| 4 | 40 | ans | 用户号码 | 左对齐，后补空格 |
| 44 | 4 | ans | 用户号码地区编码 | 左对齐，右补空格，对于总对总业务，该处填“0000” |
| 48 | 4 | ans | 用户号码附加地区编码 | 左对齐，右补空格，如为二级地区，填写该地区附加地区编码，其余情况填“0000” |
| 52 | 1 | n | 支付方式标志 | “0”：主动定向或非定向 “2”：委托商户 |
| 53 | 2 | ans | 支付方式类型 | 详见附录（如果支付方式标志不为“0”，则补空格） |
| 55 | 40 | ans | 支付方式号码 | 左对齐，后补空格（如果支付方式标志不为“0”，则补空格） |
| 95 | 3 | n | 委托关系限期 | 单位为月份，空格或000表示长期有效；其他取值表示从交易日开始计算的有效期月份数；委托关系限期最多为999 |
| 98 | 6 | an | 支付密码 | 左对齐，右补空格； 发起请求报文以空格填充； 用法一： 建立非定向委托(用户号码类型为XF)时，填回应终端的支付密码（6位）； 用法二：建立主动定向委托（支付号码和用户号码一致）时，填回应终端的支付密码（6位）； |
| 104 | 12 | n | 最高限制金额 | 格式同第4域，12位定长数字，最后两位为小数位，仅在委托商户时该子域值有效，其余取值时，补空格 |
| 116 | 12 | n | 最低限制金额 | 格式同第4域，12位定长数字，最后两位为小数位，仅在委托商户时该子域值有效，其余取值时，补空格 |
| 128 | 3 | n | 附加域长度 | 如没有附加信息，可不包含该域 |
| 131 | x | ans…492 | 附加域内容 | 如没有附加信息，可不包含该域 |
| 131＋x | 1 | ans | 结束标志 | “#”，如没有附加域，结束标志紧跟最低限制金额 |

        - 用法二：委托关系查询（CU、UC、KU）

          - 根据银行卡号码查用户号码（CU）

上行

| 位置 | 长度 | 格式 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2 | ans | 用法标志 | “CU”：根据银行卡查询用户号码信息 |
| 2 | 1 | ans | 结束标志 | “#” |

下行

| 位置 | 长度 | 格式 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2 | ans | 用法标志 | “CU” |
| 2 | 1 | n | 委托号码个数（x） | 最多返回9个委托号码 |
| 3 | 20 | ans | 委托号码一 | 左对齐，右补空格 |
| 23 | 20 | ans | 委托号码二 | 左对齐，右补空格 |
| … |  |  |  |  |
| 20x+x-17 | 20 | ans | 委托号码x | 左对齐，右补空格 |
| 20x+3 | 1 | ans | 结束标志 | “#” |

          - （旧）根据用户号码查银行卡信息（UC）

上行

| 位置 | 长度 | 格式 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2 | ans | 用法标志 | “UC” |
| 2 | 2 | ans | 用户号码类型 | 详见附录 |
| 4 | 20 | ans | 用户号码 | 左对齐，右补空格 |
| 24 | 1 | ans | 结束标志 | “#” |

下行

| 位置 | 长度 | 格式 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2 | ans | 用法标志 | “UC” |
| 2 | 1 | n | 委托银行卡张数（x） | 最多返回9张 |
| 3 | 30 | ans | 银行卡1名称 | 左对齐，右补空格 |
| 33 | 4 | n | 银行卡1后4位 |  |
| ... |  |  |  |  |
| 34x-31 | 30 | ans | 银行卡x名称 | 左对齐，右补空格 |
| 34x-1 | 4 | n | 银行卡x后4位 |  |
| 34x+3 | 1 | ans | 结束标志 | “#” |

          - （新）根据用户号码查银行卡信息（KU）

上行

| 位置 | 长度 | 格式 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2 | ans | 用法标志 | “KU” |
| 2 | 2 | ans | 用户号码类型 | 详见附录 |
| 4 | 40 | ans | 用户号码 | 左对齐，右补空格 |
| 44 | 4 | ans | 用户号码地区编码 | 左对齐，右补空格，对于总对总业务，该处填“0000” |
| 48 | 4 | ans | 用户号码附加地区编码 | 左对齐，右补空格，如为二级地区，填写该地区附加地区编码，其余情况填“0000” |
| 52 | 1 | ans | 结束标志 | “#” |

下行

| 位置 | 长度 | 格式 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2 | ans | 用法标志 | “KU” |
| 2 | 1 | n | 委托银行卡张数（x） | 最多返回9张 |
| 3 | 30 | ans | 银行卡1名称 | 左对齐，右补空格 |
| 33 | 4 | n | 银行卡1后4位 |  |
| ... |  |  |  |  |
| 34x-31 | 30 | ans | 银行卡x名称 | 左对齐，右补空格 |
| 34x-1 | 4 | n | 银行卡x后4位 |  |
| 34x+3 | 1 | ans | 结束标志 | “#” |

        - 用法三：修改支付密码（CP）

| 位置 | 长度 | 格式 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2 | ans | 用法标志 | “CP” |
| 2 | 2 | ans | 支付方式类型 | 详见附录 |
| 4 | 20 | ans | 支付方式号码 | 左对齐，后补空格 |
| 24 | 2 | ans | 用户号码类型 | 详见附录 |
| 26 | 20 | ans | 用户号码 | 左对齐，后补空格，同支付方式号码 |
| 46 | 6 | an | 原支付密码 | 允许是数字或字母A-F，必须为6位；缺省值为‘000000’； |
| 52 | 6 | an | 新支付密码 | 允许是数字或字母A-F，必须为6位 |
| 58 | 1 | ans | 结束标志 | “#” |

        - 用法四：账单费用查询（FD、KF）

          - （旧）FD：存量同城业务用法

| 位置 | 长度 | 格式 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2 | ans | 用法标志 | “FD” |
| 2 | 2 | n | 用户号码类型 | 参见附录。 |
| 4 | 20 | ans | 用户号码 | 左对齐，右补空格 |
| 24 | 6 | ans | 查询月份 | YYYYMM，当本子域填写“000000”时，用于查询当前用户号码欠费信息。 |
| 30 | 3 | n | 附加子域长度 | 附加子域长度，右靠，不足位前补“0”。若无附加子域，本域不存在 |
| 33 | x | ans…150 | 附加子域内容 | 填写实际长度的附加子域内容。若无内容，则本域不存在 |
| 33+x | 1 | ans | 结束标志 | “#”。附加子域不存在时，紧接前面查询月份填写 |

注：对于账单费用查询交易，上述接口仅支持存量的同城业务，对于新开展的业务 ，需统一使用KF用法。

          - （新）KF：异地用法

| 位置 | 长度 | 格式 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2 | ans | 用法标志 | “KF” |
| 2 | 2 | n | 用户号码类型 | 参见附录。 |
| 4 | 40 | ans | 用户号码 | 左对齐，右补空格 |
| 44 | 4 | ans | 用户号码地区编码 | 左对齐，右补空格 |
| 48 | 4 | ans | 用户号码附加地区编码 | 左对齐，右补空格，如为二级地区，填写该地区附加地区编码，其余情况填“0000” |
| 52 | 6 | ans | 查询月份 | YYYYMM，当本子域填写“000000”时，用于查询当前用户号码欠费信息。 |
| 58 | 3 | n | 附加子域长度 | 附加子域长度，右靠，不足位前补“0”。若无附加子域，本域不存在 |
| 61 | x | ans…538 | 附加子域内容 | 填写实际长度的附加子域内容。若无内容，则本域不存在 |
| 61+x | 1 | ans | 结束标志 | “#”。附加子域不存在时，紧接前面查询月份填写 |

        - 用法五：缴费交易（PA、LD、CA、KP、KL、KC、XF）

          - （旧）PA用户号码缴费、LD充值、CA代收现金存量业务用法

| 位置 | 长度 | 格式 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2 | ans | 用法标志 | “PA”：用户号码缴费，信用卡还款业务套用PA用法 “LD”：充值 “CA”：代收现金 |
| 2 | 2 | ans | 用户号码类型 | 参见附录。 |
| 4 | 20 | ans | 用户号码 | 左对齐，右补空格。PA用法缴费交易填写帐单号码，信用卡还款业务填写信用卡卡号 |
| 24 | 6 | ans | 缴费月份 | YYYYMM，当本子域填写“000000”时，用于缴纳全部用户号码费用。当且仅当附加子域中不存在费用索引值时，本域有效。若为PA用法的信用卡还款业务，本域用空格补充。 |
| 30 | 3 | n | 附加子域长度 | 附加子域长度，右靠，不足位前补“0”。若无附加子域，本域不存在；信用卡还款业务无附加子域 |
| 33 | x | ans…150 | 附加子域内容 | 填写实际长度的附加子域内容。若无内容，则本域不存在；信用卡还款业务无附加子域 |
| 33+x | 1 | ans | 结束标志 | “#”。附加子域不存在时，紧接前面缴费月份填写 |

          - （新）KP用户号码缴费、KL充值、KC代收现金异地用法

| 位置 | 长度 | 格式 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2 | ans | 用法标志 | “KP”：用户号码缴费 “KL”：充值 “KC”：代收现金 |
| 2 | 2 | ans | 用户号码类型 | 参见附录。 |
| 4 | 40 | ans | 用户号码 | 左对齐，右补空格 对于财税库银缴税业务，须将类别+清算国库行行号填入此处 |
| 44 | 4 | ans | 用户号码地区编码 | 左对齐，右补空格； |
| 48 | 4 | ans | 用户号码附加地区编码 | 左对齐，右补空格，如为二级地区，填写该地区附加地区编码，其余情况填“0000” |
| 52 | 6 | ans | 缴费月份 | YYYYMM，当本子域填写“000000”时，用于缴纳全部用户号码费用。当且仅当附加子域中不存在费用索引值时，本域有效。 |
| 58 | 3 | n | 附加子域长度 | 附加子域长度，右靠，不足位前补“0”。若无附加子域，本域不存在 |
| 61 | x | ans…538 | 附加子域内容 | 填写实际长度的附加子域内容。若无内容，则本域不存在 |
| 61 +x | 1 | ans | 结束标志 | “#”。附加子域不存在时，紧接前面缴费月份填写 |

          - XF：购买电子产品

| 位置 | 长度 | 格式 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2 | ans | 用法标志 | “XF” |
| 2 | 2 | ans | 用户号码类型 | 保留使用，以空格填充 |
| 4 | 20 | ans | 用户号码 | 保留使用，以空格填充 |
| 24 | 6 | n | 支付密码 | 保留使用，以空格填充 |
| 30 | 60 | ans | 电子产品信息 | 左对齐，右补空格； |
|  |  |  |  | 1-2位： 00：表示多渠道自建电子产品库（银联代理销售电子产品）； PY：不去商户销账，只做支付； 其他值：表示多渠道平台接入其他电子产品提供商； |
|  |  |  |  | 3-12位：商户名称简码 |
|  |  |  |  | 其余位：产品信息描述； 例如，商户返回的充值卡帐号和密码等信息； |
| 90 | 3 | n | 附加电子产品信息长度 | 右靠，不足位前补“0”。若无附加信息，本域不存在 |
| 93 | x | ans...150 | 附加电子产品信息 | 填写实际长度的附加电子产品信息。若无附加信息，则本域不存在 |
| 93+x | 1 | ans | 结束标志 | “#”。附加电子产品信息不存在时，紧接前面电子产品信息填写 |

注：多渠道平台通过“商户名称简码”映射出商户标志码，支付后到此商户进行产品信息处理。

        - 用法六：票据打印（PV、KP）

          - （旧）票据打印（PV）

| 位置 | 长度 | 格式 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2 | ans | 用法标志 | “PV” |
| 2 | 2 | ans | 用户号码类型 | 参见附录。 |
| 4 | 20 | ans | 用户号码 | 左对齐，右补空格 |
| 24 | 10 | n | 费用索引 | 右对齐，左补“0” |
| 34 | 3 | n | 附加子域长度 | 附加子域长度，右靠，不足位前补“0”。若无附加子域，本域不存在 |
| 37 | x | ans…150 | 附加子域内容 | 填写实际长度的附加子域内容。若无内容，则本域不存在 |
| 37+x | 1 | ans | 结束标志 | “#”。附加子域不存在时，紧接前面费用索引填写 |

          - （新）票据打印（KV）

| 位置 | 长度 | 格式 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2 | ans | 用法标志 | “KV” |
| 2 | 2 | ans | 用户号码类型 | 参见附录。 |
| 4 | 40 | ans | 用户号码 | 左对齐，右补空格 |
| 44 | 4 | ans | 用户号码地区编码 | 左对齐，右补空格； |
| 48 | 4 | ans | 用户号码附加地区编码 | 左对齐，右补空格，如为二级地区，填写该地区附加地区编码，其余情况填“0000” |
| 52 | 10 | n | 费用索引 | 右对齐，左补“0” |
| 62 | 3 | n | 附加子域长度 | 附加子域长度，右靠，不足位前补“0”。若无附加子域，本域不存在 |
| 65 | x | ans…534 | 附加子域内容 | 填写实际长度的附加子域内容。若无内容，则本域不存在 |
| 65+x | 1 | ans | 结束标志 | “#”。附加子域不存在时，紧接前面费用索引填写 |

        - 用法七：银行卡账户验证（CK）

| 位置 | 长度 | 格式 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2 | ans | 用法标志 | “CK” |
| 2 | 4 | an 2 | 关联业务标识 | 用于填写账户验证交易的关联业务类型 01：有卡自助消费（家庭定制终端时需使用账户验证） 02：无卡自助消费（无卡定制终端时需使用账户验证） 07：自助转账（自助渠道的无转入卡转账需使用账户验证） 09：代收（业务委托时使用账户验证进行的业务委托） 12：无卡自助业务动态验证信息触发 13：无卡建立委托动态验证信息触发 |
| 2 | 3 | n | 附加子域长度 | 附加子域长度，右靠，不足位前补“0”。若无附加子域，本域不存在 |
| 5 | x | ans…150 | 附加子域内容 | 填写实际长度的附加子域内容。若无内容，则本域不存在 |
| 5+x | 1 | ans | 结束标志 | “#”。附加子域不存在时，紧接前面关联业务标识填写 |

        - 用法八：重置密码（RS）

| 位置 | 长度 | 格式 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2 | ans | 用法标志 | “RS”，重置支付密码 |
| 2 | 2 | ans | 支付方式类型 | 详见附录 |
| 4 | 20 | ans | 支付方式号码 | 左对齐，后补空格 |
| 24 | 6 | an | 用户号码绑定卡卡号后六位 | 与该支付号码绑定的任意银行卡卡号后六位 |
| 30 | 6 | an | 新支付密码 | 交易请求时，填写全“0”；交易成功时，应答报文返回新的支付密码。 |
| 36 | 3 | n | 附加子域长度 | 附加子域长度，右靠，不足位前补“0”。若无附加子域，本域不存在 |
| 39 | x | ans…150 | 附加子域内容 | 填写实际长度的附加子域内容。若无内容，则本域不存在 |
| 39+x | 1 | ans | 结束标志 | “#”。附加子域不存在时，紧接前面新支付密码填写 |

        - 用法九：行业信息查询（通用、IQ）

          - 通用用法

| 位置 | 长度 | 格式 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 11 | ans11 | 行业机构代码 | 左靠，不足位右补空格 |

          - IQ：行业拓展用法

| 位置 | 长度 | 格式 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2 | ans | 用法标志 | “IQ” |
| 2 | 11 | ans11 | 行业机构代码 | 左靠，不足位右补空格 |
| 13 | 2 | ans | 查询标志 | 根据需要进行扩充，默认“00” “CS”：财税业务 |
| 15 | 3 | n | 附加子域长度 | 附加子域长度，右靠，不足位前补“0”。若无附加子域，本域不存在 |
| 18 | x | ans…495 | 附加子域内容 | 填写实际长度的附加子域内容。若无内容，则本域不存在 |
| 18+x | 1 | ans | 结束标志 | “#”。附加子域不存在时，紧接前面查询标志填写 |

        - 用法十：取消所有委托关系（CD）

| 位置 | 长度 | 格式 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2 | ans | 用法标志 | “CD”：根据银行卡号取消委托关系 |
| 2 | 1 | ans | 结束标志 | “#” |

        - 用法十一：银行卡余额查询（BQ）

| 位置 | 长度 | 格式 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2 | ans | 用法标志 | “BQ”：查余额 |
| 2 | 2 | ans | 用户号码类型 | 参见附录。 |
| 4 | 20 | ans | 用户号码 | 左对齐，右补空格 |
| 24 | 3 | n | 附加子域长度 | 附加子域长度，右靠，不足位前补“0”。若无附加子域，本域不存在 |
| 27 | x | ans…150 | 附加子域内容 | 填写实际长度的附加子域内容。若无内容，则本域不存在 |
| 27 +x | 1 | ans | 结束标志 | “#”。附加子域不存在时，紧接前面用户号码填写 |

        - 用法十二：销账（XZ）

| 位置 | 长度 | 格式 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2 | ans | 用法标志 | “XZ”，信用卡还款业务销账也使用此用法 |
| 2 | 2 | ans | 用户号码类型 | 参见附录。销账交易填写即账单号码类型，信用卡还款销账填写08 |
| 4 | 40 | ans | 用户号码 | 左对齐，右补空格。销账交易填写帐单号码，信用卡还款销账填写信用卡号码。 |
| 44 | 4 | ans | 用户号码地区编码 | 左对齐，右补空格；信用卡还款交易以空格补充。 |
| 48 | 4 | ans | 用户号码附加地区编码 | 左对齐，右补空格，如为二级地区，填写该地区附加地区编码，其余情况填“0000” |
| 52 | 6 | n | 销账月份 | YYYYMM，当本子域填写“000000”时，用于缴纳全部用户号码费用。当且仅当附加子域中不存在费用索引值时，本域有效。 |
| 58 | 3 | n | 附加子域长度 | 附加子域长度，右靠，不足位前补“0”。若无附加子域，本域不存在 |
| 61 | x | ans…538 | 附加子域内容 | 填写实际长度的附加子域内容。若无内容，则本域不存在 |
| 61+x | 1 | ans | 结束标志 | “#”。附加子域不存在时，紧接前面销账月份填写 |

        - 用法十三：现金缴费（XJ、KX）

          - （旧）现金缴费（XJ）

| 位置 | 长度 | 格式 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2 | ans | 用法标志 | “XJ”：现金缴费 |
| 2 | 2 | ans | 用户号码类型 | 参见附录。 |
| 4 | 20 | ans | 用户号码 | 左对齐，右补空格 |
| 24 | 6 | ans | 缴费月份 | YYYYMM，当本子域填写“000000”时，用于缴纳全部用户号码费用。仅当附加子域中不存在费用索引值时，本域有效。 |
| 30 | 3 | n | 附加子域长度 | 附加子域长度，右靠，不足位前补“0”。若无附加子域，本域不存在 |
| 33 | x | ans…478 | 附加子域内容 | 填写实际长度的附加子域内容。若无内容，则本域不存在 |
| 33+x | 1 | ans | 结束标志 | “#”。附加子域不存在时，紧接前面缴费月份填写 |

          - （新）现金缴费（KX）

| 位置 | 长度 | 格式 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2 | ans | 用法标志 | KX |
| 2 | 2 | ans | 用户号码类型 | 参见附录。 |
| 4 | 40 | ans | 用户号码 | 左对齐，右补空格 |
| 44 | 4 | ans | 用户号码地区编码 | 左对齐，右补空格； |
| 48 | 4 | ans | 用户号码附加地区编码 | 左对齐，右补空格，如为二级地区，填写该地区附加地区编码，其余情况填“0000” |
| 52 | 6 | ans | 缴费月份 | YYYYMM，当本子域填写“000000”时，用于缴纳全部用户号码费用。仅当附加子域中不存在费用索引值时，本域有效。 |
| 58 | 3 | n | 附加子域长度 | 附加子域长度，右靠，不足位前补“0”。若无附加子域，本域不存在 |
| 61 | x | ans…538 | 附加子域内容 | 填写实际长度的附加子域内容。若无内容，则本域不存在 |
| 61+x | 1 | ans | 结束标志 | “#”。附加子域不存在时，紧接前面缴费月份填写 |

        - 用法十四：渠道签到

下发DES密钥

| ID | 数据元名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 长度 | an3 | “048” |
| 1 | 加密的PIN密钥 | an16 | 8字节的PIK扩展为16个ASCII字符 |
| 2 | PIN密钥的验证码 | an8 | 4字节的PIN CHECK VALUE扩展为8个ASCII字符 |
| 3 | 加密的MAC密钥 | an16 | 8字节的MAK扩展为16个ASCII字符 |
| 4 | MAC密钥的验证码 | an8 | 4字节的MAC CHECK VALUE扩展为8个ASCII字符 |

注：前12个字节为PIN的工作密钥的密文，后12个字节为MAC的工作密钥的密文。（其中，前8个字节是密文，后4个字节使checkvalue；前8个字节解出明文后，对8个数值0做des，取结果的前四位与checkvalue 的值比较应该是一致的）。

下发3DES密钥

| ID | 数据元名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 长度 | an3 | “064” |
| 1 | 加密的PIN密钥 | an32 | 16字节的PIK扩展为32个ASCII字符 |
| 2 | PIN密钥的验证码 | an8 | 4字节的PIN CHECK VALUE扩展为8个ASCII字符 |
| 3 | 加密的MAC密钥 | an16 | 8字节的MAK扩展为16个ASCII字符 |
| 4 | MAC密钥的验证码 | an8 | 4字节的MAC CHECK VALUE扩展为8个ASCII字符 |

注：前20个字节为PIN的工作密钥的密文，后12个字节为MAC的工作密钥的密文。（其中，前16个字节是密文，后4个字节使checkvalue；前16个字节解出明文后，对8个数值0做3des，取结果的前四位与checkvalue 的值比较应该是一致的）。

        - 用法十五：电子现金指定帐户圈存

| 位置序号 | 长度 | 格式 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2 | ans | 用法标志 | 取值为：QC |
| 2 | 1 | ans | 结束标志 | “#” |

        - 用法十六：电子现金非指定圈存交易

该用法用于存放电子现金非指定账户圈存交易中转入卡的服务点输入方式码和IC卡条件代码。

具体格式如下：

| 位置序号 | 长度 | 格式 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2 | ans | 用法标志 | 取值为：QC |
| 2 | 3 | n3 | 服务点输入方式码 | 取值参见22域描述 |
| 5 | 1 | n1 | IC卡条件代码 | 取值参见60.2.3域描述 |
| 6 | 1 | ans | 结束标志 | “#” |

用法十七：建立/撤销终端定制关系（TD）

| 位置 | 长度 | 格式 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2 | ans | 用法标志 | “TD” |
| 2 | 8 | ans | 终端标识码 | 定制家用终端号 |
| 10 | 15 | ans | 商户代码 | 管理家用终端的商户号 |
| 25 | 12 | n | 最高限制金额 | 12位定长数字，最后两位为小数位，保留使用 |
| 37 | 12 | n | 最低限制金额 | 12位定长数字，最后两位为小数位，保留使用 |
| 49 | 8 | n | 委托关系生效日期 | 格式为YYYYMMDD，保留使用 |
| 57 | 3 | n | 委托关系限期 | 单位为月份，委托关系限期最多为999，保留使用 |
| 60 | 1 | ans | 结束标志 | “#” |

用法十八：单笔代收(SC)

| 位置 | 长度 | 格式 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2 | ans | 用法标志 | SC：单笔代收 |
| 2 | 2 | ans | 用户号码类型 |  |
| 4 | 40 | ans | 用户号码 | 左对齐，右补空格 |
| 44 | 4 | ans | 用户号码地区编码 | 左对齐，右补空格； |
| 48 | 4 | ans | 用户号码附加地区编码 | 左对齐，右补空格，如为二级地区，填写该地区附加地区编码，其余情况填“0000” |
| 52 | 6 | ans | 缴费月份 | YYYYMM，当本子域填写“000000”时，用于缴纳全部用户号码费用。当且仅当附加子域中不存在费用索引值时，本域有效。 |
| 58 | 3 | n | 附加子域长度 | 附加子域长度，右靠，不足位前补“0”。若无附加子域，本域不存在 |
| 61 | x | ans…538 | 附加子域内容 | 填写实际长度的附加子域内容。若无内容，则本域不存在 |
| 61+x | 1 | ans | 结束标志 | “#”，若附加子域不存在，结束标志紧跟前面的缴费月份填写 |

        - 用法十九：消费交易（CN）

| 位置 | 长度 | 格式 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2 | ans | 用法标志 | CN |
| 2 | 2 | ans | 用户号码类型 | 详见附录 |
| 4 | 40 | ans | 用户号码 | 左对齐，右补空格 |
| 44 | 4 | ans | 用户号码地区编码 | 左对齐，右补空格； |
| 48 | 4 | ans | 用户号码附加地区编码 | 左对齐，右补空格，如为二级地区，填写该地区附加地区编码，其余情况填“0000” |
| 52 | 6 | ans | 缴费月份 | YYYYMM，当本子域填写“000000”时，用于缴纳全部用户号码费用。当且仅当附加子域中不存在费用索引值时，本域有效。 |
| 58 | 3 | n | 附加子域长度 | 附加子域长度，右靠，不足位前补“0”。若无附加子域，本域不存在 |
| 61 | x | ans…538 | 附加子域内容 | 填写实际长度的附加子域内容。若无内容，则本域不存在 |
| 61 +x | 1 | ans | 结束标志 | “#”。附加子域不存在时，紧接前面缴费月份填写 |

用法二十：标准化业务TLV（ZZ）

此用法用于标准化业务，适用的交易包括：账单费用查询（5.3.3）、缴费（5.4.1）、缴费撤销（5.4.2）。

| 位置 | 长度 | 格式 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2 | ans | 用法标志 | “ZZ” |
| 2 | x1 | ans | Tlv1 |  |
| 2+x1 | x2 | ans | Tlv2 |  |
| … | … | … | …… |  |
| y | xn | ans | Tlvn |  |
| y+xn | 1 | ans | 结束标志 | “#” 。TLV不存在时，紧接前面用法标志填写 |

本域将根据不同的交易、不同的业务包含不同的子域，多渠道实现受理端TLV与行业端报文之间的转换。为适应该子域需要不断变化的情况，本域采用TLV（tag-length-value）的表示方式，即每个子域由tag标签(T)，子域取值长度(L)和子域取值(V)构成。

tag标签(T)的属性为ASCII，固定占2个字节长度。

子域取值长度(L)的属性为ASCII，固定占3个字节长度。

子域取值(V)根据不同的子域含义分别取不同的数值，下面将列举目前支持的所有子域的tag标签、长度值及其属性。

必填信息子域列表

| 子域中文名称 | 子域tag标签值 | 子域取值所占长度（单位：字节） | 子域属性 | 请求 | 应答 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业务模式 | AA | 1 | an | M |  | 1：直缴 2：直充 3：查询 4：先查后缴的查询 5：先查后缴的缴费 6：先查后缴的充值 其中取值为4与取值为5/6为关联交易，受理端需先发起【先查后缴的查询】，收到成功应答后，发起【先查后缴的缴费】或【先查后缴的充值】 |
| 用户号码类型 | AB | 2 | an | M | C | 48域使用此ZZ用法，此tag必须按附录C.2.2中定义值填写 如tag【AA】取值为4的应答存在本tag时，在后续tag【AA】取值为5/6的交易中需原样上送 C：当业务要求时存在，下同 |
| 用户号码 | AC | 最大到40 | an | M | C | 如tag【AA】取值为4的应答存在本tag时，在后续tag【AA】取值为5/6的交易中需原样上送 |
| 用户号码地区编码 | AD | 4 | an | M | C | 如tag【AA】取值为4的应答存在本tag时，在后续tag【AA】取值为5/6的交易中需原样上送 |
| 用户号码附加地区编码 | AE | 4~10 | an | M | C | 如tag【AA】取值为4的应答存在本tag时，在后续tag【AA】取值为5/6的交易中需原样上送 |

注：【直缴】：对于后付费业务，受理端已知欠费金额，无需查询，直接输入用户号码、缴费金额进行缴费；

【直充】：对于预付费业务，受理端无需欠费金额，无需查询，直接输入用户号码、充值金额进行充值；

【查询】：受理端发起查询指定用户号码、指定月份的欠费信息，欠费金额、余额信息通过54域返回；

【先查后缴的查询】：【先查后缴的查询】为【先查后缴的缴费】/【先查后缴的充值】的前置交易，指受理端先发起查询指定用户号码、指定月份的欠费信息，欠费金额、余额信息通过54域返回；

【先查后缴的缴费】：【先查后缴的缴费】为【先查后缴的查询】的后续交易，指受理端先发起【先查后缴的查询】，成功返回后，从54域中获取欠费信息填入4域，并发起【先查后缴的缴费】交易；

【先查后缴的充值】：【先查后缴的充值】为【先查后缴的查询】的后续交易，指受理端先发起【先查后缴的查询】，成功返回后，从54域中获取欠费信息填入4域，并发起【先查后缴的充值】交易；

受理端具体采用哪种业务模式，可根据实际业务场景确定。

可选信息子域列表

| 子域中文名称 | 子域tag标签值 | 子域取值所占长度（单位：字节） | 子域属性 | 请求 | 应答 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 查询/缴费年月 | AF | 6 | n | C | C | 格式YYYYMM，当本子域填写“000000”时，用于查询/缴费当前用户号码所有欠费 |
| 关联查询交易键值 | AG | 31 | an | C1 | C2 | C1：当tag【AA】取值为5/6时必须存在 C2：当tag【AA】取值为4时且39域返00时存在 多渠道在tag【AA】取值为4的交易中、39域为00时返回该键值，并在tag【AA】取值为5/6时，根据受理端上送的该键值查找原查询交易获取行业信息，按行业商户要求的格式进行销账 |
| 条形码/标识号 | BB | 最大到40 | ans | C | C |  |
| 姓名 | BC | 最大到40 | ans | C | C |  |
| 通讯号码 | BD | 最大到20 | ans | C | C |  |
| 证件类型 | BE | 2 | ans | C | C |  |
| 证件号码 | BF | 最大到20 | ans | C | C |  |
| 户号 | BG | 最大到40 | ans | C | C |  |
| 地址 | BH | 最大到140 | ans | C | C |  |
| 城市代码 | BI | 最大到10 | ans | C | C |  |
| 银行代码 | BJ | 最大到20 | ans | C | C |  |
| 执收单位 | BK | 最大到80 | ans | C | C |  |
| 出账日期 | BL | 8 | n | C | C | 格式YYYYMMDD |
| 计费起始日期 | BM | 8 | n | C | C | 格式YYYYMMDD |
| 计费终止日期 | BN | 8 | n | C | C | 格式YYYYMMDD |
| 缴费截止日期 | BO | 8 | n | C | C | 格式YYYYMMDD |
| 费用索引 | BP | 最大到10 | an | C | C |  |
| 上期欠款 | BQ | 12 | n | C | C | 格式同4域说明 |
| 上期余额 | BR | 12 | n | C | C | 格式同4域说明 |
| 本期账单金额 | BS | 12 | n | C | C | 格式同4域说明 |
| 滞纳金 | BT | 12 | n | C | C | 格式同4域说明 |
| 项目名称 | BU | 最大到20 | ans | C | C |  |
| 明细信息 | BV | 最大到582 | ans | C | C |  |
| 发票信息 | BW | 最大到582 | ans | C | C |  |
| 费用缴清标志 | BX | 1 | n | C | C | 0：未缴清 1：已缴清 |
| 是否生成发票 | BY | 1 | n | C | C | 0：不需要发票 1：需要发票 |
| 缴费流水号 | CA | 最大到40 | an | C | C | 用于打印发票的受理端流水或行业商户流水 |
| 缴费日期 | CB | 最大到14 | n | C | C | YYYYMMDDHHMMSS，用于打印发票的受理端交易日期或行业商户交易日期 |
| 用户信息 | CC | 最大到60 | ans | C | C | 用于识别用户的相关信息，如姓名、车牌等 |
| 支付明细名称项 | DA | 最大到100 | ans | C | C | 以‘¦’进行格式化分隔的支付明细各子项项目名称。以‘¦’开头并以‘¦’结尾，第一个固定为“欠费金额”（以分为单位，最大12位）。TAG[DB]~TAG[DM]各条明细的子项项目名称由本TAG指定 |
| 支付明细1 | DB | 最大到100 | ans | C | C | 以‘¦’进行格式化分隔的明细信息，只包括明细数据，不包括明细数据的项目名称，各项目其对应项目名称通过TAG[DA]进行标识。第一个固定为该条明细的欠费总金额，每条明细均以‘¦’开头并以‘¦’结尾。如多渠道有返回TAG[DB]~TAG[DM]，则受理端可以将各明细单独显示，由用户选择需进行支付的明细，对应支付位图TAG[DN]的第1位 |
| 支付明细2 | DC | 最大到100 | ans | C | C | 同DB，对应支付位图TAG[DN]的第2位 |
| 支付明细3 | DD | 最大到100 | ans | C | C | 同DB，对应支付位图TAG[DN]的第3位 |
| 支付明细4 | DE | 最大到100 | ans | C | C | 同DB，对应支付位图TAG[DN]的第4位 |
| 支付明细5 | DF | 最大到100 | ans | C | C | 同DB，对应支付位图TAG[DN]的第5位 |
| 支付明细6 | DG | 最大到100 | ans | C | C | 同DB，对应支付位图TAG[DN]的第6位 |
| 支付明细7 | DH | 最大到100 | ans | C | C | 同DB，对应支付位图TAG[DN]的第7位 |
| 支付明细8 | DI | 最大到100 | ans | C | C | 同DB，对应支付位图TAG[DN]的第8位 |
| 支付明细9 | DJ | 最大到100 | ans | C | C | 同DB，对应支付位图TAG[DN]的第9位 |
| 支付明细10 | DK | 最大到100 | ans | C | C | 同DB，对应支付位图TAG[DN]的第10位 |
| 支付明细11 | DL | 最大到100 | ans | C | C | 同DB，对应支付位图TAG[DN]的第11位 |
| 支付明细12 | DM | 最大到100 | ans | C | C | 同DB，对应支付位图TAG[DN]的第12位 |
| 支付位图 | DN | 最大到12 | n | C1 | C2 | C1：支付位图：在先查后缴模式下，查询返回支付明细（TAG[DB]~TAG[DM]）后，如TAG[DP]标识该业务需由用户进行选择支付，则需在支付时上送TAG[DN]，将用户选择的支付明细对应序号位置‘1’，未选择支付明细对应序号位置‘0’。并将用户选择进行支付的相关明细的欠费金额进行汇总后作为4域上送 C2：明细缴纳状态位图：应答时，用于返回每个明细（TAG[DB]~TAG[DM]）的费用状态，取值：0-未缴纳，1-已缴纳 |
| 支付明细总条数 | DO | 最大到2 | n | C | C | 标识存在的支付明细数，指明TAG[DB]~TAG[DM]具体的存在个数 |
| 选择支付标志 | DP | 1 | n |  | C | 对于有返回多条支付明细（TAG[DB]~TAG[DM]）的情况，多渠道会返回本TAG，用于标识该业务是否需要用户选择性缴纳： 0：无需选择，全查全缴 1：需选择，具体缴纳哪些支付明细(TAG[DB]~TAG[DM])由用户选择，并在支付时上送TAG[DN] |
| 起始量表值 | DQ | 最大到20 | an | C | C | 用于返回年度、月度等费用量表起始值 |
| 截止量表值 | DR | 最大到20 | an | C | C | 用于返回年度、月度等费用量表截止值 |
| 已使用量表值 | DS | 最大到10 | an | C | C | 用于返回年度、月度等费用量表已使用值 |
| 行业应答码信息 | DT | 最大到60 | ans | C | C | 用于返回行业商户的行业应答码信息 |
| 行业信息扩展域 | XX | 最大到300 | ans | C | C |  |

        - 用法二十一：（实时）代付（DF）

| 位置 | 长度 | 格式 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2 | ans | 用法标志 | DF：（实时）代付 |
| 2 | 2 | ans | 用户号码类型 |  |
| 4 | 40 | ans | 用户号码 | 左对齐，右补空格 |
| 44 | 4 | ans | 用户号码地区编码 | 左对齐，右补空格； |
| 48 | 4 | ans | 用户号码附加地区编码 | 左对齐，右补空格 |
| 52 | 6 | ans | 缴费月份 | YYYYMM，当本子域填写“000000”时，用于缴纳全部用户号码费用。当且仅当附加子域中不存在费用索引值时，本域有效。 |
| 58 | 17 | ans | 支付区间 | “yyyymmdd-yyyymmdd”，表示支付区间的起止日期。对年月日中的“日”dd字段，若无具体日期要求，默认填写01和当月结束日期（根据月份选择28、29、30或31）。 在代付业务代表支付区间 |
| 75 | 3 | ans | 附加子域长度 | 附加子域长度，右靠，不足位前补“0”。若无附加子域，本域不存在 |
| 78 | x | ans…538 | 附加子域内容 | 填写实际长度的附加子域内容。若无内容，则本域不存在 |
| 78+x | 1 | Ans | 结束标志 | “#” 。附加子域不存在时，紧接前面缴费月份填写 |

    - 域49交易货币代码

Currency Code, Transaction

      - 变量属性

an3，3 位定长的字母和数字字符。

      - 域描述

交易所用货币的代码。

      - 用法

人民币的货币代码为156。

所有预授权/金融类交易消息中用本域标识交易币种。

现仅支持人民币作为交易币种。

    - 域52 个人标识码数据

Pin Data

      - 变量属性

64bit 的二进制数。

      - 域描述

个人标识码PIN 的密文。

      - 用法

如果域22指明有PIN输入，则本域必须出现。客户的个人标识码(PIN)必须加密后存放在此域中。PIN的格式在域53中标明。

本系统允许的明文PIN长度最大为12位数字。

    - 域53 安全控制信息

Security Related Control Information

      - 变量属性

n16，16 位定长数字字符。

      - 域描述

与安全相关的控制信息。

      - 用法

在交易类报文中，该域用于标识PIN 的类型。

该数据结构定义如下：

| 名称 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| PIN-FORMAT-USED | N1 | PIN加密方法，1：ANSI X9.8（不带主账号信息），2：ANSI X9.8（带主账号信息） |
| ENCRYPTION-METHOD-USED | N1 | 加密算法标志.0：DES算法，6：3DES算法，其他取值：其他加密算法（未用） |
| SP-FORMAT-USED | N1 | 保留使用，默认填“0” |
| RESERVED | N13 | 置成全“0” |

    - 域54 实际余额

Additional Amounts

      - 变量属性

an...040(LLLVAR)，3个字节的长度值＋最大40个字节的数据。

      - 域描述

表示附加金额数据。

      - 用法

用法一：用于银行卡、银行帐户余额查询中返回帐户实际余额和可用余额。

用法二：用于费用查询、自助缴费交易中，用于表示用户在SP用户的帐户实际余额和可用余额。

用法三：在查询信用卡帐户余额的交易中返回帐户的应还金额和最低还款额。

若交易失败，则应答报文中本域不出现。

本域结构如下，最多可携带两个余额信息：

| 域长度 | 账户类型 | 余额类型 | 货币代码 | 余额符号 | 余额 | 账户类型 | 余额类型 | 货币代码 | 余额符号 | 余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n3 | n2 | n2 | an3 | an1 | n12 | n2 | n2 | an3 | an1 | n12 |

账面余额                                     可用余额

上述各数据项取值见下表：

| 域长度 | 020或040 |
| --- | --- |
| 账户类型 | 00－缺省帐户 10－储蓄帐户（只适用于银行帐户） 30－信用卡帐户（只适用于银行帐户） |
| 余额类型 | 01－帐面余额（银行帐户） 02－可用余额（银行帐户） 11－信用卡帐户应还金额 12－信用卡帐户最低还款额 16－帐面余额（SP用户帐户） 17－可用余额（SP用户帐户） |
| 货币代码 | 取值：156 |
| 余额符号 | 欠费状态：D 非欠费状态：C |
| 余额 | 余额符号为D时，本域表示欠费金额 余额符号为C时，本域表示实际余额 |

注：在标准化业务的费用查询中，上述仅余额字段有效。

    - 域55基于PBOC借贷记标准的IC卡数据域

Integrated Circuit Card（ICC）System Related Data

      - 变量属性

该域是一个变长域（LLLVAR），数据部分最长可达255个字节，最开始数据部分之前是一个占3个字节的长度值信息。

所支持的数据属性有：

b ： 二进制（二进制数或者位组合）。

cn ： BCD码。右对齐，左补‘0’。如，数字12345可以保存在n12的授权金额数据对象中，形如‘00 00 00 01 23 45’。

an：每个字节包含一个字符字母数字型数据元（A-Z，a-z，0-9）。

var. up to N － 变长数据，最大长度可为N

      - 域描述

本域将根据不同的交易种类包含不同的子域。处理中心仅在受理方和发卡方之间传递这些适用于IC卡交易的特有数据，而不对它们进行任何修改和处理。为适应该子域需要不断变化的情况，本域采用TLV（tag-length-value）的表示方式，即每个子域由tag标签(T)，子域取值的长度(L)和子域取值(V)构成。

tag标签的属性为bit，由16进制表示，占1～2个字节长度。例如，“9F33”为一个占用两个字节的tag标签。而“95”为一个占用一个字节的tag标签。若tag标签的第一个字节（注：字节排序方向为从左往右数，第一个字节即为最左边的字节。bit排序规则同理。）的后四个bit为“1111”，则说明该tag占两个字节，例如“9F33”；否则占一个字节，例如“95”。

子域长度（即L本身）的属性也为bit，占1～3个字节长度。具体编码规则如下：

a)  当L字段最左边字节的最左bit位（即bit8）为0，表示该L字段占一个字节，它的后续7个bit位（即bit7～bit1）表示子域取值的长度，采用二进制数表示子域取值长度的十进制数。例如，某个域取值占3个字节，那么其子域取值长度表示为“00000011”。所以，若子域取值的长度在1～127字节之间，那么该L字段本身仅占一个字节。

b)  当L字段最左边字节的最左bit位（即bit8）为1，表示该L字段不止占一个字节，那么它到底占几个字节由该最左字节的后续7个bit位（即bit7～bit1）的十进制取值表示。例如，若最左字节为10000010，表示L字段除该字节外，后面还有两个字节。其后续字节的十进制取值表示子域取值的长度。例如，若L字段为“1000 0001 1111 1111”，表示该子域取值占255个字节。所以，若子域取值的长度在127～255字节之间，那么该L字段本身需占两个字节。

c) L可以取值为“0”，此时，V值不出现，系统必须能够正确解析这种子域。

子域取值根据不同的子域含义分别取不同的数值。由于该域中所包含的子域都是IC卡卡片和IC卡终端所特有的信息，而非处理中心的特征信息，处理中心仅为一个数据传递的桥梁，所以具体取值需参见IC卡卡片及IC卡终端规范，并根据其标准的变化不断更新。对于境内交易需参见《中国金融集成电路（IC）卡规范 第5部分 借记/贷记卡片规范》和《中国金融集成电路（IC）卡规范 第6部分 借记/贷记终端规范分》。对于外卡收单交易需根据不同国际信用卡公司组织（例如，Visa、万事达、JCB、大莱、运通）的发卡策略参见其相应的卡片和终端规范。但由于所有组织（包括银联）对卡片和终端的定义都是基于EMV2000标准的，因此不论这些信息的具体取值有何不同，它们的tag标签都是一致的。因此，在本标准中仅给出tag标签，入网机构即可根据标签取值查找到不同组织对该子域的具体取值。下面将列举每个子域的tag标签、和长度值及其属性。

55域基本信息子域列表

| 子域中文名称 | 子域英文名称 | 子域缩写 | 子域tag标签值 | 子域取值所占长度（单位：字节） | 子域属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应用密文 | Application Cryptogram | AC | 9F26 | 8 | b |
| 密文信息数据 | Cryptogram Information Data | － | 9F27 | 1 | b |
| 发卡行应用数据 | Issuer Application Data | IAD | 9F10 | 最大到32 | b |
| 不可预知数 | Unpredictable Number | － | 9F37 | 4 | b |
| 应用交易计数器 | Application Transaction Counter | ATC | 9F36 | 2 | b |
| 终端验证结果 | Terminal Verificaion Result | TVR | 95 | 5 | b |
| 交易日期 | Transaction Date | － | 9A | 3 | cn（包含6位有效数字，格式YYMMDD） |
| 交易类型 | Transaction Type | － | 9C | 1 | cn（包含2位有效数字） |
| 授权金额 | Transaction Amount or Amount Authorized | － | 9F02 | 6 | cn（包含12位有效数字） |
| 交易货币代码 | Transaction Currency Code | － | 5F2A | 2 | cn（包含3位有效数字） |
| 应用交互特征 | Application Interchange Profile | － | 82 | 2 | b |
| 终端国家代码 | Terminal Country Code | － | 9F1A | 2 | cn（包含3位有效数字） |
| 其它金额 | Amount Other | － | 9F03 | 6 | cn（包含12位有效数字） |
| 终端性能 | Terminal Capabilities | － | 9F33 | 3 | b |

表4-80 55域可选信息子域列表

| 子域中文名称 | 子域英文名称 | 子域缩写 | 子域tag标签值 | 子域取值所占长度（单位：字节） | 子域属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 持卡人验证方法结果 | Cardholder Verfication Method Results | CVMR | 9F34 | 3 | b |
| 终端类型 | Terminal Type | － | 9F35 | 1 | cn（两位有效数字） |
| 接口设备序列号 | Interface Device Serial Number | IFD | 9F1E | 8 | an |
| 专用文件名称 | Dedicated File Name | DF | 84 | 5～16 | b |
| 应用版本号 | Terminal Application Version Number | － | 9F09 | 2 | b |
| 交易序列计数器 | Transaction Sequence Counter | － | 9F41 | 2～4 | cn（包含4到8个有效数字） |
| 发卡行认证数据 | Issuer Authentication Data | － | 91 | 8～16 | b |
| 发卡行脚本1 | Issuer Script Template 1 | － | 71 | 1～128 | b |
| 发卡行脚本 2 | Issuer Script Template 2 | － | 72 | 1～128 | b |
| 发卡方脚本结果 | Issuer Script Results | － | DF31 | 5～21 | b |
| 电子现金发卡行授权码 | ECI Issuer Authorization Code | EC IAC | 9F74 | 6 | an |
| 卡产品标识信息 | Card Product Idatification | － | 9F63 | 16 | b |

      - 用法

        - 用法一：建立委托关系/撤销委托关系、银行卡余额查询、缴费、消费、电子现金指定账户/非指定账户圈存、现金充值、现金充值撤销、建立/撤销终端定制关系

| 55 | IC卡数据域 | 最大255字节数据 | LLLVAR | 包含多个子域 |  |  | 以下子域中的M、O、C仅当该交易为IC卡交易（不包括手机芯片交易）时有效 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9F26（tag） | 应用密文 | b64 |  | BINARY | M |  |  |
| 9F27（tag） | 应用信息数据 | b8 |  | BINARY | M |  |  |
| 9F10（tag） | 发卡行应用数据 | b…256 | VAR | BINARY | M |  |  |
| 9F37（tag） | 不可预知数 | b32 |  | BINARY | M |  |  |
| 9F36（tag） | 应用交易计数器 | b16 |  | BINARY | M | C | C：若处理中心返回应答，则在响应中出现，并与请求中的内容一致 |
| 95（tag） | 终端验证结果 | b40 |  | BINARY | M |  |  |
| 9A（tag） | 交易日期 | n6 |  | BCD | M |  |  |
| 9C（tag） | 交易类型 | n2 |  | BCD | M |  |  |
| 9F02（tag） | 授权金额a | n12 |  | BCD | M |  |  |
| 5F2A（tag） | 交易货币代码b | n3 |  | BCD | M |  |  |
| 82（tag） | 应用交互特征 | b16 |  | BINARY | M |  |  |
| 9F1A（tag） | 终端国家代码 | n3 |  | BCD | M |  |  |
| 9F03（tag） | 其它金额c | n12 |  | BCD | M |  |  |
| 9F33（tag） | 终端性能 | b24 |  | BINARY | M |  |  |
| 9F34（tag） | 持卡人验证结果 | b24 |  | BINARY | O |  |  |
| 9F35（tag） | 终端类型 | n2 |  | BCD | O |  |  |
| 9F1E（tag） | 接口设备序列号 | an8 |  | ASCII | C |  | 如果终端标识不能隐含确定接口设备序列号，则出现 |
| 84（tag） | 专用文件名称 | b…128 | VAR | BINARY | O |  |  |
| 9F09（tag） | 应用版本号 | b16 |  | BINARY | O |  |  |
| 9F41（tag） | 交易序列计数器 | n…4 | VAR | BCD | O |  |  |
| 9F63 | 卡产品标识 | b128 |  | BINARY | C |  | 当终端能够获取卡标识信息时，本域出现；否则，本域不出现 |
| 91（tag） | 发卡行认证数据 | b…128 | VAR | BINARY |  | C | 若处理中心返回应答，则在响应中出现 |
| 71（tag） | 发卡行脚本1 | b…1024 | VAR | BINARY |  | C | 若处理中心返回应答，则在响应中出现 |
| 72（tag） | 发卡行脚本2 | b…1024 | VAR | BINARY |  | C | 若处理中心返回应答，则在响应中出现 |

        - 用法二：缴费冲正、消费冲正、电子现金指定帐户/非指定账户圈存冲正、现金充值/现金充值撤销冲正、建立/撤销委托关系冲正、建立/撤销终端定制冲正

| 55 | IC卡数据域 | 最大255字节数据 | LLLVAR | 包含多个子域 |  |  | 以下子域中的M、O、C仅当该交易为IC卡交易（不包括手机芯片交易）时有效 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 95（tag） | 终端验证结果 | b40 |  | BINARY | C |  | 该交易仅由终端发起，且该交易虽然被发卡方批准但被卡片拒绝，则本域出现。 |
| 9F1E（tag） | 接口设备序列号 | an8 |  | ASCII | C |  | 如果终端标识不能隐含确定接口设备序列号，则出现；同原交易 |
| 9F10（tag） | 发卡行应用数据 | b…256 | VAR | BINARY | C |  | 该交易仅由终端发起，且该交易虽然被发卡方批准但被卡片拒绝，则本域出现 |
| 9F36（tag） | 应用交易计数器 | b16 |  | BINARY | M | O | C：若处理中心返回应答，则在响应中出现，并与请求中的内容一致 |
| DF31（tag） | 发卡行脚本结果 | b…168 | VAR | BINARY | C |  | 当原始交易的响应报文中出现发卡行脚本时，本域出现 |

        - 用法三：脚本结果通知

| 55 | IC卡数据域 | 最大255字节数据 | LLLVAR | 包含多个子域 | 请求 | 应答 | 以下子域中的M、O、C仅当该交易为IC卡交易（不包括手机芯片交易）时有效 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9F33(tag) | 终端性能 | b24 |  | BINARY | C |  | C：在上一个关联的原始交易中出现时，则本域出现。同原始交易 |
| 95(tag) | 终端验证结果 | b40 |  | BINARY | M |  |  |
| 9F37(tag) | 不可预知数 | b32 |  | BINARY | C |  | C：在上一个关联的原始交易中出现时，则本域出现。同原始交易 |
| 9F1E(tag) | 接口设备序列号 | an8 |  | ASCII | C |  | C：在上一个关联的原始交易中出现时，则本域出现。同原始交易 |
| 9F10(tag) | 发卡行应用数据 | b…256 | VAR | BINARY | M |  |  |
| 9F26(tag) | 应用密文 | b64 |  | BINARY | M |  |  |
| 9F36(tag) | 应用交易计数器 | b16 |  | BINARY | M | C | M：同原交易 C：若处理中心返回应答，则在响应中出现，并与请求中的内容一致 |
| 82(tag) | 应用交互特征 | b16 |  | BINARY | M |  | 同原交易 |
| DF31(tag) | 发卡行脚本结果 | b…168 | VAR | BINARY | M |  |  |
| 9F1A(tag) | 交易国家代码 | n3 |  | BCD | M |  | 同原交易 |
| 9A(tag) | 交易日期 | n6 |  | BCD | M |  | 同原交易 |

        - 用法四：IC卡脱机消费上送

| 55 | IC卡数据域 | 最大255字节数据 | LLLVAR | 包含多个子域 | 请求 | 应答 | 以下子域中的M、O、C仅当该交易为IC卡交易（不包括手机芯片交易）时有效 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9F26（tag） | 应用密文 | b64 |  | BINARY | M |  | 存放TC结果 |
| 9F27（tag） | 应用信息数据 | b8 |  | BINARY | M |  | 存放TC结果 |
| 9F10（tag） | 发卡行应用数据 | b…256 | VAR | BINARY | M |  |  |
| 9F37（tag） | 不可预知数 | b32 |  | BINARY | M |  |  |
| 9F36（tag） | 应用交易计数器 | b16 |  | BINARY | M | C | C：若处理中心返回应答，则在响应中出现，并与请求中的内容一致 |
| 95（tag） | 终端验证结果 | b40 |  | BINARY | M |  |  |
| 9A（tag） | 交易日期 | n6 |  | BCD | M |  |  |
| 9C（tag） | 交易类型 | n2 |  | BCD | M |  |  |
| 9F02（tag） | 交易金额 | n12 |  | BCD | M |  |  |
| 5F2A（tag） | 交易货币代码 | n3 |  | BCD | M |  |  |
| 82（tag） | 应用交互特征 | b16 |  | BINARY | M |  |  |
| 9F1A（tag） | 终端国家代码 | n3 |  | BCD | M |  |  |
| 9F03（tag） | 其它金额 | n12 |  | BCD | M |  |  |
| 9F33（tag） | 终端性能 | b24 |  | BINARY | M |  |  |
| 9F1E（tag） | 接口设备序列号 | an8 |  | ASCII | C |  | 如果终端标识不能隐含确定接口设备序列号，则出现 |
| 84（tag） | 专用文件名称 | b…128 | VAR | BINARY | O |  |  |
| 9F09（tag） | 应用版本号 | b16 |  | BINARY | O |  |  |
| 9F41（tag） | 交易序列计数器 | n…4 | VAR | BCD | O |  |  |
| 9F34（tag） | 持卡人验证结果 | b24 |  | BINARY | O |  |  |
| 9F35（tag） | 终端类型 | n2 |  | BCD | O |  |  |
| 9F63 | 卡产品标识 | b128 |  | BINARY | C |  | 当终端能够获取卡标识信息时，本域出现；否则，本域不出现 |
| 9F74 （tag） | 电子现金发卡行授权码 | a6 |  | ASCII | C |  | 小额支付应用且能获取时，必须上送该tag |
| 8A （tag） | 授权响应码 | an2 |  | ASCII | M |  | 取值如下： Y1：脱机接受 Y3：不能联机（脱机接受） |

    - 域59 明细查询数据

Detail Inquiring

变量属性

ans…600（LLLVAR），3个字节的长度值＋最大600个字节（字母、数字和特殊字符）的明细查询数据。

域描述

该域为自定义域，在行业商户返回接入端的报文中，用于存放行业明细信息。

用法说明

通用格式

| 位置序号 | 长度 | 格式 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2 | ans | 用法标志 | 取值为：BI |
| 2 | 10 | n | 费用索引 | YYYYMMnnnn（保留使用） |
| 12 | X | Ans…587 | 明细信息 | 最长587 |
| 12+x | ans | 1 | 结束标志 | “#” |

注：在标准化业务中，账单费用查询、缴费交易时，部分行业信息可通过上述明细信息子域返回，明细信息将采用TLV用法。

标准化业务明细信息格式

| 位置 | 长度 | 格式 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | x1 | ans | Tlv1 |  |
| 12+x1 | x2 | ans | Tlv2 |  |
| … | … | … | …… |  |
| y | xn | ans | Tlvn |  |
| y+xn | 1 | ans | 结束标志 | “#” 。TLV不存在时，紧接前面用法标志填写 |

本域将根据不同的交易、不同的业务包含不同的子域，多渠道实现受理端TLV与行业端报文之间的转换。为适应该子域需要不断变化的情况，本域采用TLV（tag-length-value）的表示方式，即每个子域由tag标签(T)，子域取值长度(L)和子域取值(V)构成。

tag标签(T)的属性为ASCII，固定占2个字节长度。

子域取值长度(L)的属性为ASCII，固定占3个字节长度。

子域取值(V)根据不同的子域含义分别取不同的数值，下面将列举目前支持的所有子域的tag标签、长度值及其属性。

可选信息子域列表

| 子域中文名称 | 子域tag标签值 | 子域取值所占长度（单位：字节） | 子域属性 | 请求 | 应答 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 查询/缴费年月 | AF | 6 | n | C | C | 格式YYYYMM，当本子域填写“000000”时，用于查询/缴费当前用户号码所有欠费 |
| 关联查询交易键值 | AG | 31 | an | C1 | C2 | C1：当tag【AA】取值为5/6时必须存在 C2：当tag【AA】取值为4时且39域返00时存在 多渠道在tag【AA】取值为4的交易中、39域为00时返回该键值，并在tag【AA】取值为5/6时，根据受理端上送的该键值查找原查询交易获取行业信息，按行业商户要求的格式进行销账 |
| 条形码/标识号 | BB | 最大到40 | ans | C | C |  |
| 姓名 | BC | 最大到40 | ans | C | C |  |
| 通讯号码 | BD | 最大到20 | ans | C | C |  |
| 证件类型 | BE | 2 | ans | C | C |  |
| 证件号码 | BF | 最大到20 | ans | C | C |  |
| 户号 | BG | 最大到40 | ans | C | C |  |
| 地址 | BH | 最大到140 | ans | C | C |  |
| 城市代码 | BI | 最大到10 | ans | C | C |  |
| 银行代码 | BJ | 最大到20 | ans | C | C |  |
| 执收单位 | BK | 最大到80 | ans | C | C |  |
| 出账日期 | BL | 8 | n | C | C | 格式YYYYMMDD |
| 计费起始日期 | BM | 8 | n | C | C | 格式YYYYMMDD |
| 计费终止日期 | BN | 8 | n | C | C | 格式YYYYMMDD |
| 缴费截止日期 | BO | 8 | n | C | C | 格式YYYYMMDD |
| 费用索引 | BP | 最大到10 | an | C | C |  |
| 上期欠款 | BQ | 12 | n | C | C | 格式同4域说明 |
| 上期余额 | BR | 12 | n | C | C | 格式同4域说明 |
| 本期账单金额 | BS | 12 | n | C | C | 格式同4域说明 |
| 滞纳金 | BT | 12 | n | C | C | 格式同4域说明 |
| 项目名称 | BU | 最大到20 | ans | C | C |  |
| 明细信息 | BV | 最大到582 | ans | C | C |  |
| 发票信息 | BW | 最大到582 | ans | C | C |  |
| 费用缴清标志 | BX | 1 | n | C | C | 0：未缴清 1：已缴清 |
| 是否生成发票 | BY | 1 | n | C | C | 0：不需要发票 1：需要发票 |
| 缴费流水号 | CA | 最大到40 | an | C | C | 用于打印发票的受理端流水或行业商户流水 |
| 缴费日期 | CB | 最大到14 | n | C | C | YYYYMMDDHHMMSS，用于打印发票的受理端交易日期或行业商户交易日期 |
| 用户信息 | CC | 最大到60 | ans | C | C | 用于识别用户的相关信息，如姓名、车牌等 |
| 支付明细名称项 | DA | 最大到100 | ans | C | C | 以‘¦’进行格式化分隔的支付明细各子项项目名称。以‘¦’开头并以‘¦’结尾，第一个固定为“欠费金额”（以分为单位，最大12位）。TAG[DB]~TAG[DM]各条明细的子项项目名称由本TAG指定 |
| 支付明细1 | DB | 最大到100 | ans | C | C | 以‘¦’进行格式化分隔的明细信息，只包括明细数据，不包括明细数据的项目名称，各项目其对应项目名称通过TAG[DA]进行标识。第一个固定为该条明细的欠费总金额，每条明细均以‘¦’开头并以‘¦’结尾。如多渠道有返回TAG[DB]~TAG[DM]，则受理端可以将各明细单独显示，由用户选择需进行支付的明细，对应支付位图TAG[DN]的第1位 |
| 支付明细2 | DC | 最大到100 | ans | C | C | 同DB，对应支付位图TAG[DN]的第2位 |
| 支付明细3 | DD | 最大到100 | ans | C | C | 同DB，对应支付位图TAG[DN]的第3位 |
| 支付明细4 | DE | 最大到100 | ans | C | C | 同DB，对应支付位图TAG[DN]的第4位 |
| 支付明细5 | DF | 最大到100 | ans | C | C | 同DB，对应支付位图TAG[DN]的第5位 |
| 支付明细6 | DG | 最大到100 | ans | C | C | 同DB，对应支付位图TAG[DN]的第6位 |
| 支付明细7 | DH | 最大到100 | ans | C | C | 同DB，对应支付位图TAG[DN]的第7位 |
| 支付明细8 | DI | 最大到100 | ans | C | C | 同DB，对应支付位图TAG[DN]的第8位 |
| 支付明细9 | DJ | 最大到100 | ans | C | C | 同DB，对应支付位图TAG[DN]的第9位 |
| 支付明细10 | DK | 最大到100 | ans | C | C | 同DB，对应支付位图TAG[DN]的第10位 |
| 支付明细11 | DL | 最大到100 | ans | C | C | 同DB，对应支付位图TAG[DN]的第11位 |
| 支付明细12 | DM | 最大到100 | ans | C | C | 同DB，对应支付位图TAG[DN]的第12位 |
| 支付位图 | DN | 最大到12 | n | C1 | C2 | C1：支付位图：在先查后缴模式下，查询返回支付明细（TAG[DB]~TAG[DM]）后，如TAG[DP]标识该业务需由用户进行选择支付，则需在支付时上送TAG[DN]，将用户选择的支付明细对应序号位置‘1’，未选择支付明细对应序号位置‘0’。并将用户选择进行支付的相关明细的欠费金额进行汇总后作为4域上送 C2：明细缴纳状态位图：应答时，用于返回每个明细（TAG[DB]~TAG[DM]）的费用状态，取值：0-未缴纳，1-已缴纳 |
| 支付明细总条数 | DO | 最大到2 | n | C | C | 标识存在的支付明细数，指明TAG[DB]~TAG[DM]具体的存在个数 |
| 选择支付标志 | DP | 1 | n |  | C | 对于有返回多条支付明细（TAG[DB]~TAG[DM]）的情况，多渠道会返回本TAG，用于标识该业务是否需要用户选择性缴纳： 0：无需选择，全查全缴 1：需选择，具体缴纳哪些支付明细(TAG[DB]~TAG[DM])由用户选择，并在支付时上送TAG[DN] |
| 起始量表值 | DQ | 最大到20 | an | C | C | 用于返回年度、月度等费用量表起始值 |
| 截止量表值 | DR | 最大到20 | an | C | C | 用于返回年度、月度等费用量表截止值 |
| 已使用量表值 | DS | 最大到10 | an | C | C | 用于返回年度、月度等费用量表已使用值 |
| 行业应答码信息 | DT | 最大到60 | ans | C | C | 用于返回行业商户的行业应答码信息 |
| 行业信息扩展域 | XX | 最大到300 | ans | C | C |  |

域60  自定义域

Additional Point Of Service Information

变量属性

ans..100(LLLVAR)，3个字节的长度值＋最大100个字节(字母、数字和特殊字符)的数据

域描述

本域为自定义域。由以下子域组成：

| 位置 | 1-4字节 | 5-15字节 | 16-50字节 | 51-100字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子域 | 60.1 | 60.2 | 60.3 | 保留使用（根据需要扩展） |

60.1域  报文原因码

变量属性：n4，长度为4个字节的数字。

域描述：本域在冲正等报文中由发送方填写，用于描述引发该报文的原因。其他情况以“0000”填充。

60.2域  渠道代理环境信息

变量属性：ans11，11位定长字母、数字、特殊符号

域描述：用于区分相同类型的交易在发起手段、地点、终端上的不同。

60.2.1域  账户类型

Additional Point Of Service Information

ans1，1位定长字母、数字、特殊符号。

用于区分账户类型。

| 子域名 | 位置 | 长度（字节） | 取值 |
| --- | --- | --- | --- |
| F60.2.1：账户类型 | 1 | 1 | 0－个人卡账户 1－个人非卡账户 2－对公非卡账户 3－对公卡账户 9－与账户无关 |

示例1：非卡账户的取现交易中，60.2.1域取值为1；银行卡的取现交易中，60.2.1域取值为0。

示例2：非卡账户号变更引起的变更委托关系交易中，变更60.2.1域取值为1。

示例3：受理方发出的公务划款交易报文中60.2.1域填写出账方账户类型；银联发给公务划款出账方的出账报文中60.2.1域体现出账方账户类型；银联发给公务划款进帐方的进帐报文中60.2.1域填写进帐方账户类型。

60.2.2域  终端读取能力

n1，一位定长数字。

在IC卡交易中表明终端是否能够读取IC卡。取值如下表：

| 取值 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 终端读取能力不可知 |
| 2 | 只能接触式读取磁条卡 |
| 5 | 具备接触方式读取集成电路（IC）卡的能力，可选具备接触方式读取磁条卡的能力，但不具备非接触式读取集成电路（IC）卡的能力。 |
| 6 | 1）至少具备非接触式读取读取集成电路（IC）卡的能力，可选具备接触式读取读取集成电路（IC）卡、读取磁条卡的能力。 |

60.2.3域  基于PBOC借/贷记标准的IC卡条件代码

n1，一位定长数字。

表示当在IC卡终端上使用IC卡的磁条信息时，IC卡终端的IC卡读写能力是否可用。根据该域的值可以判断卡片或终端有无损坏，同时也可判断是否是伪卡交易。取值如下表：

| 取值 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 未使用或后续子域存在，或手机芯片交易 |
| 1 | 上一笔交易不是IC卡交易或是一笔成功的IC卡交易 |
| 2 | 上一笔交易虽是IC卡交易但失败 |
| 注:22域取值02或90且60.2.2取值5且60.2.3取值1或2表示Fall Back现象。 Fall Back现象可能出现在如下几种情况中： a) 卡上的芯片出现问题或在芯片终端不工作的情况下，芯片卡只能通过读取卡上的磁条信息来进行交易。 b) 虽然卡片和芯片终端可以交互，但是终端却无法读取卡片上的应用，也只能通过读取卡上的磁条信息来进行交易。 |

60.2.4域 保留使用

ans1，一位定长字母、数字、特殊符号。

60.2.5域 终端类型

n2，两位定长数字。

定义终端类型，与60.2.9域结合使用，取值详见60.2.9。

60.2.6域  保留使用

ans1，一位定长字母、数字、特殊符号。

60.2.7域  芯片卡授权可靠性指示

n1，一位十进制数字。

在IC卡交易中表明该卡验证的可靠性。受理方在商户或终端碰到问题时会设置该值；或者由CUPS在受理方或发卡方都不能执行该卡的验证时设置该值。取值如下表：

| Subfield 60.2.7: Chip Card Authentication Reliability Indicator：芯片卡授权可靠性指示 |
| --- |
| 0 | Fill for field 60, if position 8 or subsequent positions are present. | 第8位或后继位存在时的填充值 |
| 1 | Acquirer indicates that Card Authentication may not be reliable. | 受理方表示卡的授权可能不可靠 |
| 2 | Switch Center indicates acquirer inactive for Card Authentication. | CUPS指示受理方未参与卡片的验证 |
| 3 | Switch Center indicates issuer inactive for Card Authentication. | CUPS指示发卡方未参与卡片的验证 |

60.2.8域  电子商务标识（ECI）

n2，两位十进制数字。

对于电子商务交易，它表明在开放式网络中（例如，Internet）使用电子商务交易时的安全程度。这个标志值由受理方提供，并由CUPS在请求和通知报文中转发给接收它的发卡方进行验证。如果发卡方不能验证或发卡方选择不接收它，那么该子域将在转发报文时被取消。取值如下表：

| Subfield 60.2.8：Electronic Commerce Identification：电子商务标识（ECI） |
| --- |
| 00 | Not applicable | 不可用 |
| 01 |  | 进行了银联安全输入模式认证，且持卡人安全信息输入成功 |
| 03 |  | 进行了发卡机构SAA直接验证授权模式认证，且SAA验证授权成功 |
| 05 |  | 进行了发卡机构SA直接身份认证模式认证，且持卡人身份验证成功 |
| 06 |  | 曾尝试进行发卡机构直接身份验证模式认证 |
| 07 |  | 未通过CUPSecure安全认证，但采用了信道加密等安全技术 |
| 08 |  | 未通过CUPSecure安全认证，且未采用信道加密等安全技术 |

60.2.9域 交互方式标志

Transaction Interactive Type

ans1，1位定长字母、数字、特殊符号。

根据交易渠道的分类定义，定义其对应的交易发起交互方式。需要与60.2.5域结合使用，取值如下。

| 代码 | F60.2.5终端类型含义说明 | F60.2.9交互方式含义说明 | 使用场景说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | 未知 | 0-缺省值 | 适用规范未定义渠道 |
| 01 | 自动柜员机（含ATM和CDM） | 0-缺省值 | 适用于查询、存取款、转帐等客户自助业务 |
| 02 | 保留使用 | － | 对原来自动存款机的定义支持到2010年底以后将不再使用 |
| 03 | 有线销售点终端（POS） | 0-缺省值 | － |
| 04 | 保留使用 | － | 对原来电子数据终端的定义支持到2010年底以后将不再使用 |
| 05 | 多媒体终端 | 0- 缺省值 1－互联网 2－短信 3－语音 | 可以适用于开展公共支付类业务，例如缴纳水电煤费用的终端 |
| 06 | 银行柜台和柜面 | 0-缺省值 | 适用于银行网点的人工操作业务 |
| 07 | 缺省值 | － | 对原来互联网的定义支持到2012年底以后将不再使用 |
| 08 | 手机设备 | 0－缺省值 1-互联网 2-短信 3-语音 | 适用于将手机作为交易终端的场合 |
| 09 | 自助服务式固定电话 | 0-缺省值 2-短信 3-语音 | 自助式固定电话指可放置在家庭中由个人使用的支付电话 |
| 10 | 基于PBOC电子钱包/存折标准的交易终端 | 0-缺省值 | 仅出现在交易类型为电子钱包/存折所支持的圈存类交易中。电子现金的圈存类交易发起终端类型为03或11 |
| 11 | 无线销售点终端（移动POS） | 0-缺省值 | － |
| 12 | 中国银联公共服务平台 | 1-互联网 | － |
| 13 | 农民工银行卡特色服务 | 0-缺省值 | － |
| 14 | 商户系统 | 0-缺省值 | 由商户系统直接发起的交易，例如公共支付业务中行业商户系统直接发起的代收代付业务 |
| 15 | 第三方机构系统（目前主要是渠道接入机构） | 0-缺省值 1－互联网 | 由第三方机构系统直接发起的交易 |
| 16 | 数字机顶盒 | 0－缺省值 1-互联网 | 适用于将数字机顶盒作为交易终端的场合 |
| 17 | 有人值守式固定电话 | 0缺省值 2-短信 3-语音 | 有人值守固定电话指放在银行、便利店等有专人负责支付功能的电话 |
| 18 | 个人电脑 | 0－缺省值 1－互联网 2－短信 3－语音 | 适用于将个人电脑作为交易终端的场合 |
| 19 | 收单服务平台 | 0-缺省值 | 用于收单服务平台发起的手工交易 |
| 20~98 | Reserved for use | 保留使用 |  |
| 99 | 批量交易系统 | 0-缺省值 | 用于渠道接入机构批量系统发起的批量转实时交易 |

60.3域  交易发生附加信息

变量属性：Ans35，35位定长字母、数字、特殊符号

域描述：用于描述交易发生时的一些特殊和重要的附加信息。

共分10个子域：

域60.3组成

| 子域名 | 位置 | 属性和长度（字节） |
| --- | --- | --- |
| F60.3.1：特殊计费类型 | 16 | ans2 |
| F60.3.2：特殊计费档次 | 18 | ans1 |
| F60.3.3：保留使用 | 19 | ans3 |
| F60.3.4：支持部分承兑和返回余额标志 | 22 | ans1 |
| F60.3.5：交易发起方式 | 23 | ans1 |
| F60.3.6：卡介质 | 24 | ans1 |
| F60.3.7：IC卡的应用类型 | 25 | ans1 |
| F60.3.8：账户结算类型 | 26 | ans2 |
| F60.3.9：卡账户等级 | 28 | ans1 |
| F60.3.10： 卡产品 | 29 | ans2 |

各子域的取值如下：

域60.3子域取值

| 代码 | 定义（中） |
| --- | --- |
| F60.3.1：特殊计费类型与F60.3.2：特殊计费档次联合使用 |
| 代码 | F60.3.1特殊计费类型取值 | F60.3.2特殊计费档次取值 | 备注 |
| 00 | 00－无特殊计费类型 | 0－无特殊计费档次 | 发卡方收益和银联网络服务费均是每日、逐笔清算。 发卡方收益和银联网络服务费的计费标准按照统一规则（人行126号文和业管委的统一规定，下同）执行。 银联系统根据MCC所对应的发卡方收益和银联网络服务费标准进行清算。成员机构可以根据联机信息对账。 特殊计费档次无法确定时，视为“0-无特殊计费档次”。 |
| 01 | 01－周期计费 | 0－月结且计费标准按照MCC本身标准执行 1－月结且计费标准不按照MCC对应的标准执行 | 发卡方收益和银联网络服务费均逐笔计算，但不是每日清算，而是周期结算。目前周期结算仅支持按月。 周期计费商户必须能够逐笔计费，不支持包月、月结封顶、月结保底。 发卡方收益和银联网络服务费可能是按照统一规则执行，也可能不按照统一规则执行。 |
| 02 | 02－微额打包计费 | 0－无特殊计费档次 | 发卡方收益和银联网络服务费均是每日清算，但不是逐笔计算，而是根据汇总交易金额计算。 发卡方收益和银联网络服务费可能是按照统一规则执行，也可能不按照统一规则执行。 |
| 03 | 03－固定比例计费 | 0－无特殊计费档次 | 发卡方收益和银联网络服务费均是每日、逐笔清算。 发卡方收益和银联网络服务费标准不按照统一规则执行，而是与每个商户的具体费率和分润标准相关。 |
| 04 | 04－县乡优惠 | 0-普通商户 1-三农商户 | 发卡方收益和银联网络服务费均是每日、逐笔清算。 发卡方收益和银联网络服务费收费标准按照业管委县乡优惠标准执行。其中： ----计费档次取值为“0-普通商户”时代表发卡方收益和银联网络服务费按照MCC计费档次的半价执行（部分MCC不适用）。 ----计费档次取值为“1-三农商户”时代表发卡方收益为交易金额的0.21%，单笔收益最高不超过2.1元；银联网络服务费为交易金额的0.03%，且单笔收益最高不超过0.3元。该取值时计费标准与MCC无关。 ----上述具体标准是业管委[2009]14号文的规定，但该优惠政策到2011年底结束，如业管委发布到期后的续期政策，以新的收费标准为准。 成员机构可以根据联机信息对账。 特殊计费档次无法确定（取值为空或超出设定范围），视为“0-普通商户”。 |
| 05 | 05－大商户优惠 | 0－大商户优惠1级 1-大商户优惠2级 2-大商户优惠3级 | 发卡方收益和银联网络服务费均是每日、逐笔清算。 发卡方收益和银联网络服务费收费标准按照业管委关于大商户的优惠标准执行（待定）。每个计费档次代表制定的折扣优惠。 银联系统根据“MCC+特殊计费档次取值”所对应的发卡方收益和银联网络服务费标准进行清算。 成员机构可以根据联机信息对账。 特殊计费档次无法确定（取值为空或超出设定范围），视为“0-大商户1级”。 |
| F60.3.3：保留使用，取值000 |
| F60.3.4：支持部分承兑和返回余额标志 |
| 0 | 不支持 |
| 1 | 支持 |
| F60.3.5：交易发起方式 |
| 0 | 未知 |
| 1 | 现场。该方式用于表示确定的现场支付，持卡人商户收银员或银行柜面人员面对面、由受理方发起交易的方式，如现场消费、惠农代理点取现，现金充值等交易 |
| 2 | 自助。各类自助支付，指金融受理终端无人值守，持卡人操作终端并确认发起交易，包括多媒体终端、电话支付终端等。例如ATM取现、自助存款，语音、手机支付，基于委托关系的自助汇款/存款等交易 |
| 3 | 联机代理。 |
| 4 | 批量代理。 各类代理支付，指持卡人不在现场，商户代为通过批量方式发起。例如批量代收、批量代付 |
| F60.3.6：卡介质 |
| 0 | 未知 |
| 1 | 磁条卡 |
| 2 | IC卡 |
| 3 | Fall Back卡 |
| 4 | 虚拟卡 |
| 5 | 纯字符 |
| 6 | 生物特征 |
| 7 | 无卡 |
| F60.3.7：IC卡的应用类型 |
| 0 | 未知 |
| 1 | PBOC借贷记标准的借贷记应用（含接触式和非接触式） |
| 2 | EMV借贷记标准的借贷记应用 |
| 3 | PBOC借贷记标准的电子现金应用（含接触式和非接触式，其中非接触式应用即qPBOC应用） |
| 4 | PBOC电子钱包应用 |
| 5 | PBOC借贷记标准的二磁道等效数据应用（即MSD应用） |
| F60.3.8：账户结算类型 |
| 00 | 未知 |
| 01 | 借记账户 |
| 02 | 贷记账户 |
| 03 | 准贷记账户 |
| 04 | 借贷合一账户 |
| 05 | 预付费账户 |
| F60.3.9：卡账户等级 |
| 0 | 未知 |
| 1 | 普卡 |
| 2 | 银卡 |
| 3 | 金卡 |
| 4 | 白金卡 |
| 5 | 钻石卡 |
| 6 | 无限卡 |
| F60.3.10：卡产品 |
| 00 | 未知 |
| 01 | 公务卡 |
| 02 | 公共缴费类卡 |
| 03 | 航空卡 |
| 04 | 学生卡 |
| 05 | 社保卡 |
| 06 | 交通卡 |
| 07 | 积分卡 |
| 08 | 军人卡 |
| 09 | 市民卡 |

    - 域61  持卡人身份认证信息

      - 变量属性

ans...255(LLLVAR)，3个字节的长度值＋最大255个字节(字母、数字和特殊字符)。

      - 域描述

目前此域用于上送持卡人身份证信息。

      - 用法

本域为自定义域,共分6个子域，定义如下：

| 数据元长度 | 61．1（证件编号） | 61．2（CVV校验结果） | 61．3（PVV校验结果） | 61．4（无卡校验值） | 61．5（ARQC认证结果值） | 61．6（安全信息校验值） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n3 | ans22 | ans1 | ans1 | ans7 | ans1 | ans..168 |
| 注1：若后续子域出现，而其前面的子域无需使用时，未使用子域的取值均以空格填充。 |

        - 域61.1  证件编号

具体用法如下：

域61.1用法

| 证件类别 | 证件编号 |
| --- | --- |
| n2 | ans..20 |

其中证件类别取值如下：

01：身份证；

02：军官证；

03：护照；

04: 回乡证；

05: 台胞证；

06: 警官证；

07: 士兵证；

99: 其它证件证件编号不足20位后补空格。

在本币卡交易中，在所有密码可选的交易报文中本域都会出现，可选。

本域用于存放持卡人证件编号、电话号码和证书序列号。

出于安全性的考虑，在发卡方返回的应答报文中本子域以全零填充。

        - 域61.2  CVV校验结果

当入网机构需要银联处理中心代为验证CVV时，该域存放银联处理中心的校验结果。具体含义如下：

1：成功；

2：失败；

3：未校验。

当入网机构无需银联处理中心代为验证CVV时，该域以空格填充。

        - 域61.3  PVV校验结果

当入网机构需要银联处理中心代为验证PVV时，该域存放处理中心的校验结果。具体含义如下：

1：成功；

2：失败；

3：未校验。

当入网机构无需银联处理中心代为验证PVV时，该域以空格填充。

        - 域61.4  无卡校验值

该域主要用于采用增加校验值的方式对无卡的网上交易进行身份验证，具体用法如下：

61.4域用法

| 处理中心标志 | 无卡校验值 | 无卡校验结果 |
| --- | --- | --- |
| ans3 | n3 | ans1 |

处理中心标志取值为：

CUP：银联；

VIS： VISA；

MCC：MasterCard。

无卡校验值表示为：

对于银联和VISA，该位填写CVV2的校验值；

对于MasterCard，该位填写CVC2的校验值。

出于安全性的考虑，在发卡方返回的应答报文中“无卡校验值”以全零填充。

无卡校验结果表示为：

当入网机构需要银联处理中心代为校验CVV2时，该域存放银联处理中心的校验结果。具体含义如下：

1：成功；

2：失败；

3：未校验。

当入网机构无需银联处理中心代为校验CVV2时，该域以空格填充。对于外卡收单时，收单行上送的信息中该域均以空格填充。

        - 域61.5  ARQC认证结果值

本子域记录采用ARQC方法对卡片进行认证以后的认证结果。对于完全改造成为符合IC卡交易的发卡行（Full Issuer），如果选择由CUPS代替它来做ARQC认证，那么CUPS将把计算结果存放在该域中发送给发卡方。发卡方接收到该值后可以根据自己的需要最终决定是接收还是拒绝该笔交易。取值如下：

| 取值 | 描述 |
| --- | --- |
| 1 | 交易通过ARQC认证 |
| 2 | 交易未能通过ARQC认证 |
| 3 | 没有进行ARQC认证 |

        - 域61.6  安全信息校验值

该域主要用于采用安全认证的方式对无卡的网上交易进行身份验证，具体用法如下：

61.6域用法

| 处理中心标志 | 安全认证信息 |
| --- | --- |
| ans3 | ans..165 |

处理中心标志取值为：

CUP：银联；

VIS：VISA；

MCC：MasterCard。

安全认证信息取值如下：

针对VISA公司，请参照其3D标准填入相应的认证信息；

针对MasterCard公司，请参照其SecuCode标准填入相应的认证信息。

针对中国银联，该域按如下格式构成：

<格式符><数据>

- <格式符>说明后随数据的类型，长度为2个字节。

| 格式符 | 对应用法 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| SC | 用法一 | 表示银联安全输入模式 |
| AR | 用法二 | 表示在银联安全输入模式下发卡机构的认证结果 |
| SA | 用法三 | 表示发卡机构直接身份认证模式 |
| CR | 用法四 | 表示在发卡机构直接身份认证模式下发卡机构对CAVV值的认证结果 |
| AM | 用法五 | 表示交易过程中受理方要求发卡方校验的方式 |
| NM | 用法六 | 持卡人姓名 |

<数据>包含具体信息，其格式取决于<格式符>字符，长度最长不超过163个字节。

用法一：银联安全输入模式

用于网上交易请求报文中。

1、用法标志－2字节，取值“SC”。

2、填写持卡人身份信息，本域定义如下：

| 名称 | 说明 | 长度（字节）和属性 |
| --- | --- | --- |
| SR流水号 | 路由服务器（SR）赋予交易的一组数字 | n6，消费、预授权、授权交易中为受理方必填字段，其关联交易如消费撤销、预授权完成等交易中本字段不出现。 |
| 验证服务时间 | SR的系统工作日期和时间 | n19，格式：YYYY-MM-DD hh:mm:ss，消费、预授权、授权交易中为受理方必填字段，其关联交易如消费撤销、预授权完成等交易中本字段不出现。 |
| 物流配送标志 | 0：物流配送 1：非物流配送 2：未知 | ans1，消费、预授权、授权交易中为受理方必填字段，其关联交易如消费撤销、预授权完成等交易中本字段不出现。 |
| 子商户代码 |  | ans8，格式要求前四位为网上商城下属二级商户的商户类型（MCC），后四位为序列号，从0000到9999。受理方可选域，若无法填写，则本字段不出现。 |
| 验证方式 | S：静态验证－发卡机构选择让持卡人在SC提供的页面上输入表征持卡人身份的静态信息，如身份证号、CVV2等； D：动态验证－发卡机构选择让持卡人在SC提供的页面上输入表征持卡人身份的动态信息，如动态密码等； A：证书验证－发卡机构选择让由SC代验证书的方式； | an1，由CUPS填写，仅出现在消费、预授权、授权报文中。受理方发出的请求报文中本字段不出现。 |
| 代理认证证书结果 | Y：通过认证 N：未通过认证 A：未进行认证 | ans1，由CUPS填写，且仅出现在消费、预授权、授权报文中。受理方发出的请求报文中本字段不出现。 |
| 互联网支付密码 |  | 192bit，由CUPS填写，且仅出现在消费、预授权、授权报文中。受理方发出的请求报文中本字段不出现。 |
| 姓名 |  | ans20，由CUPS填写，且仅出现在消费、预授权、授权报文中。受理方发出的请求报文中本字段不出现。 |
| 生日 |  | n8，格式：YYYYMMDD，由CUPS填写，且仅出现在消费、预授权、授权报文中。受理方发出的请求报文中本字段不出现。 |
| 发卡日期 |  | n8，格式：YYYYMMDD，由CUPS填写，且仅出现在消费、预授权、授权报文中。受理方发出的请求报文中本字段不出现。 |
| 保留的其他认证信息 |  | Ans40 |
| 注：当中间某个子域不出现，或位数不满时，以空格填充 |

用法二：银联安全输入模式下发卡机构的认证结果

用于网上交易应答报文中。

1、用法标志－2字节，取值“AR”。

2、表示发卡机构的认证结果，本域定义如下：

| 名称 | 说明 | 长度（字节）和属性 |
| --- | --- | --- |
| SR流水号 | 路由服务器（SR）赋予交易的一组数字 | n6，发卡方必填 |
| 验证服务时间 | 路由服务器（SR）的系统工作日期和时间 | n19，格式：YYYY-MM-DD hh:mm:ss，发卡方必填 |
| 发卡机构认证结果 | 取值如下： 0：出错，交易被CUPS拒绝 1：持卡人通过身份验证 2：持卡人未通过身份验证 3：持卡人未参与CUPSecure | n1，发卡方必填 |

用法三：发卡机构直接身份认证模式

用于网上交易请求报文中。

1、用法标志－2字节，取值“SA”。

2、放置CAVV值、计算CAVV所采用的算法值，本域定义如下：

| 名称 | 说明 | 长度（字节）和属性 |
| --- | --- | --- |
| SR流水号 | 路由服务器（SR）赋予交易的一组数字 | n6，受理方上送时填写全零 |
| 验证服务时间 | SR的系统工作日期和时间 | n19，受理方上送时填写全零，格式：YYYY-MM-DD hh:mm:ss |
| 物流配送标志 | 0：物流配送 1：非物流配送 2：未知 | ans1，消费、预授权、授权交易中为受理方必填字段，其关联交易如消费撤销、预授权完成等交易中本字段填写空格。 |
| 子商户代码 |  | ans8，格式要求前四位为网上商城下属二级商户的商户类型（MCC），后四位为序列号，从0000到9999。受理方可选域，若无法填写，则本字段填写空格。 |
| CAVV算法标识 | 取值如下： 0：保留使用 1：保留使用 2：CVN with ATN 3：保留使用 4：CUP algorithm | ans1， 消费、预授权、授权交易中为受理方必填字段，其关联交易如消费撤销、预授权完成等交易中本字段不出现。 |
| CAVV值 | 具体构造形式参见下表 | cn20，消费、预授权、授权交易中为受理方必填字段，其关联交易如消费撤销、预授权完成等交易中本字段不出现。 |

CAVV值由如下七个字段构成，各字段紧邻并顺序排放。

CAVV值构造形式

| 名称 | 说明 | 长度（字节）和属性 |
| --- | --- | --- |
| SA验证方式验证结果代码 | 取值如下： 00：验证成功。此时，60.2.8域必须填05。 05：验证无法完成。此时，60.2.8域必须填07。 09：验证失败。此时，60.2.8域不能出现。 07：尝试验证（针对发卡行或持卡人未参与CUPSECURE的情况）。此时，60.2.8域必须填06。 08：尝试验证（针对发卡行参与CUPSECURE,但是无法完成验证的情况）。此时，60.2.8域必须填06。 | cn1 |
| 第二验证结果代码 | 表明发卡行SA采用的其他验证方法，取值如下： 00：没有第二验证结果代码 11：保留使用 12：保留使用 | cn1 |
| CAVV密钥标识 | 由SA使用的密钥决定，标准SA允许的取值为01、02。取值如下： 01：CAVV密钥对1 02：CAVV密钥对2 03～99：保留使用 | cn1 |
| CAVV值 | SA计算的CAVV值，CAVV值均为3位有效数字 | cn2 |
| 不可预知数 | 表明ATN（验证跟踪号）的最低四位 | cn2 |
| ATN （验证跟踪号） | SA用于标识交易所产生的16位数字 | cn8 |
| 保留 | 用0填充 | cn5 |
| 注：若某些字段无法填写，用0填充。 |

用法四：发卡机构直接身份认证模式下发卡机构对CAVV值的认证结果

用于网上交易应答报文中。

1、用法标志－2字节，取值“CR”。

2、放置CAVV校验结果代码，本域定义如下：

| 名称 | 说明 | 长度（字节）和属性 |
| --- | --- | --- |
| CAVV校验结果代码 | 取值如下： 0：未校验CAVV 1：CAVV校验失败——针对成功进行SA模式认证方式（60.2.8域必须填写05） 2：CAVV校验成功——针对成功进行SA模式认证方式（60.2.8域必须填写05） 3：CAVV校验成功——针对尝试进行SA模式认证方式（60.2.8域必须填写06） 4：CAVV校验失败——针对尝试进行SA模式认证方式（60.2.8域必须填写06） 5：保留使用 | 发卡方必填，ans1 |

用法五：受理方要求发卡方校验的方式

当受理方对交易的安全性有特别要求时，可通过该用法提示发卡方进行一些项目的校验。

用法标志－2字节，取值“AM”。

2、放置校验项目和一些自定义取值，本域定义如下：

| 名称 | 说明 | 使用说明 |
| --- | --- | --- |
| 交易校验方式 | 16字节，采用位图构造方式，每个字节表示一种验证方式，从最左边的字节开始，每个字节依次代表如下验证方式： byte1－密码验证（密码信息存放52域和53域之中） byte2－卡有效期验证（卡有效期信息存放在14域之中） byte3－身份证件验证（身份证信息存放在61.1域之中） byte4－保留使用，用全零填充 byte5－保留使用，用全零填充 byte6－CVN2验证（CVN2信息存放在61.4域之中） byte7－保留使用，用全零填充 byte8－姓名验证（姓名信息存放在本用法之中） byte9－手机号码验证（手机号码信息存放在本用法之中） byte10－动态验证码验证（动态验证码信息存放在本用法之中） byte11-16：保留使用，用全零填充 | 对于每一字节： 1）受理方上送的取值及含义如下： 0：未出现 1：出现 2）发卡方原样返回 注意： 1、姓名、手机号码等信息校验时需要用到的姓名内容和无卡自助消费、无卡自助预授权和无卡自助建立委托交易用到的动态验证码信息在下面的业务自定义数据中表示 2、发卡方按照校验要素出现的位图顺序依次校验，一旦发现有校验要素错误则停止校验，并通过在39域中返回05应答码拒绝交易；如果发卡方不支持某些要素的校验，通过在39域中返回40应答码拒绝校验 3、身份证件后6位数字信息的其取值方式按照从右向左提取6个数字的方式进行，提取出的数字遵循原先排序，并按照证件编号原有固定长度在本子域中从右到左填写，6位数字前补零，后补空格。如针对身份证件全部位数取出的有效数字不足6位，则从左向右用零补足。例：当身份证件号码全值为ABC1234、12ABC34、1234ABC都将取值为0001234，后补13空格；当身份证件号码全值为X12345678、1234X5678、12345678X都将取值为345678，前补3个0，后补11空格。 4、对于姓名校验有一点特殊要求，主要针对的是存款、取现和转账交易，这三类交易的姓名验证都是使用NM用法而非AM用法。对于转账交易，由于转账交易虽然只要求校验转出方姓名，但同时需要上送转入方姓名，而转出卡肯定是出现的，所以AM用法对转账交易不生效，转账交易要求的姓名通过61.6域的另一个NM用法上送 |
| 业务自定义数据 | ans…147。保留使用，目前可存放的数据有姓名、手机号码、动态验证码 1、姓名应首选中文字符，中文字符编码规则需符合GB18030－2000，中文姓名之间没空格，但可能出现分隔符等特殊字符。实在无法输入中文字符的地方，可以输入汉语拼音，姓在前，名在后，两者之间用空格分隔，姓和名的首字母大写，其它字母小写；也可以输入英文姓名，姓在后，名在前，两者之间用空格分隔，姓和名的首字母大写，其它字母小写 对于持卡人是公司账户等特殊情况下的姓名传递，按正常处理方式处理，中文姓名无空格，如是英文名称，则以实际录入为准，无需系统做分割特殊处理。 2、手机号码长度需根据各国不同要求进行变化，所以设计为变长信息域 3、动态验证码信息数据类型定义为ANS40，其中前20位用来存储受理上送的动态验证关联key值，后20位用来存储动态验证码。 | 1、发卡方原样返回 2、本部分内容根据上面定义的“交易校验方式”中的位图出现顺序出现，类似联机报文各域的出现规则。但由于此处出现的一些信息都是变长的，为便于系统处理，均按照联机报文的变长域处理，每个信息之前均携带3位长度值，长度值之后为有效数据，数据与数据之间无空格 3、业务自定义数据中的数据可以单独出现，也可以组合出现。组合出现时必须要同交易校验方式中出现的顺序保持一致 |
| 说明：若收单机构填写的辅助验证要求不符合相关业务规则要求的，发卡机构按业务规则要求拒绝交易，并采用应答码“40”表示交易失败。 |

用法六：持卡人姓名

用在需要通过识别持卡人姓名来进行身份验证的交易中。该用法可与61.1域联合起来进行更加完整和准确的持卡人校验。

1、用法标志－2字节，取值“NM”。

2、放置持卡人姓名，本域定义如下：

| 名称 | 说明 | 长度（字节）和属性 |
| --- | --- | --- |
| 持卡人姓名1 | 当只需输入一个姓名时，姓名填在此处 | ans30。 1、姓名长度不足后补空格 2、该姓名主要用于： 1）大额取现时用于存放受理方上送的取款人姓名； 2）柜面无卡存款时填写存入方的姓名，且必填； 3）柜面无转入卡转账交易中填写转入方姓名，且必填。 4）查询持卡人姓名的账户验证交易中，发卡机构返回报文中填写持卡人部分姓名。 部分姓名构造方式为：系统逻辑上先判断姓名长度，如总长超过4个字母（或2个汉字）长度，保留最后4个字母（或2个汉字），前面全部反显为*，否则保留最后2个字母（或1个汉字），其余反显为*。例如：张三 -> *三 ； 张三四 -> *三四 ； 爱新觉罗•五六 -> *五六 ；みょうじ -> *うじ ； Tom -> *om 5）对于发卡方，需要根据交易类型对姓名的要求来确定返回情况 |
| 持卡人姓名2 | 当需要输入两个姓名时，另一姓名填在此处 | ans30。 1、姓名长度不足后补空格 2、该姓名主要用于： 1）在转账交易中会涉及转出方姓名和转入方姓名，转出方姓名填写在此，转入方姓名填写在“持卡人姓名1”处，当转出交易成功，并且转出交易未上送转出方姓名时，转出方须将转出方的姓名存放在此处返回 2）柜面无卡存款中存放存款人姓名，且必填 3）对于发卡方，需要根据交易类型对姓名的要求来确定返回情况 |

    - 域63  自定义域

Reserved Private

      - 变量属性

ANS...512(LLLVAR)，3个字节的长度值＋最大512个字节的数据。

      - 域描述

该域为自定义域，在多渠道平台中，用于存放IC卡相关参数信息。

      - 用法

        - 用法一：自定义用法

用于存放行业辅助信息。

        - 用法二：基于PBOC借/贷记标准的交易明细

ANS...21(LLLVAR)，3个字节的长度值＋最大21个字节的数据。

压缩时用右靠BCD码表示的2个字节的长度值＋用ASCII码表示的最大21个字节的数据。

TC值上送交易中存放基于PBOC借/贷记标准交易的明细信息。

- 数据元长度					N3

- 用法标识及交易笔数			N2

第一位取值6表示基于PBOC借/贷记标准的交易明细

第二位表示交易笔数，最大值为1

- 交易明细					ANS19

其中交易明细的具体格式如下：

基于PBOC借/贷记标准的交易明细格式

| 字节位置 | 长度（字节） | 格式 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2 | n | 卡类别 | 数字域，取值如下： 00：内卡交易 01：外卡交易 |
| 2 | 2 | n | 交易响应码 | 数字域； 联机交易时填写，取值为：00； |
| 4 | 12 | n | 授权金额 | 数字域，由终端传送上来，若无法传送，该域以零填充；12位有效数字，具体小数位数由授权币种决定 |
| 16 | 3 | n | 授权币种 | 3位有效数字，指授权时所用的交易币种；若无法填写，该域以零填充 |

域70  网络管理码

变量属性

n3，3位定长数字。

域描述

网络管理信息码的定义参见《中国银联POS终端应用规范》，本节主要增加对多渠道平台特有网络管理信息的定义。

用法

网络管理码的具体用法如下表所示：

网络管理信息码

| 报文类型 | 网络管理信息码 | 交易类型 |
| --- | --- | --- |
| 0800/0810 | 101 | 重置密钥请求 |
| 0820/0830 | 101 | 入网机构重置密钥申请 |
| 0820/0830 | 161 | 接入渠道签到 |
| 0620/0630 | 951 | 脚本结果通知 |
| 0320/0330 | 203 | IC卡TC值上送交易 |

域90  原始数据元

ORIGINAL-DATA-ELEMENTS

变量属性

n42，42位定长数字字符

域描述

原始数据元。冲正，撤消和差错交易所用的原始数据记录。

用法

原始数据元格式定义

| 位置 | 长度 | 格式 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | n | 原始报文类型 |  |
| 2 | 6 | n | 原始系统跟踪号 | 对应原始交易报文F11 |
| 3 | 10 | n | 原始系统日期时间 | 对应原始交易报文F7 |
| 4 | 11 | n | 原始受理方标识码 | 右对齐，左补零 |
| 5 | 11 | n | 原始发送方标识码 | 右对齐，左补零 |

    - 域96  报文安全码

MESSAGE-SECURITY-CODE

      - 变量属性

64bit二进制数

      - 域描述

多渠道平台向入网机构约定的新密钥。

      - 用法

当多渠道平台重置数据密钥后，将产生的新数据密钥用商户主密钥加密后发送给商户。

新密钥由多渠道平台的硬件加密机产生，商户收到多渠道平台分发的新密钥后，应由硬件加密机解密后安装使用。

由多渠道平台分发的新密钥有加密PIN的PIK和加密MAC的MAK。这些密钥均为DES密钥。长度为8个字节。

域100  接收机构标识码

DESTINATION-INSTITUITION-IDENTIFICATION-CODE

变量属性

n..11(LLVAR)，最大11位变长数字字符。

格式：2个字节的长度值＋最大11个字节的接收方标识码。

域描述

在消息中表示消息接收方机构的标识。

域102  账户标识1

ACCOUNT-IDENTIFICATION 1

变量属性

ans..28(LLVAR)，2个字节的长度值＋最大28个字节（字母、数字和特殊字符）的账户标识。

域描述

帐户标识1。资金转出帐户的帐(卡)号标识。

域103  账户标识2

ACCOUNT-IDENTIFICATION 2

变量属性

ans..28(LLVAR)，2个字节的长度值＋最大28个字节（字母、数字和特殊字符）的账户标识。

域描述

帐户标识2。

用法

对于转账类交易，本域填写资金转入账户的帐（卡）号标识。

对于非转账类交易，本域填写多渠道平台分配的最长11位的行业机构代码（SP代码）。

域128  报文鉴别码

变量属性

64bit二进制数

域描述

报文来源正确性鉴别码。

用法

报文来源正确性鉴别码是对报文中的某些敏感域使用数据加密算法计算出MAC值。

当交易报文被发送者发出之前，应由发送者产生MAC；接收者收到报文后，将重新计算MAC值，以鉴别报文在传送途中是否被篡改。

产生和验证MAC应由加密机完成。详细算法及本域的用法参见《银行卡联网联合技术规范V2.1》的“数据安全传输控制规范”。

交易发起方报文格式说明

约定

应发送字段的说明使用的符号如下:

| 符号 | 含义 |
| --- | --- |
| M | 不管该字段是否为空，它必须在记录中出现。 |
| C | 某条件成立时必须填写的字段 |
| C+ | 某条件成立时增加的字段 |
| C - | 某条件成立时删除的字段 |
| M+ | 必须增加的字段 |
| O | 受理方和发卡方自选填写的字段 |
| ( | 由网络中心转发或再编辑的字段 |
|  | 必需与交易发起方发出的消息中对应字段相同的字段 |
| 00 | 自定义数据元中须充填0的字段 |
|  | 必须去除的字段 |

委托类交易

建立委托关系/撤销委托关系

建立委托关系/撤销委托关系

| 位 | 数据元 | 类型 | 请求 | 响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 报文类型 | n4 | 0100 | 0110 |  |
| - | 位元表 | b128 | M | M |  |
| 2 | 主账号 | n..19(LLVAR) | C | C | 22域指明非磁条输入且可判卡号 |
| 3 | 处理码 | n6 | M | M | 建立委托关系：“930000” 撤销委托关系：“940000” |
| 7 | 传输日期和时间 | n10(MMDDhhmmss) | M | M |  |
| 11 | 系统跟踪号 | n6 | M | M | 该域为关键信息域，其值与其它关键信息域，即域7、域32和域33的值组合起来不能重复 |
| 12 | 本地交易时间 | n6(hhmmss) | M | M |  |
| 13 | 本地交易日期 | n4(MMDD) | M | M |  |
| 14 | 卡片有效日期 | n4 |  | C | 具有有效期的卡存在 |
| 15 | 清算日期 | n4 |  | M |  |
| 22 | 服务点输入方式码 | n3 | M |  |  |
| 23 | 卡片序列号 | n3 | C | C | 当为IC卡交易时且终端能够获得时存在 |
| 25 | 服务点条件码 | n2 | M | M | “00” |
| 26 | 服务点PIN 采集代码 | n2 | C |  | 当22域指明PIN可输入且持卡人输入PIN。 在对于商户现场的撤销委托关系，可以不出现；但对于建立委托时必须出现 |
| 32 | 受理机构标识码 | n..11(LLVAR) | M | M |  |
| 33 | 发送机构标识码 | n..11(LLVAR) | M | M | 填接入渠道代码 |
| 35 | 第二磁道数据 | Z..37(LLVAR) | C |  | 当终端能从卡片中读取信息时该域出现 |
| 36 | 第三磁道数据 | Z..104(LLLVAR) | C |  | 当终端能从卡片中读取信息时该域出现 |
| 37 | 检索参考号 | an12 | M | M |  |
| 39 | 响应码 | an2 |  | M |  |
| 41 | 受卡机终端标识码 | ans8 | M | M |  |
| 42 | 受卡方标识码 | ans15 | M | M |  |
| 43 | 受卡方名称地址 | ans40 | M |  |  |
| 48 | 自定义域 | ans..600(LLLVAR) | M | M | 用法一：建立/撤销委托关系（CI、XF、KC、KX） |
| 49 | 交易货币代码 | an3 | M | M |  |
| 52 | 个人密码 | b64 | C |  | 在对于商户现场的撤销委托关系，可以不出现；但对于建立委托时必须出现 |
| 53 | 安全控制信息 | n16 | C |  | 在对于商户现场的撤销委托关系，可以不出现；但对于建立委托时必须出现 |
| 55 | IC卡数据域 | ans...255 | C | C | 当为IC卡交易时存在。 用法一：建立委托关系/撤销委托关系、银行卡余额查询、缴费 |
| 60 | 自定义域 | ans..100 | C | C |  |
| 60.1 | 报文原因代码 | n4 | C | C |  |
| 60.2 | 渠道代理环境信息 | n11 | C | C |  |
| 60.3 | 交易发生附加信息 | n35 | C | C |  |
| 61 | 持卡人身份认证信息 | ans…255 | C |  |  |
| 61.1 | 证件编号 | Ans22 | C |  | 01：身份证 |
| 100 | 接收机构标识码 | n..11(LLVAR) |  | C |  |
| 128 | MAC | b64 | M | C | 除MAK密钥无效的情况以外，其他为必选 |

取消所有委托关系

取消所有委托关系

| 位 | 数据元 | 类型 | 请求 | 响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 报文类型 | n4 | 0100 | 0110 |  |
| - | 位元表 | b128 | M | M |  |
| 2 | 主账号 | n..19(LLVAR) | C | C | 22域指明非磁条输入且可判卡号 |
| 3 | 处理码 | n6 | M | M | “990000” |
| 7 | 传输日期和时间 | n10(MMDDhhmmss) | M | M |  |
| 11 | 系统跟踪号 | n6 | M | M | 该域为关键信息域，其值与其它关键信息域，即域7、域32和域33的值组合起来不能重复 |
| 12 | 本地交易时间 | n6(hhmmss) | M | M |  |
| 13 | 本地交易日期 | n4(MMDD) | M | M |  |
| 14 | 卡片有效日期 | n4 |  | C | 具有有效期的卡存在 |
| 15 | 清算日期 | n4 |  | M |  |
| 22 | 服务点输入方式码 | n3 | M |  |  |
| 25 | 服务点条件码 | n2 | M | M | “99” |
| 26 | 服务点PIN 采集代码 | n2 | C |  | 当22域指明PIN可输入且持卡人输入PIN |
| 32 | 受理机构标识码 | n..11(LLVAR) | M | M |  |
| 33 | 发送机构标识码 | n..11(LLVAR) | M | M | 填接入渠道代码 |
| 35 | 第二磁道数据 | Z..37(LLVAR) | C |  | 当终端能从卡片中读取信息时该域出现 |
| 36 | 第三磁道数据 | Z..104(LLLVAR) | C |  | 当终端能从卡片中读取信息时该域出现 |
| 37 | 检索参考号 | an12 | M | M |  |
| 39 | 响应码 | an2 |  | M |  |
| 41 | 受卡机终端标识码 | ans8 | M | M |  |
| 42 | 受卡方标识码 | ans15 | M | M |  |
| 43 | 受卡方名称地址 | ans40 | M |  |  |
| 48 | 自定义域 | ans..600(LLLVAR) | M | M | 用法十：取消所有委托关系（CD） |
| 49 | 交易货币代码 | an3 | M | M |  |
| 52 | 个人密码 | b64 | C |  | 当22域指明PIN可输入且持卡人输入PIN |
| 53 | 安全控制信息 | n16 | C |  | 有安全要求时必选 |
| 60 | 自定义域 | ans..100 | C | C |  |
| 60.1 | 报文原因码 | n4 | C | C |  |
| 60.2 | 渠道代理环境信息 | ans11 | C | C |  |
| 60.3 | 交易发生附加信息 | ans35 | C | C |  |
| 61 | 自定义域 | ans…255 | C |  | 持卡人身份认证信息 |
| 100 | 接收机构标识码 | n..11(LLVAR) |  | C |  |
| 128 | MAC | b64 | M | C | 除MAK密钥无效的情况以外，其他为必选 |

修改支付密码/重置支付密码

修改支付密码/重置支付密码

| 位 | 数据元 | 类型 | 请求 | 响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 报文类型 | n4 | 0100 | 0110 |  |
| - | 位元表 | b128 | M | M |  |
| 3 | 处理码 | n6 | M | M | “340000” |
| 7 | 传输日期和时间 | n10(MMDDhhmmss) | M | M |  |
| 11 | 系统跟踪号 | n6 | M | M | 该域为关键信息域，其值与其它关键信息域，即域7、域32和域33的值组合起来不能重复 |
| 12 | 本地交易时间 | n6(hhmmss) | M | M |  |
| 13 | 本地交易日期 | n4(MMDD) | M | M |  |
| 22 | 服务点输入方式码 | n3 | M |  | “012”：无磁无密 |
| 25 | 服务点条件码 | n2 | M | M | “00” |
| 32 | 受理机构标识码 | n..11(LLVAR) | M | M |  |
| 33 | 发送机构标识码 | n..11(LLVAR) | M | M | 填接入渠道代码 |
| 37 | 检索参考号 | an12 | M | M |  |
| 39 | 响应码 | an2 |  | M |  |
| 41 | 受卡机终端标识码 | ans8 | M | M |  |
| 42 | 受卡方标识码 | ans15 | M | M |  |
| 43 | 受卡方名称地址 | ans40 | M |  |  |
| 48 | 自定义域 | ans..600(LLLVAR) | M | M | 用法三：修改支付密码（CP） 用法八：重置密码（RS） |
| 128 | MAC | b64 | M | C | 除MAK密钥无效的情况以外，其他为必选 |

      - 建立/撤销终端定制关系

说明：建立/撤销终端定制关系是用于建立/撤销终端与银行卡之间的绑定关系。允许绑定多张银行卡。

建立/撤销终端定制关系

| 位 | 域名定义 | 属性 | 请求 | 响应 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 消息类型 | n4 | 0100 | 0110 |  |
|  | 位元表 | B128 | M | M | BIT MAP |
| 2 | 主帐号 | n..19(LLVAR) | C | C | 22域指明非磁条输入且可判卡号 |
| 3 | 交易处理码 | n6 | M | M | 建立终端定制关系：“920000” 撤销终端定制关系：“960000” |
| 7 | 传输日期和事件 | N10(MMDDhhmmss) | M | M |  |
| 11 | 系统跟踪号 | n6 | M | M | 该域为关键信息域，其值与其它关键信息域，即域7、域32和域33的值组合起来不能重复 |
| 12 | 受卡方所在地时间 | n6(hhmmss) | M | M |  |
| 13 | 受卡方所在地日期 | n4(MMDD) | M | M |  |
| 14 | 卡有效期 | n4 |  | C | 具有有效期的卡存在 |
| 15 | 清算日期 | n4 |  | M |  |
| 22 | 服务点输入方式码 | n3 | M |  |  |
| 23 | 卡序列号 | n3 | C | C | 当为IC卡交易时且POS能够获得时存在 |
| 25 | 服务点条件码 | n2 | M | M | “00” |
| 26 | 服务点PIN获取码 | n2 | C |  | 当22域指明PIN可输入且持卡人输入PIN |
| 32 | 受理机构标识码 | n..11(LLVAR) | M | M |  |
| 33 | 发送机构标识码 | n..11(LLVAR) | M | M | 填接入渠道代码 |
| 35 | 2磁道数据 | z..37（LLVAR） | C |  | 当终端能从卡片中读取信息时该域出现 |
| 36 | 3磁道数据 | z...104(LLLVAR) | C |  | 当终端能从卡片中读取信息时该域出现 |
| 37 | 检索参考号 | an12 | M | M |  |
| 39 | 应答码 | an2 |  | M |  |
| 41 | 受卡机终端标识码 | ans8 | M | M |  |
| 42 | 受卡方标识码 | ans15 | M | M |  |
| 43 | 受卡方名称地址 | ans40 | M |  |  |
| 48 | 行业特定信息 | ans...600(LLLVAR) | M | M | 错误!未找到引用源。 |
| 49 | 交易货币代码 | an3 | M | M |  |
| 52 | 个人标识码数据 | b64 | C |  |  |
| 53 | 安全控制信息 | n16 | C |  |  |
| 55 | IC卡数据域 | ans...255 | C | C | 当为IC卡交易时存在 用法一：建立委托关系/撤销委托关系、银行卡余额查询、缴费 |
| 60 | 自定义域 | ans…100 | C | C |  |
| 60.1 | 报文原因码 | n4 | C | C |  |
| 60.2 | 渠道代理环境信息 | n11 | C | C |  |
| 60.3 | 交易发生附加信息 | n35 | C | C |  |
| 61 | 持卡人身份验证信息 | ans…255 | C |  | 错误!未找到引用源。 |
| 61.1 | 证件编号 | ans22 | C |  | 01:身份证 |
| 100 | 接收机构标识码 | n..11(LLVAR) |  | C |  |
| 128 | MAC | b64 | M | C | 除MAK密钥无效的情况以外，其他为必选 |

查询服务类交易

委托关系查询

委托关系查询

| 位 | 数据元 | 类型 | 请求 | 响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 报文类型 | n4 | 0100 | 0110 |  |
| - | 位元表 | b128 | M | M |  |
| 2 | 主账号 | n..19(LLVAR) | C | C | 22域指明非磁条输入且可判卡号 |
| 3 | 处理码 | n6 | M | M | “380000” |
| 7 | 传输日期和时间 | n10(MMDDhhmmss) | M | M |  |
| 11 | 系统跟踪号 | n6 | M | M | 该域为关键信息域，其值与其它关键信息域，即域7、域32和域33的值组合起来不能重复 |
| 12 | 本地交易时间 | n6(hhmmss) | M | M |  |
| 13 | 本地交易日期 | n4(MMDD) | M | M |  |
| 22 | 服务点输入方式码 | n3 | M |  | “012”：无磁无密 “022”：有磁无密 |
| 25 | 服务点条件码 | n2 | M | M | “00” |
| 32 | 受理机构标识码 | n..11(LLVAR) | M | M |  |
| 33 | 发送机构标识码 | n..11(LLVAR) | M | M | 填接入渠道代码 |
| 35 | 第二磁道数据 | Z..37(LLVAR) | C |  | 当终端能从卡片中读取信息时该域出现 |
| 36 | 第三磁道数据 | Z…104(LLLVAR) | C |  | 当终端能从卡片中读取信息时该域出现 |
| 37 | 检索参考号 | an12 | M | M |  |
| 39 | 响应码 | an2 |  | M |  |
| 41 | 受卡机终端标识码 | ans8 | M | M |  |
| 42 | 受卡方标识码 | ans15 | M | M |  |
| 43 | 受卡方名称地址 | ans40 | M |  |  |
| 48 | 自定义域 | ans..600(LLLVAR) | M | M | 用法二：委托关系查询（CU、UC、KU） |
| 49 | 交易货币代码 | an3 | M | M |  |
| 100 | 接收机构标识码 | n..11(LLVAR) |  | C |  |
| 128 | MAC | b64 | M | C | 除MAK密钥无效的情况以外，其他为必选 |

银行卡余额查询

银行卡余额查询

| 位 | 数据元 | 类型 | 请求 | 响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 报文类型 | n4 | 0200 | 0210 |  |
| - | 位元表 | b128 | M | M |  |
| 2 | 主账号 | n..19(LLVAR) | C | C |  |
| 3 | 处理码 | n6 | M | M | “300000” |
| 7 | 传输日期和时间 | n10(MMDDhhmmss) | M | M |  |
| 11 | 系统跟踪号 | n6 | M | M | 该域为关键信息域，其值与其它关键信息域，即域7、域32和域33的值组合起来不能重复 |
| 12 | 本地交易时间 | n6(hhmmss) | M | M |  |
| 13 | 本地交易日期 | n4(MMDD) | M | M |  |
| 14 | 卡片有效日期 | n4 |  | C | 具有有效期的卡存在 |
| 15 | 清算日期 | n4 |  | M |  |
| 22 | 服务点输入方式码 | n3 | M |  |  |
| 23 | 卡片序列号 | n3 | C | C | 当为IC卡交易时且终端能够获得时存在 |
| 25 | 服务点条件码 | n2 | M | M | “00” |
| 26 | 服务点PIN 采集代码 | n2 | C |  | 当22域指明PIN可输入且持卡人输入PIN |
| 32 | 受理机构标识码 | n..11(LLVAR) | M | M |  |
| 33 | 发送机构标识码 | n..11(LLVAR) | M | M | 填接入渠道代码 |
| 35 | 第二磁道数据 | Z..37(LLVAR) | C |  | 当终端能从卡片中读取信息时该域出现 |
| 36 | 第三磁道数据 | Z…104(LLLVAR) | C |  | 当终端能从卡片中读取信息时该域出现 |
| 37 | 检索参考号 | an12 | M | M |  |
| 39 | 响应码 | an2 |  | M |  |
| 41 | 受卡机终端标识码 | ans8 | M | M |  |
| 42 | 受卡方标识码 | ans15 | M | M |  |
| 43 | 受卡方名称地址 | ans40 | M |  |  |
| 49 | 交易货币代码 | an3 | M | M |  |
| 52 | 个人密码 | b64 | C |  | 当22域指明PIN可输入且持卡人输入PIN |
| 53 | 安全控制信息 | n16 | C |  | 有安全要求时必选 |
| 54 | 附加金额 | an..040(LLLVAR) |  | C | 响应消息中39域为“00”时必选 |
| 55 | IC卡数据域 | ans...255 | C | C | 当为IC卡交易时存在。 用法一：建立委托关系/撤销委托关系、银行卡余额查询、缴费 |
| 60 | 自定义域 | ans..100 | C | C |  |
| 60.1 | 报文原因码 | n4 | C | C |  |
| 60.2 | 渠道代理环境信息 | ans11 | C | C |  |
| 60.3 | 交易发生附加信息 | ans35 | C | C |  |
| 61 | 自定义域 | ans…255 | C |  | 持卡人身份认证信息 |
| 100 | 接收机构标识码 | n..11(LLVAR) |  | C |  |
| 128 | MAC | b64 | M | C | 除MAK密钥无效的情况以外，其他为必选 |

帐单费用查询交易

账单费用查询交易

| 位 | 数据元 | 类型 | 请求 | 响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 报文类型 | n4 | 0100 | 0110 |  |
| - | 位元表 | b128 | M | M |  |
| 3 | 处理码 | n6 | M | M | “310000” |
| 7 | 传输日期和时间 | n10(MMDDhhmmss) | M | M |  |
| 11 | 系统跟踪号 | n6 | M | M | 该域为关键信息域，其值与其它关键信息域，即域7、域32和域33的值组合起来不能重复 |
| 12 | 本地交易时间 | n6(hhmmss) | M | M |  |
| 13 | 本地交易日期 | n4(MMDD) | M | M |  |
| 22 | 服务点输入方式码 | n3 | M |  |  |
| 25 | 服务点条件码 | n2 | M | M | “92” |
| 26 | 服务点PIN 采集代码 | n2 | C |  | 当22域指明PIN可输入且持卡人输入PIN |
| 32 | 受理机构标识码 | n..11(LLVAR) | M | M |  |
| 33 | 发送机构标识码 | n..11(LLVAR) | M | M | 填接入渠道代码 |
| 37 | 检索参考号 | an12 | M | M |  |
| 39 | 响应码 | an2 |  | M |  |
| 41 | 受卡机终端标识码 | ans8 | M | M |  |
| 42 | 受卡方标识码 | ans15 | M | M |  |
| 43 | 受卡方名称地址 | ans40 | M |  |  |
| 48 | 自定义域 | ans..600(LLLVAR) | M | M | 用法四：账单费用查询（FD、KF） 用法二十：标准化业务TLV（ZZ） |
| 52 | 个人密码 | b64 | C |  | 需要上送商户端业务密码时填写 当22域指明PIN可输入且持卡人输入PIN |
| 53 | 安全控制信息 | n16 | C |  | 有安全要求时必选 |
| 54 | 附加金额 | an…040(LLLVAR) |  | C | 余额 响应消息中39域为“00”时必选 |
| 59 | 自定义域 | ans..600(LLLVAR) | O | O |  |
| 61 | 自定义域 | ans…255 | C |  | 持卡人身份认证信息 |
| 128 | MAC | b64 | M | C | 除MAK密钥无效的情况以外，其他为必选 |

行业信息查询

行业信息查询

| 位 | 数据元 | 类型 | 请求 | 响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 报文类型 | n4 | 0100 | 0110 |  |
| - | 位元表 | b128 | M | M |  |
| 3 | 处理码 | n6 | M | M | “310000” |
| 11 | 系统跟踪号 | n6 | M | M |  |
| 12 | 本地交易时间 | n6(hhmmss) | M | M |  |
| 13 | 本地交易日期 | n4(MMDD) | M | M |  |
| 25 | 服务点条件码 | n2 | M | M | “87” |
| 32 | 受理机构标识码 | n..11(LLVAR) | M | M |  |
| 33 | 发送机构标识码 | n..11(LLVAR) | M | M | 填接入渠道代码 |
| 39 | 响应码 | an2 |  | M |  |
| 41 | 受卡机终端标识码 | ans8 | M | M |  |
| 42 | 受卡方标识码 | ans15 | M | M |  |
| 48 | 自定义域 | ans..600(LLLVAR) | M | M | 用法九：行业信息查询（通用、IQ） |
| 59 | 自定义域 | Ans..600 |  | O | 通用格式 |
| 61 | 自定义域 | ans..255 | M | M |  |
| 63 | 自定义域 | ans...512 | M | M |  |
| 100 | 接收机构标识码 | n..11(LLVAR) |  | C |  |
| 128 | MAC | b64 | M | C | 除MAK密钥无效的情况以外，其他为必选 |

银行卡账户验证

渠道可以发起帐户验证交易，以便与用户核对指定账户的相关信息。

账户验证

| 位 | 数据元 | 类型 | 请求 | 响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 报文类型 | n4 | 0200 | 0210 |  |
| - | 位元表 | b128 | M | M |  |
| 2 | 主账号 | n..19(LLVAR) | C | C | 22域指明非磁条输入且可判卡号 |
| 3 | 处理码 | n6 | M | M | “330000” |
| 4 | 交易金额 | n12 | C | C |  |
| 7 | 传输日期和时间 | n10(MMDDhhmmss) | M | M |  |
| 11 | 系统跟踪号 | n6 | M | M | 该域为关键信息域，其值与其它关键信息域，即域7、域32和域33的值组合起来不能重复 |
| 12 | 本地交易时间 | n6(hhmmss) | M | M |  |
| 13 | 本地交易日期 | n4(MMDD) | M | M |  |
| 14 | 卡片有效日期 | n4 |  | C | 具有有效期的卡存在 |
| 15 | 清算日期 | n4 |  | M |  |
| 22 | 服务点输入方式码 | n3 | M |  |  |
| 25 | 服务点条件码 | n2 | M | M | “00” |
| 26 | 服务点PIN 采集代码 | n2 | C |  | 当22域指明PIN可输入且持卡人输入PIN |
| 32 | 受理机构标识码 | n..11(LLVAR) | M | M |  |
| 33 | 发送机构标识码 | n..11(LLVAR) | M | M | 填接入渠道代码 |
| 35 | 第二磁道数据 | Z..37(LLVAR) | C |  | 当终端能从卡片中读取信息时该域出现 |
| 36 | 第三磁道数据 | Z…104(LLLVAR) | C |  | 当终端能从卡片中读取信息时该域出现 |
| 37 | 检索参考号 | an12 | M | M |  |
| 39 | 响应码 | an2 |  | M |  |
| 41 | 受卡机终端标识码 | ans8 | M | M |  |
| 42 | 受卡方标识码 | ans15 | M | M |  |
| 43 | 受卡方名称地址 | ans40 | M |  |  |
| 48 | 自定义域 | ans..600(LLLVAR) | M | M | 用法七：银行卡账户验证（CK） |
| 49 | 交易货币代码 | an3 | M | M |  |
| 52 | 个人密码 | b64 | C |  | 有PIN输入时必选 |
| 53 | 安全控制信息 | n16 | C |  |  |
| 59 | 查询明细 | ans...600(LLLVAR) | C | C |  |
| 60 | 自定义域 | ans..100 | C | C |  |
| 60.1 | 报文原因码 | n4 | C | C |  |
| 60.2 | 渠道代理环境信息 | ans11 | C | C |  |
| 60.3 | 交易发生附加信息 | ans35 | C | C |  |
| 61 | 持卡人身份认证信息 | ans…255（LLLVAR） | C | C | 用法五：受理方要求发卡方校验的方式 用法六：持卡人姓名 |
| 100 | 接收机构标识码 | n..11(LLVAR) |  | C |  |
| 128 | MAC | b64 | M | C | 除MAK密钥无效的情况以外，其他为必选 |

金融支付类交易

缴费

缴费交易

| 位 | 数据元 | 类型 | 请求 | 响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 报文类型 | n4 | 0200 | 0210 |  |
| - | 位元表 | b128 | M | M |  |
| 2 | 主账号 | n..19(LLVAR) | C | C | 22域指明非磁条输入且可判卡号；对于48域采用单笔代收的用法，若需要验证卡的一致性，则送此域； |
| 3 | 处理码 | n6 | M | M | “190000” |
| 4 | 交易金额 | n12 | M | M |  |
| 7 | 传输日期和时间 | n10(MMDDhhmmss) | M | M |  |
| 11 | 系统跟踪号 | n6 | M | M | 该域为关键信息域，其值与其它关键信息域，即域7、域32和域33的值组合起来不能重复 |
| 12 | 本地交易时间 | n6(hhmmss) | M | M |  |
| 13 | 本地交易日期 | n4(MMDD) | M | M |  |
| 14 | 卡片有效日期 | n4 | C | C | 具有有效期的卡存在 |
| 15 | 清算日期 | n4 |  | M |  |
| 22 | 服务点输入方式码 | n3 | M |  |  |
| 23 | 卡片序列号 | n3 | C | C | 当为IC卡交易时且终端能够获得时存在 |
| 25 | 服务点条件码 | n2 | M | M | “81” |
| 26 | 服务点PIN 采集代码 | n2 | C |  | 当22域指明PIN可输入且持卡人输入PIN |
| 32 | 受理机构标识码 | n..11(LLVAR) | M | M |  |
| 33 | 发送机构标识码 | n..11(LLVAR) | M | M | 填接入渠道代码 |
| 35 | 第二磁道数据 | Z..37(LLVAR) | C |  | 当终端能从卡片中读取信息时该域出现 |
| 36 | 第三磁道数据 | Z…104(LLLVAR) | C |  | 当终端能从卡片中读取信息时该域出现 |
| 37 | 检索参考号 | an12 | M | M |  |
| 39 | 响应码 | an2 |  | M |  |
| 41 | 受卡机终端标识码 | ans8 | M | M |  |
| 42 | 受卡方标识码 | ans15 | M | M |  |
| 43 | 受卡方名称地址 | ans40 | M |  |  |
| 48 | 自定义域 | ans..600(LLLVAR) | M | M | 用法五：缴费交易（PA、LD、CA、KP、KL、KC、XF） 用法二十：标准化业务TLV（ZZ） |
| 49 | 交易货币代码 | an3 | M | M |  |
| 52 | 个人密码 | b64 | C |  | 有PIN输入时必选 |
| 53 | 安全控制信息 | n16 | C |  | 有安全要求时必选 |
| 55 | IC卡数据域 | ans...255 | C | C | 当为IC卡交易时存在。 用法一：建立委托关系/撤销委托关系、银行卡余额查询、缴费 |
| 59 | 查询明细 | ans...600(LLLVAR) | C | C | 返回缴费明细 通用格式 |
| 60 | 自定义域 | ans..100 | C | C |  |
| 60.1 | 报文原因码 | n4 | C | C |  |
| 60.2 | 渠道代理环境信息 | ans11 | C | C |  |
| 60.3 | 交易发生附加信息 | ans35 | C | C |  |
| 61 | 持卡人身份认证信息 | ans…255 | C |  | 用法五：受理方要求发卡方校验的方式用法六：持卡人姓名 |
| 63 | 自定义域 | ans...512(LLLVAR) | O | O | 格式自定义 |
| 100 | 接收机构标识码 | n..11(LLVAR) |  | C |  |
| 128 | MAC | b64 | M | C | 除MAK密钥无效的情况以外，其他为必选 |

缴费撤销

缴费撤销

| 位 | 数据元 | 类型 | 请求 | 响应 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 消息类型 | n4 | 0200 | 0210 | MSG-TYPE-ID |
|  | 位元表 | b128 | M | M | BIT MAP |
| 2 | 主帐号 | n..19（LLVAR） | C | C |  |
| 3 | 交易处理码 | n6 | M | M | 280000 |
| 4 | 交易金额 | n12 | M | M | 同原缴费交易 |
| 7 | 传输日期和时间 | n10(MMDDhhmmss) | M | M |  |
| 11 | 受卡方系统跟踪号 | n6 | M | M | 交易流水号。该域为关键信息域，其值与其它关键信息域，即域7、域32和域33的值组合起来不能重复 |
| 12 | 受卡方所在地时间 | n6(hhmmss) | M | M |  |
| 13 | 受卡方所在地日期 | n4(MMDD) | M | M |  |
| 15 | 清算日期 | n4(MMDD) |  | M |  |
| 22 | 服务点输入方式码 | n3 | M |  |  |
| 23 | 卡片序列号 | n3 | C | C | 当为IC卡交易时且终端能够获得时存在，同原交易 |
| 25 | 服务点条件码 | n2 | M | M | “81” |
| 26 | 服务点PIN获取码 | n2 | C |  | 22域指明PIN可输入且持卡人输入了PIN |
| 32 | 受理方标识码 | n..11(LLVAR) | M | M |  |
| 33 | 发送方标识码 | n..11(LLVAR) | M | M |  |
| 35 | 2磁道数据 | z..37(LLVAR) | C |  | 当终端能从卡片中读取信息时该域出现 |
| 36 | 3磁道数据 | z...104(LLLVAR) | C |  | 当终端能从卡片中读取信息时该域出现 |
| 37 | 检索参考号 | an12 | M | M | 请求时为原消费交易参考号 |
| 38 | 授权标识应答码 | an6 | C1 | C2 | C1：如果原始交易的应答中有授权码，则须填入原交易授权码 |
|  |  |  |  |  | C2：交易承兑时由发卡行自定 |
| 39 | 应答码 | an2 |  | M |  |
| 41 | 受卡机终端标识码 | ans8 | M | M | 同原交易 |
| 42 | 受卡方标识码 | ans15 | M | M | 同原交易 |
| 43 | 受卡方名称地址 | ans40 | M |  | 同原交易 |
| 48 | 自定义域 | ans...600(LLLVAR) | M | M | 格式同缴费交易 用法二十：标准化业务TLV（ZZ） |
| 49 | 交易货币代码 | an3 | M | M |  |
| 52 | 个人标识码数据 | b64 | C |  | 22域指明PIN可输入且持卡人输入了PIN |
| 53 | 安全控制信息 | n16 | C | C | 有安全要求必选 |
| 59 | 自定义域 | ans…600(LLLVAR) | C | C | 通用格式 |
| 60 | 自定义域 | ans..100 | C | C |  |
| 60.1 | 报文原因码 | n4 | C | C |  |
| 60.2 | 渠道代理环境信息 | ans11 | C | C |  |
| 60.3 | 交易发生附加信息 | ans35 | C | C |  |
| 63 | 自定义域 | ans…512(LLLVAR) | O | O | 格式自定义 |
| 90 | 原始信息域 | n42 | M |  |  |
| 100 | 接收机构标识码 | n..11(LLVAR) |  | C |  |
| 128 | MAC | b64 | M | C | 除MAK密钥无效的情况以外，其他为必选 |

现金缴费

持卡人从终端或第三方机构等渠道发起的现金缴费交易，由渠道代收现金，并通过联机交易为持卡人账单进行销账。

现金缴费

| 位 | 数据元 | 类型 | 请求 | 响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 报文类型 | n4 | 0200 | 0210 |  |
| - | 位元表 | b128 | M | M |  |
| 3 | 处理码 | n6 | M | M | “190000” |
| 4 | 交易金额 | n12 | M | M |  |
| 7 | 传输日期和时间 | n10(MMDDhhmmss) | M | M |  |
| 11 | 系统跟踪号 | n6 | M | M | 该域为关键信息域，其值与其它关键信息域，即域7、域32和域33的值组合起来不能重复 |
| 12 | 本地交易时间 | n6(hhmmss) | M | M |  |
| 13 | 本地交易日期 | n4(MMDD) | M | M |  |
| 15 | 清算日期 | n4 |  | M |  |
| 25 | 服务点条件码 | n2 | M | M | “84” |
| 32 | 受理机构标识码 | n..11(LLVAR) | M | M |  |
| 33 | 发送机构标识码 | n..11(LLVAR) | M | M | 填接入渠道代码 |
| 37 | 检索参考号 | an12 | M | M |  |
| 39 | 响应码 | an2 |  | M |  |
| 41 | 受卡机终端标识码 | ans8 | M | M |  |
| 42 | 受卡方标识码 | ans15 | M | M |  |
| 43 | 受卡方名称地址 | ans40 | M |  |  |
| 48 | 自定义域 | ans..600(LLLVAR) | M | M | 用法十三：现金缴费（XJ、KX） |
| 49 | 交易货币代码 | an3 | M | M |  |
| 54 | 附加金额 | an…040(LLLVAR) |  | C |  |
| 59 | 查询明细 | ans...600(LLLVAR) | O | O | 返回缴费明细 通用格式 |
| 60 | 自定义域 | ans..100 | C | C |  |
| 60.1 | 报文原因码 | n4 | C | C |  |
| 60.2 | 渠道代理环境信息 | ans11 | C | C |  |
| 60.3 | 交易发生附加信息 | ans35 | C | C |  |
| 100 | 接收机构标识码 | n..11(LLVAR) |  | C |  |
| 128 | MAC | b64 | M | C | 除MAK密钥无效的情况以外，其他为必选 |

缴费退货

缴费退货

| 位 | 域名定义 | 属性 | 请求 | 响应 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 消息类型 | n4 | 0220 | 0230 | MSG-TYPE-ID |
|  | 位元表 | b128 | M | M | BIT MAP |
| 2 | 主帐号 | n..19(LLVAR) | C | C |  |
| 3 | 交易处理码 | n6 | M | M | 200000 |
| 4 | 交易金额 | n12 | M | M |  |
| 7 | 传输日期和时间 | n10(MMDDhhmmss) | M | M |  |
| 11 | 受卡方系统跟踪号 | n6 | M | M | 交易流水。该域为关键信息域，其值与其它关键信息域，即域7、域32和域33的值组合起来不能重复 |
| 12 | 受卡方所在地时间 | n6(hhmmss) | M | M |  |
| 13 | 受卡方所在地日期 | n4(MMDD) | M | M |  |
| 15 | 清算日期 | n4(MMDD) |  | M |  |
| 22 | 服务点输入方式码 | n3 | M |  |  |
| 25 | 服务点条件码 | n2 | M | M | 00 |
| 32 | 受理方标识码 | n..11(LLVAR) | M | M |  |
| 33 | 发送方标识码 | n..11(LLVAR) | M | M |  |
| 35 | 2磁道数据 | z..37(LLVAR) | C |  | 当终端能从卡片中读取信息时该域出现 |
| 36 | 3磁道数据 | z...104(LLLVAR) | C |  | 当终端能从卡片中读取信息时该域出现 |
| 37 | 检索参考号 | an12 | M | M | 请求时同原始交易 |
| 38 | 授权标识应答码 | an6 | C |  | 原交易存在授权码时 |
| 39 | 应答码 | an2 |  | M |  |
| 41 | 受卡机终端标识码 | ans8 | M | M |  |
| 42 | 受卡方标识码 | ans15 | M | M | 同原交易 |
| 43 | 受卡方名称地址 | ans40 | M |  | 同原交易 |
| 48 | 附加响应数据 | ans..600(LLLVAR) | C | C | 如果原交易有则存在 |
| 49 | 交易货币代码 | an3 | M | M |  |
| 59 | 自定义域 | ans…600(LLLVAR) | O | O | 格式自定义 |
| 60 | 自定义域 | ans..100 | C | C |  |
| 60.1 | 报文原因代码 | n4 | C | C |  |
| 60.2 | 渠道代理环境信息 | ans11 | C | C |  |
| 60.3 | 交易发生附加信息 | ans35 | C | C |  |
| 63 | 自定义域 | ans…512(LLLVAR) | O | O | 格式自定义 |
| 90 | 原始信息域 | n42 | M |  |  |
| 100 | 接收机构标识码 | n..11(LLVAR) |  | C |  |
| 128 | MAC | b64 | M | C | 除MAK密钥无效的情况以外，其他为必选 |

消费

消费

| 位 | 数据元 | 类型 | 请求 | 响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 报文类型 | n4 | 0200 | 0210 |  |
| - | 位元表 | b128 | M | M |  |
| 2 | 主账号 | n..19(LLVAR) | C | C | 22域指明非磁条输入且可判卡号 |
| 3 | 处理码 | n6 | M | M | “190000” |
| 4 | 交易金额 | n12 | M | M |  |
| 7 | 传输日期和时间 | n10(MMDDhhmmss) | M | M |  |
| 11 | 系统跟踪号 | n6 | M | M | 该域为关键信息域，其值与其它关键信息域，即域7、域32和域33的值组合起来不能重复 |
| 12 | 本地交易时间 | n6(hhmmss) | M | M |  |
| 13 | 本地交易日期 | n4(MMDD) | M | M |  |
| 14 | 卡片有效日期 | n4 | C | C | 具有有效期的卡存在 |
| 15 | 清算日期 | n4 |  | M |  |
| 22 | 服务点输入方式码 | n3 | M |  |  |
| 23 | 卡片序列号 | n3 | C | C | 当为IC卡交易时且终端能够获得时存在 |
| 25 | 服务点条件码 | n2 | M | M | “82” |
| 26 | 服务点PIN 采集代码 | n2 | C |  | 当22域指明PIN可输入且持卡人输入PIN |
| 32 | 受理机构标识码 | n..11(LLVAR) | M | M |  |
| 33 | 发送机构标识码 | n..11(LLVAR) | M | M | 填接入渠道代码 |
| 35 | 第二磁道数据 | Z..37(LLVAR) | C |  | 当终端能从卡片中读取信息时该域出现 |
| 36 | 第三磁道数据 | Z…104(LLLVAR) | C |  | 当终端能从卡片中读取信息时该域出现 |
| 37 | 检索参考号 | an12 | M | M |  |
| 38 | 授权标识应答码 | an6 |  | C | 交易承兑时，如发卡方返回则返回 |
| 39 | 响应码 | an2 |  | M |  |
| 41 | 受卡机终端标识码 | ans8 | M | M |  |
| 42 | 受卡方标识码 | ans15 | M | M |  |
| 43 | 受卡方名称地址 | ans40 | M |  |  |
| 48 | 自定义域 | ans..600(LLLVAR) | C | C | 涉及第三方的交易使用用法十九：消费交易（CN） |
| 49 | 交易货币代码 | an3 | M | M |  |
| 52 | 个人密码 | b64 | C |  | 有PIN输入时必选 |
| 53 | 安全控制信息 | n16 | C |  | 有安全要求时必选 |
| 55 | IC卡数据域 | ans...255 | C | C | 当为IC卡交易时存在。 用法一：建立委托关系/撤销委托关系、银行卡余额查询、缴费 |
| 59 | 查询明细 | ans...600(LLLVAR) | O | O | 行业信息 |
| 60 | 自定义域 | ans..100 | C | C |  |
| 60.1 | 报文原因码 | n4 | C | C |  |
| 60.2 | 渠道代理环境信息 | ans11 | C | C |  |
| 60.3 | 交易发生附加信息 | ans35 | C | C |  |
| 61 | 自定义域 | ans…255 | C |  | 持卡人身份认证信息 |
| 63 | 自定义域 | ans...512(LLLVAR) | O | O | 格式自定义 |
| 100 | 接收机构标识码 | n..11(LLVAR) |  | C |  |
| 128 | MAC | b64 | M | C | 除MAK密钥无效的情况以外，其他为必选 |

消费撤销

消费撤销

| 位 | 数据元 | 类型 | 请求 | 响应 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 消息类型 | n4 | 0200 | 0210 | MSG-TYPE-ID |
|  | 位元表 | b128 | M | M | BIT MAP |
| 2 | 主帐号 | n..19（LLVAR） | C | C |  |
| 3 | 交易处理码 | n6 | M | M | 280000 |
| 4 | 交易金额 | n12 | M | M | 同原缴费交易 |
| 7 | 传输日期和时间 | n10(MMDDhhmmss) | M | M |  |
| 11 | 受卡方系统跟踪号 | n6 | M | M | 交易流水号。该域为关键信息域，其值与其它关键信息域，即域7、域32和域33的值组合起来不能重复 |
| 12 | 受卡方所在地时间 | n6(hhmmss) | M | M |  |
| 13 | 受卡方所在地日期 | n4(MMDD) | M | M |  |
| 15 | 清算日期 | n4(MMDD) |  | M |  |
| 22 | 服务点输入方式码 | n3 | M |  |  |
| 23 | 卡片序列号 | n3 | C | C | 当为IC卡交易时且终端能够获得时存在，同原交易 |
| 25 | 服务点条件码 | n2 | M | M | “82” |
| 26 | 服务点PIN获取码 | n2 | C |  | 22域指明PIN可输入且持卡人输入了PIN |
| 32 | 受理方标识码 | n..11(LLVAR) | M | M |  |
| 33 | 发送方标识码 | n..11(LLVAR) | M | M |  |
| 35 | 2磁道数据 | z..37(LLVAR) | C |  | 当终端能从卡片中读取信息时该域出现 |
| 36 | 3磁道数据 | z...104(LLLVAR) | C |  | 当终端能从卡片中读取信息时该域出现 |
| 37 | 检索参考号 | an12 | M | M | 请求时为原消费交易参考号 |
| 38 | 授权标识应答码 | an6 | C1 | C2 | C1：如果原始交易的应答中有授权码，则须填入原交易授权码 |
|  |  |  |  |  | C2：交易承兑时由发卡行自定 |
| 39 | 应答码 | an2 |  | M |  |
| 41 | 受卡机终端标识码 | ans8 | M | M | 同原交易 |
| 42 | 受卡方标识码 | ans15 | M | M | 同原交易 |
| 43 | 受卡方名称地址 | ans40 | M |  | 同原交易 |
| 48 | 自定义域 | ans...600(LLLVAR) | C | C | 格式同缴费交易 |
| 49 | 交易货币代码 | an3 | M | M |  |
| 52 | 个人标识码数据 | b64 | C |  | 22域指明PIN可输入且持卡人输入了PIN |
| 53 | 安全控制信息 | n16 | C | C | 有安全要求必选 |
| 59 | 自定义域 | ans…600(LLLVAR) | O | O |  |
| 60 | 自定义域 | ans..100 | C | C |  |
| 60.1 | 报文原因码 | n4 | C | C |  |
| 60.2 | 渠道代理环境信息 | ans11 | C | C |  |
| 60.3 | 交易发生附加信息 | ans35 | C | C |  |
| 63 | 自定义域 | ans…512(LLLVAR) | O | O | 格式自定义 |
| 90 | 原始信息域 | n42 | M |  |  |
| 100 | 接收机构标识码 | n..11(LLVAR) |  | C |  |
| 128 | MAC | b64 | M | C | 除MAK密钥无效的情况以外，其他为必选 |

消费退货

消费撤销

| 位 | 域名定义 | 属性 | 请求 | 响应 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 消息类型 | n4 | 0220 | 0230 | MSG-TYPE-ID |
|  | 位元表 | b128 | M | M | BIT MAP |
| 2 | 主帐号 | n..19(LLVAR) | C | C |  |
| 3 | 交易处理码 | n6 | M | M | 200000 |
| 4 | 交易金额 | n12 | M | M |  |
| 7 | 传输日期和时间 | n10(MMDDhhmmss) | M | M |  |
| 11 | 受卡方系统跟踪号 | n6 | M | M | 交易流水。该域为关键信息域，其值与其它关键信息域，即域7、域32和域33的值组合起来不能重复 |
| 12 | 受卡方所在地时间 | n6(hhmmss) | M | M |  |
| 13 | 受卡方所在地日期 | n4(MMDD) | M | M |  |
| 15 | 清算日期 | n4(MMDD) |  | M |  |
| 22 | 服务点输入方式码 | n3 | M |  |  |
| 25 | 服务点条件码 | n2 | M | M | 82 |
| 32 | 受理方标识码 | n..11(LLVAR) | M | M |  |
| 33 | 发送方标识码 | n..11(LLVAR) | M | M |  |
| 35 | 2磁道数据 | z..37(LLVAR) | C |  | 当终端能从卡片中读取信息时该域出现 |
| 36 | 3磁道数据 | z...104(LLLVAR) | C |  | 当终端能从卡片中读取信息时该域出现 |
| 37 | 检索参考号 | an12 | M | M | 请求时同原始交易 |
| 38 | 授权标识应答码 | an6 | C |  | 原交易存在授权码时 |
| 39 | 应答码 | an2 |  | M |  |
| 41 | 受卡机终端标识码 | ans8 | M | M |  |
| 42 | 受卡方标识码 | ans15 | M | M | 同原交易 |
| 43 | 受卡方名称地址 | ans40 | M |  | 同原交易 |
| 48 | 附加响应数据 | ans..600(LLLVAR) | C | C | 如果原交易有则存在 |
| 49 | 交易货币代码 | an3 | M | M |  |
| 59 | 自定义域 | ans…600(LLLVAR) | O | O | 格式自定义 |
| 60 | 自定义域 | ans..100 | C | C |  |
| 60.1 | 报文原因代码 | n4 | C | C |  |
| 60.2 | 渠道代理环境信息 | ans11 | C | C |  |
| 60.3 | 交易发生附加信息 | ans35 | C | C |  |
| 63 | 自定义域 | ans…512(LLLVAR) | O | O | 格式自定义 |
| 90 | 原始信息域 | n42 | M |  |  |
| 100 | 接收机构标识码 | n..11(LLVAR) |  | C |  |
| 128 | MAC | b64 | M | C | 除MAK密钥无效的情况以外，其他为必选 |

IC卡脱机消费通知

IC卡脱机消费通知交易是指对于终端发起的IC卡电子现金脱机交易的上送交易。多渠道平台在收到此交易后立即给予终端应答。日终多渠道平台将脱机交易以请款文件的方式送CUPS清算。

IC卡脱机消费通知

| 位 | 数据元 | 类型 | 请求 | 响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 报文类型 | n4 | 0220 | 0230 |  |
| - | 位元表 | b128 | M | M |  |
| 2 | 主账号 | n..19(LLVAR) | C | C | 22域指明非磁条输入且可判卡号 |
| 3 | 处理码 | n6 | M | M | “190000” |
| 4 | 交易金额 | n12 | M | M |  |
| 7 | 传输日期和时间 | n10(MMDDhhmmss) | M | M |  |
| 11 | 系统跟踪号 | n6 | M | M | 该域为关键信息域，其值与其它关键信息域，即域7、域32和域33的值组合起来不能重复 |
| 12 | 本地交易时间 | n6(hhmmss) | M | M |  |
| 13 | 本地交易日期 | n4(MMDD) | M | M |  |
| 14 | 卡片有效日期 | n4 | C | C | 具有有效期的卡存在 |
| 15 | 清算日期 | n4 |  | M |  |
| 22 | 服务点输入方式码 | n3 | M |  |  |
| 23 | 卡片序列号 | n3 | C | C | 当为IC卡交易时且终端能够获得时存在 |
| 25 | 服务点条件码 | n2 | M | M | “82” |
| 26 | 服务点PIN 采集代码 | n2 | C |  | 当22域指明PIN可输入且持卡人输入PIN |
| 32 | 受理机构标识码 | n..11(LLVAR) | M | M |  |
| 33 | 发送机构标识码 | n..11(LLVAR) | M | M | 填接入渠道代码 |
| 35 | 第二磁道数据 | Z..37(LLVAR) | C |  | 当终端能从卡片中读取信息时该域出现 |
| 36 | 第三磁道数据 | Z…104(LLLVAR) | C |  | 当终端能从卡片中读取信息时该域出现 |
| 37 | 检索参考号 | an12 | M | M |  |
| 39 | 响应码 | an2 |  | M |  |
| 41 | 受卡机终端标识码 | ans8 | M | M |  |
| 42 | 受卡方标识码 | ans15 | M | M |  |
| 43 | 受卡方名称地址 | ans40 | M |  |  |
| 49 | 交易货币代码 | an3 | M | M |  |
| 52 | 个人密码 | b64 | C |  | 有PIN输入时必选 |
| 53 | 安全控制信息 | n16 | C |  | 有安全要求时必选 |
| 55 | IC卡数据域 | ans...255 | M | M | 当为IC卡交易时存在。 用法四：IC卡脱机消费上送 |
| 59 | 明细查询数据 | ans...600(LLLVAR) | O | O | 行业信息 |
| 60 | 自定义域 | ans..100 | M | M |  |
| 60.1 | 报文原因码 | n4 | C | C |  |
| 60.2 | 渠道代理环境信息 | ans11 | C | C |  |
| 60.3 | 交易发生附加信息 | ans35 | C | C |  |
| 61 | 自定义域 | ans…255 | C |  | 持卡人身份认证信息 |
| 63 | 自定义域 | ans...512(LLLVAR) | O | O | 格式自定义 |
| 100 | 接收机构标识码 | n..11(LLVAR) |  | C |  |
| 128 | MAC | b64 | M | C | 除MAK密钥无效的情况以外，其他为必选 |

单笔代收

渠道发起的单笔代收交易，应在非自助的商户现场终端，由行业商户操作发起代收交易。可以基于委托也可以不基于委托。基于委托的单笔代收交易的交易金额应在建立委托关系时限定的最低交易金额与最高交易金额之间。

单笔代收

| 位 | 数据元 | 类型 | 请求 | 响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 报文类型 | n4 | 0200 | 0210 |  |
| - | 位元表 | b128 | M | M |  |
| 2 | 主账号 | n..19(LLVAR) | C | C | 22域指明非磁条输入且可判卡号；若需要验证卡的一致性，则送此域； |
| 3 | 处理码 | n6 | M | M | “190000” |
| 4 | 交易金额 | n12 | M | M |  |
| 7 | 传输日期和时间 | n10(MMDDhhmmss) | M | M |  |
| 11 | 系统跟踪号 | n6 | M | M | 该域为关键信息域，其值与其它关键信息域，即域7、域32和域33的值组合起来不能重复 |
| 12 | 本地交易时间 | n6(hhmmss) | M | M |  |
| 13 | 本地交易日期 | n4(MMDD) | M | M |  |
| 15 | 清算日期 | n4 |  | M |  |
| 22 | 服务点输入方式码 | n3 | M |  |  |
| 25 | 服务点条件码 | n2 | M | M | “81” |
| 32 | 受理机构标识码 | n..11(LLVAR) | M | M |  |
| 33 | 发送机构标识码 | n..11(LLVAR) | M | M | 填接入渠道代码 |
| 37 | 检索参考号 | an12 | M | M |  |
| 39 | 响应码 | an2 |  | M |  |
| 41 | 受卡机终端标识码 | ans8 | M | M |  |
| 42 | 受卡方标识码 | ans15 | M | M |  |
| 43 | 受卡方名称地址 | ans40 | M |  |  |
| 48 | 自定义域 | ans..600(LLLVAR) | C | C | 用法十八：单笔代收(SC) |
| 49 | 交易货币代码 | an3 | M | M |  |
| 59 | 查询明细 | ans...600(LLLVAR) | O | O | 返回缴费明细 通用格式 |
| 60 | 自定义域 | ans..100 | C | C |  |
| 60.1 | 报文原因码 | n4 | C | C |  |
| 60.2 | 渠道代理环境信息 | ans11 | C | C |  |
| 60.3 | 交易发生附加信息 | ans35 | C | C |  |
| 61 | 持卡人身份认证信息 | ans…255 | C |  | 用法五：受理方要求发卡方校验的方式用法六：持卡人姓名 |
| 63 | 自定义域 | ans...512(LLLVAR) | O | O | 格式自定义 |
| 100 | 接收机构标识码 | n..11(LLVAR) |  | C |  |
| 128 | MAC | b64 | M | C | 除MAK密钥无效的情况以外，其他为必选 |

单笔代收撤销

单笔代收撤销

| 位 | 域名定义 | 属性 | 请求 | 响应 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 消息类型 | N4 | 0200 | 0210 |  |
|  | BIT MAP | B128 | M | M |  |
| 2 | 主帐号 | n..19 | C | C |  |
| 3 | 处理代码 | N6 | M | M | 280000 |
| 4 | 交易金额 | N12 | M | M | 同原缴费交易 |
| 7 | 交易传输时间 | n10 | Ｍ | Ｍ |  |
| 11 | 系统跟踪号 | N6 | M | M | 该域为关键信息域，其值与其它关键信息域，即域7、域32和域33的值组合起来不能重复 |
| 12 | 本地交易时间 | N6 | M | M |  |
| 13 | 本地交易日期 | N4 | M | M |  |
| 15 | 清算日期 | N4 |  | M |  |
| 22 | 服务点输入方式码 | n3 | M |  |  |
| 25 | 服务点条件码 | n2 | M | M | “81” |
| 32 | 受理机构代码 | N..11 | M | M | 交易受理点 |
| 33 | 发送机构代码 | N..11 | M | M | 交易接入点 |
| 37 | 检索参考号 |  | M | M | 原交易参考号 |
| 38 | 授权码 | AN6 | C1 | C2 | C1：如果原始交易的应答中有授权码，则须填入原交易授权码 C2：交易承兑时由发卡行自定 |
| 39 | 返回代码 | AN2 |  | M | 00表示成功 |
| 41 | 终端号 | ANS8 | M | M | 同原交易 |
| 42 | 商户代号 | ANS15 | M | M | 同原交易 |
| 43 | 受卡方名称地址 | ans40 | M |  |  |
| 48 | 自定义域 | ans...600 | C | C | 同原交易 |
| 49 | 交易货币代码 | N3 | M | M | 156人民币 |
| 59 | 自定义域 | ans...600 | O | O | 用于商户返回特殊明细数据 |
| 60 | 自定义域 | ans..100 | C | C |  |
| 63 | 自定义域 | ans...512 | O | O | 格式自定义 |
| 90 | 原始数据元 | n42 | M |  |  |
| 100 | 接收机构代码 | N..11 |  | C |  |
| 128 | MAC | B64 | M | C | 除MAK密钥无效的情况以外，其他为必选 |

      - （实时）代付

(实时)代付

| 位 | 数据元 | 类型 | 请求 | 响应 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 消息类型 | n4 | 0200 | 0210 |  |
|  | 位元表 | B128 | M | M | BIT MAP |
| 2 | 主帐号 | n..19（LLVAR） | C | C | 当22域指明非磁条输入且可判卡号；若需要验证卡的一致性，则送此域 |
| 3 | 交易处理码 | N6 | M | M | “290000” |
| 4 | 交易金额 | n12 | M | M | 以分为单位，不足前补0 |
| 7 | 传输日期和时间 | n10(MMDDhhmmss) | M | M |  |
| 11 | 受卡方系统跟踪号 | n6 | M | M | 该域为关键信息域，其值与其它关键信息域，即域7、域32和域33的值组合起来不能重复 |
| 12 | 本地交易时间 | n6(hhmmss) | M | M |  |
| 13 | 本地交易日期 | n4(MMDD) | M | M |  |
| 15 | 清算日期 | n4(MMDD) |  | M |  |
| 22 | 服务点输入方式码 | n3 |  | M |  |
| 25 | 服务点条件码 | n2 | M | M | 00 |
| 32 | 受理方标识码 | n..11(LLVAR) | M | M |  |
| 33 | 发送机构标识码 | n..11(LLVAR) | M | M | 填接入渠道代码 |
| 37 | 系统检索参考号 | 检索参考号 | M | M |  |
| 39 | 应答码 | an2 |  | M |  |
| 41 | 受卡机终端标识码 | ans8 | M | M |  |
| 42 | 受卡方标识码 | ans15 | M | M |  |
| 43 | 受卡方名称地址 | ans40 | M |  |  |
| 48 | 自定义域 | ans..600(LLLVAR) | M | C | 用法二十一：（实时）代付（DF） |
| 49 | 交易货币代码 | an3 | M | M |  |
| 60 | 自定义域 | ans..100 | C | C |  |
| 60.1 | 报文原因码 | n4 | C | C |  |
| 60.2 | 渠道代理环境信息 | ans11 | C | C |  |
| 60.3 | 交易发生附加信息 | ans35 | C | C | 有后续子域存在时，本域才出现。非网络管理类交易，此处以缺省值000填充 |
| 61 | 持卡人身份认证信息 | ans…255 | C |  | 用法五：受理方要求发卡方校验的方式 用法六：持卡人姓名 |
| 63 | 自定义域 | ans…512 | O | O | 格式自定义 |
| 100 | 接收机构标识码 | n..11(LLVAR) |  | C |  |
| 128 | MAC | b64 | M | C | 除MAK密钥无效的情况以外，其他为必选 |

      - 代付确认

代付确认

| 位 | 数据元 | 类型 | 请求 | 响应 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 消息类型 | n4 | 0220 | 0230 |  |
|  | 位元表 | B128 | M | M | BIT MAP |
| 2 | 主帐号 | n..19（LLVAR） | C | C | 当22域指明非磁条输入且可判卡号；若需要验证卡的一致性，则送此域 |
| 3 | 交易处理码 | N6 | M | M | “290000” |
| 4 | 交易金额 | n12 | M | M | 以分为单位，不足前补0 |
| 7 | 传输日期和时间 | n10(MMDDhhmmss) | M | M |  |
| 11 | 受卡方系统跟踪号 | n6 | M | M | 该域为关键信息域，其值与其它关键信息域，即域7、域32和域33的值组合起来不能重复 |
| 12 | 本地交易时间 | n6(hhmmss) | M | M |  |
| 13 | 本地交易日期 | n4(MMDD) | M | M |  |
| 15 | 清算日期 | n4(MMDD) |  | M |  |
| 22 | 服务点输入方式码 | n3 |  | M |  |
| 25 | 服务点条件码 | n2 | M | M | 68 |
| 32 | 受理方标识码 | n..11(LLVAR) | M | M |  |
| 33 | 发送机构标识码 | n..11(LLVAR) | M | M | 填接入渠道代码 |
| 37 | 系统检索参考号 | 检索参考号 | M | M |  |
| 39 | 应答码 | an2 |  | M |  |
| 41 | 受卡机终端标识码 | ans8 | M | M |  |
| 42 | 受卡方标识码 | ans15 | M | M |  |
| 43 | 受卡方名称地址 | ans40 | M |  |  |
| 48 | 自定义域 | ans..600(LLLVAR) | M | C | 同原交易 |
| 49 | 交易货币代码 | an3 | M | M |  |
| 60 | 自定义域 | ans..100 | C | C |  |
| 60.1 | 报文原因码 | n4 | C | C |  |
| 60.2 | 渠道代理环境信息 | ans11 | C | C |  |
| 60.3 | 交易发生附加信息 | ans35 | C | C | 有后续子域存在时，本域才出现。非网络管理类交易，此处以缺省值000填充 |
| 63 | 自定义域 | ans…512 | O | O | 格式自定义 |
| 90 | 原始数据元 | n42 | M |  |  |
| 100 | 接收机构标识码 | n..11(LLVAR) |  | C |  |
| 128 | MAC | b64 | M | C | 除MAK密钥无效的情况以外，其他为必选 |

转账服务类交易

转账

转帐

| 位 | 数据元 | 类型 | 请求 | 响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 报文类型 | n4 | 0200 | 0210 |  |
| - | 位元表 | b128 | M | M |  |
| 2 | 主账号 | n..19(LLVAR) | C | C | 22域指明非磁条输入且可判卡号 |
| 3 | 处理码 | n6 | M | M | “400000” |
| 4 | 交易金额 | n12 | M | M |  |
| 7 | 传输日期和时间 | n10(MMDDhhmmss) | M | M |  |
| 11 | 系统跟踪号 | n6 | M | M | 该域为关键信息域，其值与其它关键信息域，即域7、域32和域33的值组合起来不能重复 |
| 12 | 本地交易时间 | n6(hhmmss) | M | M |  |
| 13 | 本地交易日期 | n4(MMDD) | M | M |  |
| 14 | 卡片有效日期 | n4 | C | C |  |
| 15 | 清算日期 | n4 |  | M |  |
| 18 | 商户类型 | N4 | M | M |  |
| 22 | 服务点输入方式码 | n3 | M |  |  |
| 23 | 卡片序列号 | n3 | C | C | 当为IC卡交易时且终端能够获得时存在 |
| 25 | 服务点条件码 | n2 | M | M | “00” |
| 26 | 服务点PIN 采集代码 | n2 | C |  | 当22域指明PIN可输入且持卡人输入PIN |
| 32 | 受理机构标识码 | n..11(LLVAR) | M | M |  |
| 33 | 发送机构标识码 | n..11(LLVAR) | M | M | 填接入渠道代码 |
| 35 | 第二磁道数据 | Z..37(LLVAR) | C |  | 当终端能从卡片中读取信息时该域出现 |
| 36 | 第三磁道数据 | Z…104(LLLVAR) | C |  | 当终端能从卡片中读取信息时该域出现 |
| 37 | 检索参考号 | an12 | M | M |  |
| 39 | 响应码 | an2 |  | M |  |
| 41 | 受卡机终端标识码 | ans8 | M | M |  |
| 42 | 受卡方标识码 | ans15 | M | M |  |
| 43 | 受卡方名称地址 | ans40 | M |  |  |
| 49 | 交易货币代码 | an3 | M | M |  |
| 52 | 个人密码 | b64 | C |  | 当22域指明PIN可输入且持卡人输入PIN |
| 53 | 安全控制信息 | n16 | C |  | 有安全要求时必选 |
| 54 | 附加金额 | an..40(LLVAR) |  | O |  |
| 60 | 自定义域 | ans..100 | C | C |  |
| 60.1 | 报文原因码 | n4 | C | C |  |
| 60.2 | 渠道代理环境信息 | ans11 | C | C |  |
| 60.3 | 交易发生附加信息 | ans35 | C | C |  |
| 61 | 持卡人身份认证信息 | ans…255（LLLVAR） | C | C | 用法五：受理方要求发卡方校验的方式 用法六：持卡人姓名 |
| 100 | 接收机构标识码 | n..11(LLVAR) |  | C |  |
| 102 | 帐户标识1 | ans...28(LLVAR) | M | M |  |
| 103 | 帐户标识2 | ans...28(LLVAR) | M | M |  |
| 128 | MAC | b64 | M | C | 除MAK密钥无效的情况以外，其他为必选 |

圈存交易

电子现金指定账户圈存交易

通过指定账户圈存交易，持卡人可将与电子现金绑定的借记或贷记账户中的资金（额度)划入到电子现金账户中。这种交易必须在圈存终端上联机进行，并要求提交绑定借记或贷记账户的个人密码（PIN），如无密码，直接按确认键继续。电子现金与绑定的借记或贷记账户应属同一家发卡机构。

圈存交易必须输入PIN。

电子现金指定账户圈存报文

| 位 | 数据元 | 类型 | 请求 | 响应 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 消息类型 | N4 | 0200 | 0210 | MSG-TYPE-ID |
|  | 位元表 | B128 | M | M | BIT MAP |
| 2 | 主账号 | n..19 | C | M | 当22域指明非磁条输入且可判卡号 |
| 3 | 交易处理码 | N6 | M | M | 600000 |
| 4 | 交易金额 | N12 | M | M |  |
| 7 | 传输日期和时间 | n10(MMDDhhmmss) | M | M |  |
| 11 | 受卡方系统跟踪号 | N6 | M | M | 终端交易流水。该域为关键信息域，其值与其它关键信息域，即域7、域32和域33的值组合起来不能重复 |
| 12 | 受卡方所在地时间 | N6 | M | M |  |
| 13 | 受卡方所在地日期 | N4 | M | M |  |
| 14 | 卡有效期 | N4 | C1 | C2 | C1：POS能判断时存在 |
|  |  |  |  |  | C2：具有有效期的卡存在 |
| 15 | 清算日期 | n4 |  | M |  |
| 18 | 商户类型 | N4 | M | M |  |
| 22 | 服务点输入方式码 | N3 | M |  |  |
| 23 | 卡片序列号 | n3 | C | C | C:当POS能够获得该值时存在 |
| 25 | 服务点条件码 | N2 | M | M | 91 |
| 26 | 服务点PIN获取码 | n2 | M |  | 若发卡方要求输入圈存联机PIN，该域出现 |
| 32 | 受理方标识码 | n..11 | M | M |  |
| 33 | 发送机构标识码 | n..11(LLVAR) | M | M | 填接入渠道代码 |
| 35 | 2磁道数据 | z..37 | C |  | 当终端能从卡片中读取信息时该域出现；存放的是转出方二磁道信息 |
| 36 | 3磁道数据 | z...104 | C |  | 当终端能从卡片中读取信息时该域出现；存放的是转出方三磁道信息 |
| 37 | 检索参考号 | An12 | M | M | POS中心系统流水号 |
| 38 | 授权码 | an6 |  | C | 交易承兑时由发卡行自定 |
| 39 | 应答码 | an2 |  | M |  |
| 41 | 受卡机终端标识码 | ans8 | M | M | 终端代码 |
| 42 | 受卡方标识码 | ans15 | M | M | 商户代码 |
| 43 | 受卡方名称地址 | ans40 | M |  |  |
| 48 | 行业特定信息 | ans...600 | M | M | 用法十五：电子现金指定帐户圈存 |
| 49 | 交易货币代码 | an3 | M | M |  |
| 52 | 个人标识码数据 | B64 | M |  |  |
| 53 | 安全控制信息 | N16 | M | M |  |
| 55 | IC卡数据域 | 最大255字节数据 | M | M | 用法一：建立委托关系/撤销委托关系、银行卡余额查询、缴费 |
| 60 | 自定义域 | ans..100 | M | M |  |
| 60.1 | 报文原因码 | n4 | M | M |  |
| 60.2 | 渠道代理环境信息 | ans11 | M | M |  |
| 60.3 | 交易发生附加信息 | ans35 | C | C |  |
| 100 | 接收机构标识码 | n..11(LLVAR) |  | C |  |
| 128 | MAC | b64 | M | C | 响应消息中39域为“00”时必选 |

电子现金非指定账户圈存交易

通过指定账户圈存交易，持卡人可将借记或贷记账户中的资金（额度)划入到电子现金账户中。这种交易必须在圈存终端上联机进行，并要求提交转出借记或贷记账户的个人密码（PIN），如无密码，直接按确认键继续。电子现金与转出的借记或贷记账户可以不属于同一家发卡机构。

电子现金非指定账户转帐圈存报文

| 位 | 数据元 | 类型 | 请求 | 响应 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 消息类型 | N4 | 0200 | 0210 | MSG-TYPE-ID |
|  | 位元表 | b128 | M | M | BIT MAP |
| 2 | 主账号 | n..19 | C | M | 磁条输入，同时也为转出方卡号 |
| 3 | 交易处理码 | N6 | M | M | 620000 |
| 4 | 交易金额 | N12 | M | M |  |
| 7 | 传输日期和时间 | n10(MMDDhhmmss) | M | M |  |
| 11 | 受卡方系统跟踪号 | N6 | M | M | 终端交易流水。该域为关键信息域，其值与其它关键信息域，即域7、域32和域33的值组合起来不能重复 |
| 12 | 受卡方所在地时间 | N6 | M | M |  |
| 13 | 受卡方所在地日期 | N4 | M | M |  |
| 14 | 卡有效期 | N4 | C1 | C2 | C1：POS能判断时存在 |
|  |  |  |  |  | C2：具有有效期的卡存在 |
| 15 | 清算日期 | n4 |  | M |  |
| 18 | 商户类型 | N4 | M | M |  |
| 22 | 服务点输入方式码 | N3 | M |  |  |
| 23 | 卡片序列号 | n3 | C | C | C：当POS能够获得该值时存在 |
| 25 | 服务点条件码 | N2 | M | M | 91 |
| 26 | 服务点PIN获取码 | n2 | C |  | 22域指明PIN可输入且持卡人输入了PIN |
| 32 | 受理方标识码 | n..11 | M | M |  |
| 33 | 发送机构标识码 | n..11(LLVAR) | M | M | 填接入渠道代码 |
| 35 | 2磁道数据 | z..37 | C |  | 当终端能从卡片中读取信息时该域出现；存放的是转出方二磁道信息 |
| 36 | 3磁道数据 | z...104 | C |  | 当终端能从卡片中读取信息时该域出现；存放的是转出方三磁道信息 |
| 37 | 检索参考号 | An12 | M | M | POS中心系统流水号 |
| 38 | 授权码 | an6 |  | C | 交易承兑时由发卡行自定 |
| 39 | 应答码 | an2 |  | M | 若发卡方校验卡片MAC1失败，并在应答报文的58域密钥索引号子域中填写了正确的密钥索引号，该域必须返回02应答码，且终端界面必须显示“操作有误，请重新输入PIN” |
| 41 | 受卡机终端标识码 | ans8 | M | M | 终端代码 |
| 42 | 受卡方标识码 | ans15 | M | M | 商户代码 |
| 43 | 受卡方名称地址 | ans40 | M |  |  |
| 48 | 附加数据－私有 | n..322 | M | M | 用法十六：电子现金非指定圈存交易 |
| 49 | 交易货币代码 | an3 | M | M |  |
| 52 | 个人标识码数据 | B64 | C |  | 对于磁条卡交易有PIN输入时必选 |
| 53 | 安全控制信息 | N16 | C | C |  |
| 54 | 附加金额 | an..40(LLVAR) |  | O |  |
| 55 | IC卡数据域 | 最大255字节数据 | M | M | 用法一：建立委托关系/撤销委托关系、银行卡余额查询、缴费 |
| 60 | 自定义域 | ans..100 | M | M |  |
| 60.1 | 报文原因码 | n4 | M | M |  |
| 60.2 | 渠道代理环境信息 | ans11 | M | M |  |
| 60.3 | 交易发生附加信息 | ans35 | C | C |  |
| 61 | 持卡人身份认证信息 | ans…255（LLLVAR） | C | C | 用法五：受理方要求发卡方校验的方式 用法六：持卡人姓名 |
| 100 | 接收机构标识码 | n..11(LLVAR) |  | C |  |
| 103 | 账户标识2 | ans..28(LLVAR) | M | M |  |
| 128 | MAC | b64 | M | C | 响应消息中39域为“00”时必选 |

现金充值

由受理方终端发起的以现金方式向IC卡充值的交易。该交易可引发冲正通知。产生冲正的条件及流程同一般交易。

现金充值交易

| 位 | 数据元 | 类型 | 请求 | 响应 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 消息类型 | N4 | 0200 | 0210 | MSG-TYPE-ID |
|  | 位元表 | B128 | M | M | BIT MAP |
| 2 | 主账号 | n..19 | C | M | 当22域指明非磁条输入且可判卡号 |
| 3 | 交易处理码 | N6 | M | M | 630000 |
| 4 | 交易金额 | N12 | M | M |  |
| 7 | 传输日期和时间 | n10(MMDDhhmmss) | M | M |  |
| 11 | 受卡方系统跟踪号 | N6 | M | M | 终端交易流水。该域为关键信息域，其值与其它关键信息域，即域7、域32和域33的值组合起来不能重复 |
| 12 | 受卡方所在地时间 | N6 | M | M |  |
| 13 | 受卡方所在地日期 | N4 | M | M |  |
| 14 | 卡有效期 | N4 | C1 | C2 | C1：POS能判断时存在 |
|  |  |  |  |  | C2：具有有效期的卡存在 |
| 15 | 清算日期 | n4 |  | M |  |
| 18 | 商户类型 | N4 | M | M |  |
| 22 | 服务点输入方式码 | N3 | M |  |  |
| 23 | 卡片序列号 | n3 | C | C | C:当POS能够获得该值时存在 |
| 25 | 服务点条件码 | N2 | M | M | 91 |
| 32 | 受理方标识码 | n..11 | M | M |  |
| 33 | 发送机构标识码 | n..11(LLVAR) | M | M | 填接入渠道代码 |
| 35 | 2磁道数据 | z..37(LLVAR) | C |  | 当终端能从卡片中读取信息时该域出现 |
| 36 | 3磁道数据 | z...104(LLLVAR) | C |  | 当终端能从卡片中读取信息时该域出现 |
| 37 | 检索参考号 | An12 | M | M | POS中心系统流水号 |
| 38 | 授权码 | an6 |  | C | 交易承兑时由发卡行自定 |
| 39 | 应答码 | an2 |  | M |  |
| 41 | 受卡机终端标识码 | ans8 | M | M | 终端代码 |
| 42 | 受卡方标识码 | ans15 | M | M | 商户代码 |
| 43 | 受卡方名称地址 | ans40 | M |  |  |
| 49 | 交易货币代码 | an3 | M | M |  |
| 55 | IC卡数据域 | 最大255字节数据 | M | M | 用法一：建立委托关系/撤销委托关系、银行卡余额查询、缴费 |
| 60 | 自定义域 | ans..100 | M | M |  |
| 60.1 | 报文原因码 | n4 | M | M |  |
| 60.2 | 渠道代理环境信息 | ans11 | M | M |  |
| 60.3 | 交易发生附加信息 | ans35 | C | C |  |
| 100 | 接收机构标识码 | n..11(LLVAR) |  | C |  |
| 128 | MAC | b64 | M | C | 响应消息中39域为“00”时必选 |

现金充值撤销

本交易用于操作不当的原因，对持卡人已经成功的现金充值交易于当日主动发起的对现金充值交易的取消。现金充值撤销交易必须是对原充值交易的全额撤销。

该交易可引发冲正通知，产生冲正的条件及流程同一般交易。

现金充值撤销

| 位 | 数据元 | 类型 | 请求 | 响应 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 消息类型 | n4 | 0200 | 0210 | MSG-TYPE-ID |
|  | 位元表 | b128 | M | M | BIT MAP |
| 2 | 主帐号 | n..19（LLVAR） | C | C |  |
| 3 | 交易处理码 | n6 | M | M | 170000 |
| 4 | 交易金额 | n12 | M | M | 同原现金充值交易 |
| 7 | 传输日期和时间 | n10(MMDDhhmmss) | M | M |  |
| 11 | 受卡方系统跟踪号 | n6 | M | M | 交易流水号。该域为关键信息域，其值与其它关键信息域，即域7、域32和域33的值组合起来不能重复 |
| 12 | 受卡方所在地时间 | n6(hhmmss) | M | M |  |
| 13 | 受卡方所在地日期 | n4(MMDD) | M | M |  |
| 14 | 卡有效期 | n4(YYMM) | C | C | 具有有效期的卡存在 |
| 15 | 清算日期 | n4(MMDD) |  | M |  |
| 22 | 服务点输入方式码 | n3 | M |  |  |
| 23 | 卡片序列号 | n3 | C | C | 当为IC卡交易时且终端能够获得时存在，同原交易 |
| 25 | 服务点条件码 | n2 | M | M | “91” |
| 32 | 受理方标识码 | n..11(LLVAR) | M | M |  |
| 33 | 发送方标识码 | n..11(LLVAR) | M | M |  |
| 35 | 2磁道数据 | z..37(LLVAR) | C |  | 当终端能从卡片中读取信息时该域出现 |
| 36 | 3磁道数据 | z...104(LLLVAR) | C |  | 当终端能从卡片中读取信息时该域出现 |
| 37 | 检索参考号 | an12 | M | M | 请求时为原消费交易参考号 |
| 38 | 授权标识应答码 | an6 | C1 | C2 | C1：如果原始交易的应答中有授权码，则须填入原交易授权码 |
|  |  |  |  |  | C2：交易承兑时由发卡行自定 |
| 39 | 应答码 | an2 |  | M |  |
| 41 | 受卡机终端标识码 | ans8 | M | M | 同原交易 |
| 42 | 受卡方标识码 | ans15 | M | M | 同原交易 |
| 43 | 受卡方名称地址 | ans40 | M |  | 同原交易 |
| 49 | 交易货币代码 | an3 | M | M |  |
| 55 | IC卡数据域 | 最大255字节数据 | M | M | 用法一：建立委托关系/撤销委托关系、银行卡余额查询、缴费 |
| 59 | 自定义域 | ans…600(LLLVAR) | O | O |  |
| 60 | 自定义域 | ans..100 | M | M |  |
| 60.1 | 报文原因码 | n4 | M | M |  |
| 60.2 | 渠道代理环境信息 | ans11 | M | M |  |
| 60.3 | 交易发生附加信息 | ans35 | C | C |  |
| 63 | 自定义域 | ans…512(LLLVAR) | O | O | 格式自定义 |
| 90 | 原始信息域 | n42 | M |  |  |
| 100 | 接收机构标识码 | n..11(LLVAR) |  | C |  |
| 128 | MAC | b64 | M | C | 除MAK密钥无效的情况以外，其他为必选 |

网络管理类交易

签到

签到

| 位 | 数据元 | 类型 | 请求 | 响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 报文类型 | n4 | 0820 | 0830 |  |
| - | 位元表 | b128 | M | M |  |
| 11 | 系统跟踪号 | n6 | M | M |  |
| 12 | 本地交易时间 | n6(hhmmss) | M | M |  |
| 13 | 本地交易日期 | n4(MMDD) | M | M |  |
| 33 | 发送机构标识码 | n..11(LLVAR) | M | M |  |
| 39 | 响应码 | An2 |  | M |  |
| 41 | 受卡机终端标识码 | ans8 | O | O |  |
| 48 | 自定义域 | ans…600(LLLVAR) |  | C | 当39域为“00”时必选 用法十四：渠道签到 |
| 70 | 网络管理信息码 | n3 | M | M | “001”或“161”； 001：仅在天津实现； 161：以后新做的用此值；与商户签到保持一致； |

申请重置密钥

申请重置密钥报文由接入渠道发起（接入渠道在进行网络连接后必须首先发起申请重置密钥交易），多渠道接入平台接收到该请求后，将立即返回应答，同时为接入渠道生成新密钥，并将新密钥用重置密钥请求报文发送给接入渠道。

当多渠道接入平台无法将申请重置密钥应答或重置密钥请求发送给接入渠道时，直接丢弃该报文。

申请重置密钥

| 位 | 数据元 | 类型 | 请求 | 响应 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 消息类型 | N4 | 0820 | 0830 |  |
|  | 位元表BIT MAP | B128 | M | M |  |
| 7 | 传输日期时间 | N10（MMDDhhmmss） | M | M |  |
| 11 | 系统跟踪号 | N6 | M | M |  |
| 33 | 发送方标识码 | N..11(LLVAR) | M | M |  |
| 39 | 返回代码 | AN2 |  | M | 00表示成功 |
| 53 | 安全控制信息 | N16 | M | M | 第一位为1表示PIK，为2表示MAK 第二位为0表示des密钥，为6表示3des密钥 |
| 70 | 网络管理信息 | N3 | M | M | 101 |

密钥重置请求

多渠道接入平台返回给接入渠道的重置密钥请求。

密钥重置请求

| 位 | 数据元 | 类型 | 请求 | 响应 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 消息类型 | N4 | 0800 | 0810 |  |
|  | 位元表BIT MAP | B128 | M | M |  |
| 7 | 传输日期时间 | N10（MMDDhhmmss） | M | M |  |
| 11 | 系统跟踪号 | N6 | M | M |  |
| 33 | 发送方标识码 | N..11(LLVAR) | M | M |  |
| 39 | 返回代码 | AN2 |  | M | 00表示成功 |
| 48 | 自定义域 | Ans..600(LLLVAR) | C |  | 如果下发3des密钥时必选 用法十四：渠道签到 |
| 53 | 安全控制信息 | N16 | M | M | 第一位为1表示PIK，为2表示MAK 第二位为0表示des密钥，为6表示3des密钥 Des密钥密文放在96域中，3des密钥密文放在48域中 |
| 70 | 网络管理信息 | N3 | M | M | 101 |
| 96 | 报文安全码 | b64 | M |  |  |
| 100 | 接收机构代码 | n...11(LLVAR) | O | O | 接入渠道机构代码 |
| 128 | MAC | b64 | M | C | 除MAK密钥无效的情况以外，其他为必选 |

冲正类交易

交易冲正这里是指多渠道平台在规定时限内未收到交换系统或商户应答时，引发的冲正。冲正类交易包括建立/撤销委托关系、缴费、缴费撤销、现金缴费、票据打印的冲正交易、电子现金指定帐户圈存/非指定账户圈存冲正交易、建立/撤销委托关系冲正交易、建立/撤销终端定制冲正交易。

多渠道平台以90域来匹配原交易。

冲正交易

| 位 | 数据元 | 类型 | 请求 | 响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 报文类型 | n4 | 0400 | 0410 |  |
| - | 位元表 | b128 | M | M |  |
| 2 | 主账号 | n..19(LLVAR) | C | C | 同原交易 |
| 3 | 处理码 | n6 | M | M | 同原交易 |
| 4 | 交易金额 | n12 | C | C | 同原交易 |
| 7 | 传输日期和时间 | n10(MMDDhhmmss) | M | M | 同原交易 |
| 11 | 系统跟踪号 | n6 | M | M | 同原交易 |
| 12 | 本地交易时间 | n6(hhmmss) | M | M | 同原交易 |
| 13 | 本地交易日期 | n4(MMDD) | M | M | 同原交易 |
| 15 | 清算日期 | n4 |  | M |  |
| 23 | 卡片序列号 | n3 | C | C | 当为IC卡交易时且终端能够获得时存在 |
| 25 | 服务点条件码 | N2 | M | M | 同原交易 |
| 32 | 受理方标识码 | n..11(LLVAR) | M | M |  |
| 33 | 发送机构标识码 | n..11(LLVAR) | M | M | 填接入渠道代码 |
| 37 | 检索参考号 | an12 | M | M |  |
| 39 | 响应码 | an2 |  | M |  |
| 41 | 受卡机终端标识码 | ans8 | M | M | 同原交易 |
| 42 | 受卡方标识码 | ans15 | M | M | 同原交易 |
| 43 | 受卡方名称地址 | ans40 | M |  |  |
| 48 | 自定义域 | ans..600(LLLVAR) | C | C | 同原交易 |
| 49 | 交易货币代码 | an3 | M | M |  |
| 55 | IC卡数据域 | ans...255 | C | C | 该子域当为IC卡冲正交易时出现。 用法二：缴费冲正、消费冲正、电子现金指定帐户/非指定账户圈存冲正、现金充值/现金充值撤销冲正、建立/撤销委托关系冲正、建立/撤销终端定制冲正 |
| 90 | 原始数据元 | n42 | M |  |  |
| 100 | 接收机构标志码 | n..11(LLVAR) |  | O |  |
| 128 | MAC | b64 | M | C | 除MAK密钥无效的情况以外，其他为必选 |

辅助服务类交易

票据打印

票据打印交易是指用户通过终端等设备完成票据打印的交易。

票据打印

| 位 | 数据元 | 类型 | 请求 | 响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 报文类型 | n4 | 0200 | 0210 |  |
| - | 位元表 | b128 | M | M |  |
| 3 | 处理码 | n6 | M | M | “350000” |
| 4 | 交易金额 | n12 | M | M |  |
| 7 | 传输日期和时间 | n10(MMDDhhmmss) | M | M |  |
| 11 | 系统跟踪号 | n6 | M | M | 该域为关键信息域，其值与其它关键信息域，即域7、域32和域33的值组合起来不能重复 |
| 12 | 本地交易时间 | n6(hhmmss) | M | M |  |
| 13 | 本地交易日期 | n4(MMDD) | M | M |  |
| 15 | 清算日期 | n4 |  | M |  |
| 22 | 服务点输入方式码 | n3 | M |  |  |
| 25 | 服务点条件码 | n2 | M | M | “00” |
| 26 | 服务点PIN 采集代码 | n2 | C |  | 当22域指明PIN可输入且持卡人输入PIN |
| 32 | 受理机构标识码 | n..11(LLVAR) | M | M |  |
| 33 | 发送机构标识码 | n..11(LLVAR) | M | M | 填接入渠道代码 |
| 35 | 第二磁道数据 | Z..37(LLVAR) | C |  | 当终端能从卡片中读取信息时该域出现 |
| 36 | 第三磁道数据 | Z…104(LLLVAR) | C |  | 当终端能从卡片中读取信息时该域出现 |
| 37 | 检索参考号 | an12 | M | M |  |
| 39 | 响应码 | an2 |  | M |  |
| 41 | 受卡机终端标识码 | ans8 | M | M |  |
| 42 | 受卡方标识码 | ans15 | M | M |  |
| 43 | 受卡方名称地址 | ans40 | M |  |  |
| 48 | 自定义域 | ans..600(LLLVAR) | M | M | 用法六：票据打印（PV、KP） |
| 49 | 交易货币代码 | an3 | M | M |  |
| 52 | 个人密码 | b64 | C |  | 有PIN输入时必选 |
| 53 | 安全控制信息 | n16 | C |  |  |
| 59 | 自定义域 | ans...600(LLLVAR) | O | O | 通用格式 |
| 60 | 自定义域 | ans..100 | C | C |  |
| 60.1 | 报文原因码 | n4 | C | C |  |
| 60.2 | 渠道代理环境信息 | ans11 | C | C |  |
| 60.3 | 交易发生附加信息 | ans35 | C | C |  |
| 61 | 持卡人身份认证信息 | ans...255(LLLVAR) | C |  |  |
| 100 | 接收机构标识码 | n..11(LLVAR) |  | C |  |
| 128 | MAC | b64 | M | C | 除MAK密钥无效的情况以外，其他为必选 |

脚本结果通知

当一笔交易（仅指余额查询、消费）包含发卡行脚本时，受理方需要将卡片执行的脚本结果通知到发卡方。该交易随同下一步交易一并发送。若在发送下一步交易时还存在冲正交易，那么脚本通知交易先于冲正交易发送。

脚本结果通知

| 位 | 域名定义 | 属性 | 请求 | 响应 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 消息类型 | n4 | 0620 | 0630 | MSG-TYPE-ID |
|  | 位元表 | b128 | M | M | BIT MAP |
| 2 | 主账号 | ans…19(LLVAR) | C | C | 22域指明非磁条输入且可判卡号；非指定账户圈存填写转入卡卡号，其余同执行该脚本通知交易的原始信息 |
| 3 | 交易处理码 | n6 | M | M | 同执行该脚本通知交易的原始信息 |
| 4 | 金额 | N12 | C | C | 执行该脚本通知交易的原始中包含该域信息，本域出现；否则不出现 |
| 7 | 传输日期和时间 | n10(MMDDhhmmss) | M | M |  |
| 11 | 受卡方系统跟踪号 | n6 | M | M | 终端交易流水号。该域为关键信息域，其值与其它关键信息域，即域7、域32和域33的值组合起来不能重复 |
| 12 | 受卡方所在地时间 | n6(hhmmss) | M | M |  |
| 13 | 受卡方所在地日期 | n4(MMDD) | M | M |  |
| 15 | 清算日期 | n4(MMDD) |  | M |  |
| 22 | 服务点输入方式码 | n3 | M |  | 非指定账户圈存填写F48服务点输入方式码，其余同原交易请求 |
| 23 | 卡序列号 | n3 | C | C | C：当为IC卡交易时且POS能够获得时存在；同执行该脚本通知交易的原始信息 |
| 25 | 服务点条件码 | n2 | M | M | 同执行该脚本通知交易的原始信息 |
| 32 | 受理机构标识码 | n..11 (LLVAR) | M | M | 同执行该脚本通知交易的原始信息 |
| 33 | 发送机构标识码 | n..11 (LLVAR) | M | M | 同执行该脚本通知交易的原始信息 |
| 37 | 系统检索参考号 | a12 | M |  | 同包含该脚本信息的原始交易 |
| 38 | 授权码 | An6 | C | C | 如果原交易返回授权码，请求时同原交易的授权码 |
| 39 | 应答码 | an2 |  | M |  |
| 41 | 受卡机终端标识码 | ans8 | M | M | 终端代码 |
| 42 | 受卡方标识码 | ans15 | M | M | 商户代码 |
| 49 | 交易货币代码 | an3 | M | M |  |
| 55 | IC卡数据域 | ans...255(LLLVAR) | M | C | 55域用法三 |
| 60 | 自定义域 | n..100 | M | M |  |
| 60.1 | 原因代码 | n4 | M | M |  |
| 60.2 | 渠道代理环境信息 | ans11 | M | M | 非指定账户圈存填写F48 IC卡条件码，其余同原交易请求 |
| 60.3 | 交易发生附加信息 | ans35 | C | C |  |
| 70 | 网络管理码 | n3 | M | M | 填“951” |
| 90 | 原始信息域 | n42 | M |  |  |
| 128 | MAC | b64 | M | C | 除MAK密钥无效的情况以外，其他为必选 |

基于PBOC借/贷记IC卡TC值上送

由于此类IC卡交易最终还要产生一个TC值，而这个TC值代表了该笔交易的不可抵赖性，因此该值十分重要，必须上送到多渠道，并由多渠道保留，在交换中心需要使用该值时，再由多渠道上送给交换中心。

该交易随同下一步交易一并发送。若在发送下一步交易时还存在冲正交易，那么基于PBOC借/贷记IC卡TC值上送交易先于冲正交易发送。

基于PBOC借/贷记IC卡TC值上送

| 位 | 域名定义 | 属性 | 请求 | 响应 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 消息类型 | n4 | 0320 | 0330 | MSG-TYPE-ID |
|  | 位元表 | b128 | M | M | BIT MAP |
| 2 | 主帐号 | n..19(LLVAR) | M | M |  |
| 4 | 交易金额 | n12 | M | M | 以分为单位，不足前补0 |
| 7 | 传输日期和时间 | n10(MMDDhhmmss) | M | M |  |
| 11 | 受卡方系统跟踪号 | n6 | M | M | 同原交易取值。例如，这是一笔消费交易的明细，那么该域填那笔消费交易的系统跟踪号 |
| 12 | 受卡方所在地时间 | n6(hhmmss) | M | M |  |
| 13 | 受卡方所在地日期 | n4(MMDD) | M | M |  |
| 22 | 服务点输入方式码 | n3 | M |  |  |
| 23 | 卡序列号 | n3 | C | C | 当交易记录中存在该值时填充 |
| 32 | 受理机构标识码 | n..11(LLVAR) | M | M |  |
| 33 | 发送机构标识码 | n..11(LLVAR) | M | M |  |
| 37 | 系统检索参考号 | a12 |  | M | 时间（HHMMSS）+多渠道平台流水（6位）； |
| 39 | 应答码 | an2 |  | M |  |
| 41 | 受卡机终端标识码 | ans8 | M | M | 终端代码 |
| 42 | 受卡方标识码 | ans15 | M | M | 商户代码 |
| 49 | 交易货币代码 | an3 | M | M |  |
| 55 | IC卡数据域 | ans...255(LLLVAR) | C | C | 哪些子域应该出现由这笔联机交易明细的交易类型决定。例如，该明细是一笔消费交易，则根据消费交易格式填写其子域；若是一笔预授权，则根据预授权交易格式填写其子域 |
| 60 | 自定义域 | n..100 | M | M |  |
| 60.1 | 原因代码 | n4 | M | M |  |
| 60.2 | 渠道代理环境信息 | ans11 | M | M |  |
| 60.3 | 交易发生附加信息 | ans35 | C | C |  |
| 63 | 自定义域 | ans...21(LLLVAR) | M |  | 用法二 |
| 70 | 网络管理码 | n3 | M | M | 填“203” |

# Text boxes

2013-05-22实施

ICS

Q/CUP

中国银联股份有限公司企业标准

Q/CUP 035.2—2013

代替Q/CUP 035.2—2010

多渠道平台接入接口规范

第2部分：渠道报文接口

2013-05-22发布

中国银联股份有限公司 发布